## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
中断
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 2
手把手教你学STM32
1，什么是中断？（了解）
2，NVIC（熟悉）
3，EXTI（熟悉）
4，EXTI和IO映射关系（熟悉）
5，如何使用中断（掌握）
6，通用外设驱动模型（四步法）（掌握）
7，HAL库中断回调处理机制介绍（掌握）
8，编程实战：通过外部中断控制一个灯亮灭（掌握）
9，课堂总结（掌握）
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
打断CPU执行正常的程序，转而处理紧急程序，然后返回原暂停的程序继续运行，就叫中断
1，什么是中断？（了解）
去吃饭
做作业
中断
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
中断的作用和意义
1，实时控制
2，故障处理
3，数据传输
在确定时间内对相应事件作出响应，如：温度监控
检测到故障，需要第一时间处理，如：电梯门夹人了
不确定数据何时会来，如：串口数据接收
中断的意义：高效处理紧急程序，不会一直占用CPU资源
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
NVIC
EXTI
SYSCFG
(F4/F7/H7)
CPU
GPIO
上拉输入
下拉输入
浮空输入
GPIOXyEXTIy
屏蔽，上升/下降沿
使能、优先级控制
处理中断
STM32 GPIO外部中断简图
AFIO(F1)
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2， NVIC（熟悉）
2.1，NVIC基本概念
2.2，NVIC相关寄存器介绍
2.3，NVIC工作原理
2.4，STM32中断优先级基本概念
2.5，STM32中断优先级分组
2.6，STM32 NVIC的使用
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 7
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2.1，NVIC基本概念
手把手教你学STM32
NVIC支持：256个中断（16内核 + 240外部），支持：256个优先级，允许裁剪！
Nested vectored interrupt controller，嵌套向量中断控制器，属于内核（M3/4/7）
STM32型号 | 内核中断 | 外部中断 | 中断优先级
STM32F103xx | 10 | 60 | 16
STM32F407xx | 10 | 82 | 16
STM32F429xx | 10 | 91 | 16
STM32F750xx | 10 | 98 | 16
STM32F767xx | 10 | 110 | 16
STM32H743xx | 10 | 150 | 16
STM32H750xx | 10 | 150 | 16
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 8
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
什么是中断向量表？
手把手教你学STM32
定义一块固定的内存，以4字节对齐，存放各个中断服务函数程序的首地址
中断向量表定义在启动文件，当发生中断，CPU会自动执行对应的中断服务函数
CPU
main
Reset_Handler
NMI_Handler
HardFault_Handler
……
抢夺CPU使用权
正常使用CPU
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 9
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
手把手教你学STM32
2.2，NVIC相关寄存器介绍
NVIC相关寄存器 | 位数 | 寄存器个数 | 备注
中断使能寄存器（ISER） | 32 | 8 | 每个位控制一个中断
中断除能寄存器（ICER） | 32 | 8 | 每个位控制一个中断
应用程序中断及复位控制寄存器（AIRCR） | 32 | 1 | 位[10:8]控制优先级分组
中断优先级寄存器（IPR） | 8 | 240 | 8个位对应一个中断，而STM32只使用高4位
NVIC还有：中断挂起，解挂，激活标志等非常用功能，不做介绍！
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 10
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
手把手教你学STM32
2.3，NVIC工作原理
NVIC
ISER
ICER
IPR
CPU
AIRCR
1bit控制一个中断
使能/失能
外部中断1
外部中断2
外部中断3
外部中断4
8bit控制一个中断优先级
（位[10:8]）控制8种分组
SHPR
内核中断
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 11
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2， NVIC（熟悉）
2.1，NVIC基本概念
2.2，NVIC相关寄存器介绍
2.3，NVIC工作原理
2.4， STM32中断优先级基本概念
2.5，STM32中断优先级分组
2.6，STM32 NVIC的使用
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 12
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2.4，STM32中断优先级基本概念
手把手教你学STM32
1，抢占优先级(pre)：高抢占优先级可以打断正在执行的低抢占优先级中断
2，响应优先级(sub)：当抢占优先级相同时，响应优先级高的先执行，但是不能互相打断
3，抢占和响应都相同的情况下，自然优先级越高的，先执行
4，自然优先级：中断向量表的优先级
5，数值越小，表示优先级越高
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 13
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2.5， STM32中断优先级分组
手把手教你学STM32
参考：STM32F10xxx编程手册（英文版）.pdf，4.4.5节
优先级分组 | AIRCR[10:8] | IPRx bit[7:4]分配 | 分配结果
0 | 111 | None ：[7:4] | 0位抢占优先级，4位响应优先级
1 | 110 | [7] ：[6:4] | 1位抢占优先级，3位响应优先级
2 | 101 | [7:6] ：[5:4] | 2位抢占优先级，2位响应优先级
3 | 100 | [7:5] ：[4] | 3位抢占优先级，1位响应优先级
4 | 011 | [7:4] ：None | 4位抢占优先级，0位响应优先级
特别提示：一个工程中，一般只设置一次中断优先级分组。
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 14
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
STM32中断优先级举例（假设分组是2）
手把手教你学STM32
编号 | 自然优先级 | 对应外设 | 抢占 | 响应 | 执行顺序
3 | 10 | RTC | 2 | 1 | 2
6 | 13 | EXTI0 | 3 | 0 | 4
7 | 14 | EXTI1 | 2 | 0 | 1
-1 | 6 | Systick | 3 | 0 | 3
参考：STM32F10xxx参考手册（中文版）.pdf，9.1.2节，表55
EXTI1和RTC可以打断：EXTI0和Systick的中断，获得优先执行！
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 15
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2， NVIC（熟悉）
2.1，NVIC基本概念
2.2，NVIC相关寄存器介绍
2.3，NVIC工作原理
2.4，STM32中断优先级基本概念
2.5，STM32中断优先级分组
2.6，STM32 NVIC的使用
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 16
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2.6， STM32 NVIC的使用
手把手教你学STM32
1，设置中断分组
2，设置中断优先级
3，使能中断
AIRCR[10:8]，HAL_NVIC_SetPriorityGrouping
IPRx bit[7:4]，HAL_NVIC_SetPriority
ISERx，HAL_NVIC_EnableIRQ
了解寄存器：
1，SCB_AIRCR
2，NVIC_IPRx
3，NVIC_ISER
特别提醒：例程中，中断分组已经在HAL_Init()函数中设置了分组2
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 17
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3， EXTI（熟悉）
3.1，EXTI基本概念
3.2，EXTI主要特性
3.3，EXTI工作原理（F1/F4/F7）
3.4，EXTI工作原理（H7）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 18
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3.1，EXTI基本概念
手把手教你学STM32
External(Extended) interrupt/event Controller，外部(扩展)中断事件控制器
中断和事件的理解：
中断：要进入NVIC，有相应的中断服务函数，需要CPU处理
事件：不进入NVIC，仅用于内部硬件自动控制的，如：TIM、DMA、ADC
包含20个产生事件/中断请求的边沿检测器，即总共：20条EXTI线（F1）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 19
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
EXTI支持的外部中断/事件请求
手把手教你学STM32
中断线 | F1 | F4 | F7 | H7
EXTI线0~15：对应GPIO PIN 0~15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
EXTI线16：PVD输出 | ✔ | ✔ | ✔ | 参考H7参考手册（中文版）657页
EXTI线17：RTC闹钟事件 | ✔ | ✔ | ✔ | 
EXTI线18：USB OTG FS唤醒事件 | ✔ | ✔ | ✔ | 
EXTI线19：以太网唤醒事件 |  | ✔ | ✔ | 
EXTI线20：USB OTG HS唤醒事件 |  | ✔ | ✔ | 
EXTI线21：RTC 入侵和时间戳事件 |  | ✔ | ✔ | 
EXTI线22：RTC 唤醒事件 |  | ✔ | ✔ | 
EXTI线23：LPTIM1 异步事件 |  |  | ✔ | 
… |  |  |  | 
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 20
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3.2， EXTI主要特性
手把手教你学STM32
F1/F4/F7系列
每条EXTI线都可以单独配置：选择类型（中断或者事件）、触发方式（上升沿，下降沿或者双边沿触发）、支持软件触发、开启/屏蔽、有挂起状态位
H7系列
由其它外设对 EXTI 产生的事件分为可配置事件和直接事件。
可配置事件：简单概括，基本和F1/F4/F7系列类似
直接事件：固定上升沿触发、不支持软件触发、无挂起状态位（由其它外设提供）
参考：STM32H7xx参考手册_V3（中文版）.pdf，20.1节
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 21
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3， EXTI（熟悉）
3.1，EXTI基本概念
3.2，EXTI主要特性
3.3，EXTI工作原理（F1/F4/F7）
3.4，EXTI工作原理（H7）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 22
3.3，EXTI工作原理
（F1/F4/F7系列）
①
②
③
④
①，边沿检测
②，软件触发
③，中断屏蔽/清除
④，事件屏蔽
了解寄存器：
1，EXTI_FTSR
2，EXTI_RTSR
3，EXTI_IMR
4，EXTI_PR

## Slide 23
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3， EXTI（熟悉）
3.1，EXTI基本概念
3.2，EXTI主要特性
3.3，EXTI工作原理（F1/F4/F7）
3.4，EXTI工作原理（H7）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 24
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3.4，EXTI工作原理（H7系列）
参考：STM32H7xx参考手册_V3（中文版）.pdf，20.2小节
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 25
了解寄存器：
1，EXTI_FTSR1
2，EXTI_RTSR1
3，EXTI_ CPUIMR1
4，EXTI_ CPUPR1
EXTI可配置
事件输入
CPU唤醒

## Slide 26
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，EXTI和IO映射关系（熟悉）
4.1，AFIO简介（F1）
4.2，SYSCFG简介（F4/F7/H7）
4.3，EXTI与IO对应关系
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 27
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4.1，AFIO简介（F1）
1，调试IO配置
2，重映射配置
3，外部中断配置
AFIO_MAPR[26:24]，配置JTAG/SWD的开关状态
AFIO_MAPR，部分外设IO重映射配置
AFIO_EXTICR1~4，配置EXTI中断线0~15对应具体哪个IO口
参考：STM32F10xxx参考手册（中文版）.pdf，8.4.3 ~ 8.4.6
Alternate Function IO，即复用功能IO，主要用于重映射和外部中断映射配置
特别注意：配置AFIO寄存器之前要使能AFIO时钟，方法如下：
__HAL_RCC_AFIO_CLK_ENABLE(); 对应RCC_APB2ENR寄存器 位0
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 28
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4.2，SYSCFG简介（F4/F7/H7）
外部中断配置
SYSCFG_EXTICR1~4，配置EXTI中断线0~15对应具体哪个IO口
参考：STM32xxxxx参考手册（中文版）.pdf
System configuration controller，即系统配置控制器，用于外部中断映射配置等
特别注意：配置SYSCFG寄存器之前要使能SYSCFG时钟，方法如下：
__HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE();
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 29
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4.3，EXTI 与 IO对应关系
AFIO_EXTICR1的 EXTI0[3:0]位控制（F1）
参考：STM32F10xxx参考手册（中文版）.pdf，9.2.5节
SYSCFG_EXTICR1的 EXTI0[3:0]位控制（F4/F7/H7）
Px0映射到EXTI0
Px1映射到EXTI1
...
Px14映射到EXTI14
Px15映射到EXTI15
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 30
手把手教你学STM32
1，什么是中断？（了解）
2，NVIC（熟悉）
3，EXTI（熟悉）
4，EXTI和IO映射关系（熟悉）
5，如何使用中断（掌握）
6，通用外设驱动模型（四步法）（掌握）
7，HAL库中断回调处理机制介绍（掌握）
8，编程实战：通过外部中断控制一个灯亮灭（掌握）
9，课堂总结（掌握）
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 31
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
外设中断
NVIC
CPU
EXTI
AFIO或SYSCFG
GPIO
USART/TIM/SPI…
GPIO外部中断
设置输入模式
设置EXTI和IO映射关系
设置中断分组、优先级、使能
按优先级顺序，依次处理中断
开启外设相关中断
5，如何使用中断（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 32
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
STM32 EXTI的配置步骤（外部中断）
1，使能GPIO时钟
2，设置GPIO输入模式
3，使能AFIO/SYSCFG时钟
4，设置EXTI和IO对应关系
5，设置EXTI屏蔽，上/下沿
6，设置NVIC
使能GPIO时钟
上/下拉/浮空输入
设置AFIO/SYSCFG时钟开启寄存器
选择PA~PK到底哪组IO对应EXTI输入线，AFIO_EXTICR/ SYSCFG_EXTICR
设置EXTI对应通道的屏蔽和上升沿/下降沿触发，IMR、 RTSR/FTSR
分3步，见前面内容，即：设置优先级分组、设置优先级、使能中断
7，设计中断服务函数
编写对应中断的中断服务函数！清中断标志！
注意：步骤2 - 5
使用HAL_GPIO_Init一步到位
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 33
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
STM32 EXTI的HAL库设置步骤（外部中断）
1，使能GPIO时钟
2，GPIO/AFIO(SYSCFG)/EXTI
3，设置中断分组
4，设置中断优先级
5，使能中断
6，设计中断服务函数
使用：__HAL_RCC_GPIOx_CLK_ENABLE
使用：HAL_GPIO_Init，一步到位
使用：HAL_NVIC_SetPriorityGrouping，此函数仅需设置一次！
使用： HAL_NVIC_SetPriority
使用： HAL_NVIC_EnableIRQ
编写：EXTIx_IRQHandler，中断服务函数，清中断标志！
STM32仅有：EXTI0~4、EXTI9_5、EXTI15_10，7个外部中断服务函数
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 34
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
6，通用外设驱动模型（四步法）（掌握）
1，初始化
2，读函数（可选）
3，写函数（可选）
4，中断服务函数（可选）
时钟设置、参数设置、IO设置、中断设置(开中断、设NVIC)(可选)
从外设读取数据（可选）
往外设写入数据（可选）
根据中断标志，处理外设各种中断事务（可选）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 35
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
HAL库的中断回调处理异常复杂，大家知道大概原理即可，看你需要的部分即可！
7，HAL库中断回调处理机制介绍（掌握）
HAL库数据处理回调函数
HAL库中断处理公用函数
中断服务函数
HAL库中断回调处理机制
硬件中断服务函数
异常处理，清中断标志
调各种回调函数
各种回调函数（可有多个）
鸡血
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 36
手把手教你学STM32
1，什么是中断？（了解）
2，NVIC（熟悉）
3，EXTI（熟悉）
4，EXTI和IO映射关系（熟悉）
5，如何使用中断（掌握）
6，通用外设驱动模型（四步法）（掌握）
7，HAL库中断回调处理机制介绍（掌握）
8，编程实战：通过外部中断控制一个灯亮灭（掌握）
9，课堂总结（掌握）
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 37
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
KEY连接原理图（战舰）
分析IO应该设置为什么模式？
PA0：输入下拉、上升沿触发
PE4/PE3/PE2：输入上拉、下降沿触发
手把手教你学STM32
8，编程实战：通过外部中断控制一个灯亮灭（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 38
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2、解读例程源码：外部中断实验
1、编程实战：通过KEY0控制LED0亮灭
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 39
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
9，课堂总结（掌握）
中断（课堂总结）.pdf（脑图）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 40
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php