## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
IWDG
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，IWDG简介（了解）
2，IWDG工作原理（熟悉）
3，IWDG框图（熟悉）
4，IWDG寄存器（熟悉）
5，IWDG溢出时间计算（掌握）
6，IWDG配置步骤（掌握）
7，编程实战：验证不及时喂狗，系统将复位重启（掌握）
8，课堂总结（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，IWDG简介 （了解）
1，IWDG的全称
Independent watchdog，即独立看门狗
2，IWDG的本质
能产生系统复位信号的计数器
3，IWDG的特性
递减的计数器
时钟由独立的RC振荡器提供（可在待机和停止模式下运行）
看门狗被激活后，当递减计数器计数到0x000时产生复位
在计数器计数到0之前，重装载计数器的值，防止复位
4，喂狗
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
IWDG有什么作用？
外界电磁干扰或者自身系统（硬件或软件）异常，
造成程序跑飞，如：陷入某个不正常的死循环，打断正常的程序运行
在一些需要高稳定性的产品中，并且对时间精度要求较低的场合
主要用于检测外界电磁干扰，或硬件异常导致的程序跑飞问题
独立看门狗是异常处理的最后手段，不可依赖，应在设计时尽量避免异常的发生！
1，异常
2，作用
3，应用
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
2，IWDG工作原理（熟悉）
CNT
递减计数器
RELOAD
重装载寄存器
CNT = RELOAD
复位
CNT==0？
PSC
预分频器
IWDG CLK
Src CLK
喂狗
CPU必须及时喂狗，否则系统复位重启！
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
3，IWDG框图（熟悉）
LSI时钟频率并不精确，F1用40kHz，F4/F7/H7用32kHz进行计算即可
启用IWDG后，LSI时钟会自动开启
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 7
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，IWDG简介（了解）
2，IWDG工作原理（熟悉）
3，IWDG框图（熟悉）
4，IWDG寄存器（熟悉）
5，IWDG溢出时间计算（掌握）
6，IWDG配置步骤（掌握）
7，编程实战：验证不及时喂狗，系统将复位重启（掌握）
8，课堂总结（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 8
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，IWDG寄存器（熟悉）
键寄存器（IWDG_KR）
摘自：STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf，17.4.1节
用于喂狗，解除PR和RLR寄存器写访问保护，以及启动看门狗工作
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 9
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
手把手教你学STM32
预分频器寄存器 (IWDG_PR)
摘自：STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf，17.4.2节
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 10
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
手把手教你学STM32
重装载寄存器(IWDG_RLR)
摘自：STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf，17.4.3节
用于存放重装载值，低12位有效，即最大值为4096
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 11
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
手把手教你学STM32
状态寄存器(IWDG_SR)
摘自：STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf，17.4.4节
用于判断预分频值和重装载值是否已经被更新
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 12
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
手把手教你学STM32
寄存器配置操作步骤（了解）
1. 通过在键寄存器 (IWDG_KR) 中写入 0xCCCC 来使能 IWDG。
2. 通过在键寄存器 (IWDG_KR) 中写入 0x5555 来使能寄存器访问。
3. 通过将预分频器寄存器 (IWDG_PR) 编程为 0~7 中的数值来配置预分频器。
4. 对重载寄存器 (IWDG_RLR) 进行写操作。
5. 等待寄存器更新 (IWDG_SR = 0x0000 0000)。
6. 刷新计数器值为 IWDG_RLR 的值 (IWDG_KR = 0xAAAA)。
摘自：STM32F7xx参考手册_V2（中文版）.pdf，27.3.2节
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 13
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
5，IWDG溢出时间计算（掌握）
IWDG溢出时间计算公式(HAL库)
是看门狗溢出时间
是看门狗的时钟源频率
是看门狗预分频系数
rlr是看门狗重装载值
寄存器设置分频系数的方法
IWDG_PR 的值
IWDG溢出时间计算公式(寄存器)
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 14
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
IWDG最短最长超时时间（F1）
摘自：STM32F10xxx参考手册_V10（中文版）.pdf，17.3.3节
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 15
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
IWDG最短最长超时时间（F4/F7/H7）
摘自：STM32F4xx参考手册_V4（中文版）.pdf，18.3.3节
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 16
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，IWDG简介（了解）
2，IWDG工作原理（熟悉）
3，IWDG框图（熟悉）
4，IWDG寄存器（熟悉）
5，IWDG溢出时间计算（掌握）
6，IWDG配置步骤（掌握）
7，编程实战：验证不及时喂狗，系统将复位重启（掌握）
8，课堂总结（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 17
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
6，IWDG配置步骤（掌握）
1，取消PR/RLR寄存器写保护，设置IWDG
预分频系数和重装载值，启动IWDG
2，及时喂狗，即写入0xAAAA 到IWDG_KR
HAL_IWDG_Init()
HAL_IWDG_Refresh()
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 18
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
HAL库相关函数介绍
函数 | 主要寄存器 | 主要功能
HAL_IWDG_Init | IWDG_PR/RL/KR | 使能IWDG，设置预分频系数和重装载值等
HAL_IWDG_Refresh | IWDG_KR | 把重装载寄存器的值重载到计数器中，喂狗
typedef struct
{
IWDG_TypeDef *Instance; /* IWDG 寄存器基地址 */
IWDG_InitTypeDef Init; /* IWDG 初始化参数 */
}IWDG_HandleTypeDef;
typedef struct
{
uint32_t Prescaler; /* 预分频系数 */
uint32_t Reload; /* 重装载值 */
} IWDG_InitTypeDef;
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 19
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，IWDG简介（了解）
2，IWDG工作原理（熟悉）
3，IWDG框图（熟悉）
4，IWDG寄存器（熟悉）
5，IWDG溢出时间计算（掌握）
6，IWDG配置步骤（掌握）
7，编程实战：验证不及时喂狗，系统将复位重启（掌握）
8，课堂总结（掌握）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 20
手把手教你学STM32
7，编程实战：验证不及时喂狗，系统将复位重启（掌握）
验证思路：
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 21
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
8，课堂总结（掌握）
IWDG（课堂总结）.pdf（脑图）
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 22
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php