## Slide 1
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LCD实验
手把手教你学STM32

## Slide 2
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，显示器分类（了解）
2，LCD简介（熟悉）
3，LCD驱动原理（熟悉）
4，LCD驱动芯片简介（掌握）
5，LCD基本驱动步骤（掌握）
6，编程实战1（掌握）
7，FMC介绍（熟悉）
8，编程实战2（掌握）
9，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 3
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1， 显示器分类（了解）
能够显示信息的器件，就叫显示器
全彩显示，LCD具有更多的优势，适合在单片机上使用
显示器 | 举例 | 优点 | 缺点
断码屏 | 数码管、计算器、遥控器 | 成本低，驱动简单，稳定 | 色彩单一，显示内容少
点阵屏 | 户外广告屏 | 任意尺寸，亮度高 | 贵，耗电，体积大
LCD屏 | 显示器、电视屏、手机屏 | 成本低，色彩好，薄，寿命长 | 全彩稍差，漏光，拖影
OLED屏 | 显示器、电视屏、手机屏 | 自发光，色彩最好，超薄，功耗低 | 比较贵，寿命短
手把手教你学STM32

## Slide 4
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
2， LCD简介（了解）
Liquid Crystal Display，即液晶显示器，由：玻璃基板、背光、驱动IC等组成
LCD原理：https://zhuanlan.zhihu.com/p/133306648
全彩LCD，是一种全彩显示屏（RGB565、RGB888），可以显示各种颜色
1，低成本
2，高解析度
3，高对比度
4，响应速度快
低至几块钱的价格
可高达500ppi的解析度，显示细腻
可高达1000 : 1的对比度，色彩清晰艳丽
可高达1ms响应速度，显示效果好
手把手教你学STM32
Notes: PPI像素密度单位，表示每英寸所拥有的像素数目

## Slide 5
背光
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LCD基本组成
驱动IC
行地址
列地址
1，玻璃基板
2，背光
3，驱动IC
玻璃基板
240*320屏幕
单片机
手把手教你学STM32

## Slide 6
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LCD接口分类
接口 | 分辨率 | 特性
MCU | ≤800*480 | 带SRAM，无需频繁刷新，无需大内存，驱动简单
RGB | ≤1280*800 | 不带SRAM，需要实时刷新，需要大内存，驱动稍微复杂
MIPI | 4K | 不带SRAM，支持分辨率高，省电，大部分手机屏用此接口
MCU屏接口由于自带SRAM，驱动简单，大部分单片机都能驱动！
手把手教你学STM32

## Slide 7
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
MCU接口:
2.8寸电阻触摸屏
3.5寸电阻触摸屏
4.3寸电容触摸屏
7寸电容触摸屏V2
RGB接口:
4.3寸480*272触摸屏
4.3寸800*480触摸屏
7寸800*480触摸屏
7寸1024*600触摸屏
10.1寸1280*800触摸屏

## Slide 8
ILI9341芯片支持多种通信接口。
MCU接口（8/9/16/18位）
3/4 线SPI接口
RGB接口（6/16/18位）
LCD模组接口由厂家设计的决定
参考资料：ILI9341.pdf
Notes: 并口，6800/8080时序
说明用同一款芯片的LCD模组，接口都有可能不一样

## Slide 9
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
三基色原理
无法通过其他颜色混合得到的颜色，称之为：基本色
通过三基色混合，可以得到自然界中绝大部分颜色！
三基色：红、绿、蓝
电脑一般用32位来表示一个颜色（ARGB888）：
单片机一般用16/24位表示一个颜色（RGB565/RGB888）：
RGB565:
RGB888:
手把手教你学STM32

## Slide 10
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，显示器分类（了解）
2，LCD简介（熟悉）
3，LCD驱动原理（熟悉）
4，LCD驱动芯片简介（掌握）
5，LCD基本驱动步骤（掌握）
6，编程实战1（掌握）
7，FMC介绍（熟悉）
8，编程实战2（掌握）
9，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 11
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
3， LCD驱动原理（熟悉）
LCD屏（MCU接口）驱动的核心是：驱动LCD驱动芯片
LCD驱动基本知识:
1，8080时序，LCD驱动芯片一般使用8080时序控制，实现数据写入/读取
2，初始化序列（数组），屏厂提供，用于初始化特定屏幕，不同屏幕厂家不完全相同！
3，画点函数、读点函数（非必需），基于这两个函数可以实现各种绘图功能！
手把手教你学STM32

## Slide 12
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LCD驱动的一般过程
8080底层操作函数
写数据、写命令、读数据
初始化LCD
主要是发送初始化序列/数组
实现画点函数
有了画点函数，就可以实现各种操作函数了！
实现读点函数
用于读取屏幕颜色，一般上GUI了才用，可不用！
手把手教你学STM32

## Slide 13
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
8080时序简介
并口总线时序，常用于MCU屏驱动IC的访问，由Intel提出，也叫英特尔总线
信号 | 名称 | 控制状态 | 作用
CS | 片选 | 低电平 | 选中器件，低电平有效，先选中，后操作
WR | 写 | ↑ | 写信号，上升沿有效，用于数据/命令写入
RD | 读 | ↑ | 读信号，上升沿有效，用于数据/命令读取
RS | 数据/命令 | 0=命/1=数 | 表示当前是读写数据还是命令，也叫DC信号
D[15:0] | 数据线 | 无 | 双向数据线，可以写入/读取驱动IC数据
LCD 8080时序信号说明
手把手教你学STM32
Notes: 片选的作用可以控制多个设备

## Slide 14
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
8080写时序
数据（RS=1）/命令（RS=0）在WR的上升沿，写入LCD驱动IC，RD保持高电平
手把手教你学STM32

## Slide 15
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
8080读时序
数据（RS=1）/命令（RS=0）在RD的上升沿，读取到MCU，WR保持高电平
手把手教你学STM32

## Slide 16
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
8080读写简化代码
void lcd_wr_data(uint16_t data)
{
LCD_RS(1); /* 操作数据 */
LCD_CS(0); /* 选中 */
LCD_DATA_OUT(data); /* 数据 */
LCD_WR(0); /* WR低电平 */
LCD_WR(1); /* WR高电平 */
LCD_CS(1); /* 释放片选 */
}
uint16_t lcd_rd_data(void)
{
uint16_t ram; /* 定义变量 */
LCD_RS(1); /* 操作数据 */
LCD_CS(0); /* 选中 */
LCD_RD(0); /* RD低电平 */
ram = LCD_DATA_IN; /* 读取数据 */
LCD_RD(1); /* RD高电平 */
LCD_CS(1); /* 释放片选 */
return ram； /* 返回读数 */
}
手把手教你学STM32

## Slide 17
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，显示器分类（了解）
2，LCD简介（熟悉）
3，LCD驱动原理（熟悉）
4，LCD驱动芯片简介（掌握）
5，LCD基本驱动步骤（掌握）
6，编程实战1（掌握）
7，FMC介绍（熟悉）
8，编程实战2（掌握）
9，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 18
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
4，LCD驱动芯片简介（熟悉）
用于控制LCD的各种显示功能和效果，整体功能较复杂。常见型号：ILI9341/ST7789等
参考资料：ILI9341.pdf、ST7789.pdf
一般我们只需要：6条指令即可完成对LCD的基本使用（以9341为例）
指令(HEX) | 名称 | 作用
0XD3 | 读ID | 用于读取LCD控制器的ID，区分型号用
0X36 | 访问控制 | 设置GRAM读写方向，控制显示方向
0X2A | 列地址 | 一般用于设置X坐标
0X2B | 页地址 | 一般用于设置Y坐标
0X2C | 写GRAM | 用于往LCD写GRAM数据
0X2E | 读GRAM | 用于读取LCD的GRAM数据
手把手教你学STM32

## Slide 19
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
读ID指令（0XD3）
顺序 | 控制 |  |  | 各位描述 |  |  |  |  |  |  |  |  | HEX
 | RS | RD | WR | D15~D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 
指令 | 0 | 1 | ↑ | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | D3H
参数1 | 1 | ↑ | 1 | XX | X | X | X | X | X | X | X | X | X
参数2 | 1 | ↑ | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00H
参数3 | 1 | ↑ | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93H
参数4 | 1 | ↑ | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41H
读取LCD控制器型号，通过型号可以执行不同LCD初始化，以兼容不同LCD
手把手教你学STM32

## Slide 20
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
访问控制指令（0X36）
顺序 | 控制 |  |  | 各位描述 |  |  |  |  |  |  |  |  | HEX
 | RS | RD | WR | D15~D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 
指令 | 0 | 1 | ↑ | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36H
参数1 | 1 | 1 | ↑ | XX | MY | MX | MV | ML | BGR | MH | 0 | 0 | XXH
实现GRAM读写方向控制，即：控制GRAM自增方向，从而控制显示方向
MX,MY,MV：共同控制GRAM自增方向（扫描方向）
BGR位：可以控制RGB、BGR顺序
手把手教你学STM32

## Slide 21
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
MX、MY、MV扫描方向控制关系
控制位 |  |  | 效果 LCD扫描方向（GRAM自增方式）
MY | MX | MV | 
0 | 0 | 0 | 从左到右, 从上到下
1 | 0 | 0 | 从左到右, 从下到上
0 | 1 | 0 | 从右到左, 从上到下
1 | 1 | 0 | 从右到左, 从下到上
0 | 0 | 1 | 从上到下, 从左到右
0 | 1 | 1 | 从上到下, 从右到左
1 | 0 | 1 | 从下到上, 从左到右
1 | 1 | 1 | 从下到上, 从右到左
从左到右，从上到下
手把手教你学STM32

## Slide 22
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
X坐标设置指令（0X2A）
列地址设置指令，一般用于设置X坐标
顺序 | 控制 |  |  | 各位描述 |  |  |  |  |  |  |  |  | HEX
 | RS | RD | WR | D15~D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 
指令 | 0 | 1 | ↑ | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2AH
参数1 | 1 | 1 | ↑ | XX | SC15 | SC14 | SC13 | SC12 | SC11 | SC10 | SC9 | SC8 | SC
参数2 | 1 | 1 | ↑ | XX | SC7 | SC6 | SC5 | SC4 | SC3 | SC2 | SC1 | SC0 | 
参数3 | 1 | 1 | ↑ | XX | EC15 | EC14 | EC13 | EC12 | EC11 | EC10 | EC9 | EC8 | EC
参数4 | 1 | 1 | ↑ | XX | EC7 | EC6 | EC5 | EC4 | EC3 | EC2 | EC1 | EC0 | 
SC：起始坐标
EC：结束坐标
设置关系：0≤SC≤EC≤239（LCD像素宽度）
手把手教你学STM32

## Slide 23
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
Y坐标设置指令（0X2B）
页地址设置指令，一般用于设置Y坐标
顺序 | 控制 |  |  | 各位描述 |  |  |  |  |  |  |  |  | HEX
 | RS | RD | WR | D15~D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 
指令 | 0 | 1 | ↑ | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2BH
参数1 | 1 | 1 | ↑ | XX | SP15 | SP14 | SP13 | SP12 | SP11 | SP10 | SP9 | SP8 | SP
参数2 | 1 | 1 | ↑ | XX | SP7 | SP6 | SP5 | SP4 | SP3 | SP2 | SP1 | SP0 | 
参数3 | 1 | 1 | ↑ | XX | EP15 | EP14 | EP13 | EP12 | EP11 | EP10 | EP9 | EP8 | EP
参数4 | 1 | 1 | ↑ | XX | EP7 | EP6 | EP5 | EP4 | EP3 | EP2 | EP1 | EP0 | 
SP：起始坐标
EP：结束坐标
设置关系：0≤SP≤EP≤319（LCD像素高度）
手把手教你学STM32

## Slide 24
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
写GRAM指令（0X2C）
发送该指令后，数据线变成16位，可以开始写入GRAM数据，支持地址自增
顺序 | 控制 |  |  | 各位描述 |  |  |  |  |  |  |  |  | HEX
 | RS | RD | WR | D15~D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 
指令 | 0 | 1 | ↑ | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2CH
参数1 | 1 | 1 | ↑ | D1[15：0] |  |  |  |  |  |  |  |  | XX
…… | 1 | 1 | ↑ | D2[15：0] |  |  |  |  |  |  |  |  | XX
参数N | 1 | 1 | ↑ | Dn[15：0] |  |  |  |  |  |  |  |  | XX
每次写入1个像素点的颜色值（RGB565），地址自增方向由MX/MY/MV控制
无需重新设置坐标，可实现连续写入，大大提高写入速度
手把手教你学STM32

## Slide 25
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
读GRAM指令（0X2E）
发送该指令后，数据线变成16位，可以开始读取GRAM数据，支持地址自增
顺序 | 控制 |  |  | 各位描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HEX
 | RS | RD | WR | D15~D11 | D10~D8 |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 
指令 | 0 | 1 | ↑ | XX |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2EH
参数1 | 1 | ↑ | 1 | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dummy
参数2 | 1 | ↑ | 1 | R1[4:0] | XX |  | G1[5:0] |  |  |  |  |  | XX |  | R1G1
参数3 | 1 | ↑ | 1 | B1[4:0] | XX |  | R2[4:0] |  |  |  |  | XX |  |  | B1R2
参数4 | 1 | ↑ | 1 | G2[5:0] |  | XX | B2[4:0] |  |  |  |  | XX |  |  | G2B2
参数5 | 1 | ↑ | 1 | R3[4:0] | XX |  | G3[5:0] |  |  |  |  |  | XX |  | R3G3
参数N | 1 | ↑ | 1 | 按以上规律输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
读1个点的颜色，要读3次
1，dummy
2，R1G1
3，B1R2
uint16_t r, g, b；
r = lcd_rd_data();
g = lcd_rd_data();
b = lcd_rd_data();
g = r & 0XFF;
return (((r >> 11) << 11) | ((g >> 2) << 5) | (b >> 11));
手把手教你学STM32

## Slide 26
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
读点函数代码(精简)
uint16_t lcd_rd_data(void)
{
uint16_t ram; /* 定义变量 */
DATA_IN_MODE(); /* 设置数据输入 */
LCD_RS(1); /* 操作数据 */
LCD_CS(0); /* 选中 */
LCD_RD(0); /* RD低电平 */
ram = LCD_DATA_IN; /* 读取数据 */
LCD_RD(1); /* RD高电平 */
LCD_CS(1); /* 释放片选 */
DATA_OUT_MODE(); /* 设置数据输出 */
return ram； /* 返回读数 */
}
uint16_t lcd_read_point (uint16_t x, uint16_t y)
{
uint16_t r = 0, g = 0, b = 0; /* 定义变量 */
lcd_set_cursor(x, y); /* 设置坐标 */
lcd_wr_regno(0X2E); /* 发读点命令 */
r = lcd_rd_data(); /* 假读 */
r = lcd_rd_data(); /* 读rg */
b = lcd_rd_data(); /* 读b */
g = r & 0XFF; /* 得到g值 */
return (((r >> 11) << 11) | ((g >> 2) << 5) | (b >> 11));
}
手把手教你学STM32

## Slide 27
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，显示器分类（了解）
2，LCD简介（熟悉）
3，LCD驱动原理（熟悉）
4，LCD驱动芯片简介（掌握）
5，LCD基本驱动步骤（掌握）
6，编程实战1（掌握）
7，FMC介绍（熟悉）
8，编程实战2（掌握）
9，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 28
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
5，LCD基本驱动实现（掌握）
1，确定IO连接关系
2，初始化IO口
3，编写读写接口函数
LCD模块原理图、开发板液晶接口原理图
初始化连接LCD的各个IO口
lcd_wr_data、lcd_wr_regno、lcd_write_reg、lcd_rd_data
4，编写LCD初始化函数
编写lcd_init函数，完成初始化序列配置，点亮背光等
目标：用最简单代码，点亮开发板LCD屏，实现任意位置画点和读点
5，编写LCD画和读点函数
编写lcd_draw_point函数，实现LCD任意位置画点
手把手教你学STM32
初始化FSMC外设
可选，某些芯片是没有FSMC外设，MINI板是没有的

## Slide 29
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
硬件IO连接关系（MINI）
LCD信号 | MCU引脚 | 作用
LCD_RST | RESET | LCD复位引脚，连接MCU复位脚，一起复位
LCD_BL | PC10 | LCD背光引脚，控制LCD背光亮灭，高电平亮
LCD_CS | PC9 | LCD片选，选中LCD，低电平有效
LCD_WR | PC7 | LCD写信号，上升沿有效，用于数据/命令写入
LCD_RD | PC6 | LCD读信号，上升沿有效，用于数据/命令读取
LCD_RS | PC8 | LCD数据/命令线，表示当前是读写数据还是命令
LCD_D0~D15 | PB0~PB15 | LCD数据线，16位，一次可以写入一个像素
1，参考资料：MiniSTM32_V4.4_SCH.pdf
2，DB1-DB17是ILI9341对16位8080并口数据线的命名方式，实际就是D0-D15
手把手教你学STM32

## Slide 30
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LCD控制结构体简介
/* LCD重要参数集 */
typedef struct
{
uint16_t width; /* LCD 宽度 */
uint16_t height; /* LCD 高度 */
uint16_t id; /* LCD ID */
uint8_t dir; /* 横屏还是竖屏控制：0，竖屏；1，横屏 */
uint16_t wramcmd; /* 开始写gram指令 */
uint16_t setxcmd; /* 设置x坐标指令 */
uint16_t setycmd; /* 设置y坐标指令 */
} _lcd_dev;
手把手教你学STM32

## Slide 31
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
6， 编程实战1（掌握）
1，使用8080时序在LCD上实现任意位置画点和读点
2，在LCD屏幕上能支持12*12、16*16、24*24、32*32大小的ASCII字符显示

## Slide 32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
任意字符显示（附加说明）
任意字符显示的关键是要制作字库，有了字库就能实现任意字符显示
1，字库制作
2，编写任意字符显示函数
根据字体大小（12/16/24/32），制作对应的字库
根据字库生成方式，编写对应的字符显示函数
手把手教你学STM32

## Slide 33
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
ASCII字库制作（16*16）
使用PCtoLCD2002.exe软件制作ASCII字库！
第1步，设置字体大小
第2步，设置字模选项
阴码，逐列式，顺向，十六进制，C51格式
16*16大小
手把手教你学STM32

## Slide 34
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
第3步，输入ASCII字符集（95个）
第4步，生成字模
{0x00,0x00,......,0x00,0x00}, /* " ", 0 */
{0x00,0x00,......,0x00,0x00}, /* "!", 1*/
{0x00,0x00,......,0x00,0x00}, /* """, 2 */
{0x00,0x00,......,0x00,0x00}, /* "#", 3 */
{0x00,0x00,......,0x00,0x00}, /* "$", 4 */
{0x0F,0x00,......,0x00,0x00}, /* "%", 5 */
......
{0x00,0x00,......,0x40,0x02}, /* "{", 91 */
{0x00,0x00,......,0x00,0x00}, /* "|", 92 */
{0x40,0x02,......,0x00,0x00}, / *"}", 93 */
{0x00,0x00,......,0x00,0x00}, /* "~", 94 */
手把手教你学STM32

## Slide 35
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，显示器分类（了解）
2，LCD简介（熟悉）
3，LCD驱动原理（熟悉）
4，LCD驱动芯片简介（掌握）
5，LCD基本驱动步骤（掌握）
6，编程实战1（掌握）
7，FMC介绍（熟悉）
8，编程实战2（掌握）
9，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 36
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
7， FMC介绍（熟悉）
7.1，FMC简介
7.2，FMC框图介绍
7.3，FMC时序介绍
7.4，FMC地址映射
7.5，FMC相关寄存器介绍
7.6，FMC相关HAL库函数介绍

## Slide 37
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
7.1，FMC简介
FMC，Flexible Memory Controller，灵活的存储控制器。
用途：用于驱动NOR/PSRAM，NAND/PC卡，同步DRAM(SDRAM/Mobile LPSDR SDRAM)等。
手把手教你学STM32
FMC外设配置好就可以模拟出时序
FMC模拟8080时序控制LCD
配置好FMC，存储器当成普通外设使用。定义一个指向这些地址的指针，通过对指针操作就可以直接修改存储单元的内容，FMC自动完成读写命令和数据访问操作，不需要程序去实现时序。
F4 / F7 / H7

## Slide 38
7.2，FMC框图介绍
① 时钟控制逻辑
FMC挂载在AHB总线上
时钟信号来自HCLK
② STM32内部的FMC控制单元
FMC配置寄存器
NOR和PSRAM控制器
NAND和PC卡控制器
SDRAM控制器
③ 通信引脚
不同类型存储器用到的信号引脚
公共信号引脚
①
②
③

## Slide 39
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
FMC通信引脚介绍
用于连接硬件设备的引脚，控制不同类型的存储器会用不同的引脚。
FMC信号 | 信号方向 | 功能
FMC_NL/NADV | 输出 | 地址、数据线复用时作锁存信号（PSRAM）
FMC_CLK | 输出 | 时钟（同步突发模式使用）
FMC_NBL[3:0] | 输出 | 数据掩码信号，控制字节使能
FMC_A[25:0] | 输出 | 地址总线
FMC_D[31:0] | 输出/输入 | 双向数据总线
FMC_NE[4:1] | 输出 | 片选引脚，x=1…4，每个对应不同的内存块
FMC_NOE | 输出 | 输出使能（“N”表明低电平有效信号）
FMC_NWE | 输出 | 写使能
FMC_NWAIT | 输入 | NOR闪存要求FMC等待的信号
手把手教你学STM32
LCD使用的是类似异步、地址与数据线独立的SRAM控制方式
双方引脚怎么能对应上？

## Slide 40
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
FMC
使用FMC驱动LCD
CPU
地址、数据、片选
SRAM
手把手教你学STM32
CPU
屏幕
8080总线
HADDR总线
屏幕
CS
RS
WR
RD
DATA
CS
RS
WR
RD
DATA
FMC_D[x]
FMC_NOE
FMC_NWE
FMC_NE[4:1]
FMC_A[x]

## Slide 41
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
FMC是Flexible灵活的，可以产生多种时序来控制外部存储器。
NOR/PSRAM控制器产生的异步时序就有5种，总体分为两类：一类是模式1，其他为拓展模式。
拓展模式相对模式1来说读写时序时间参数设置可以不同，满足存储器读写时序不一样需求。
访问模式 | 对应的外部存储器 | 时序特性 | 时间参数
模式1 | SRAM/CRAM | OE在读时序片选过程不翻转 | DATAST / ADDSET
模式A | SRAM/PSRAM(CRAM) | OE在读时序片选过程翻转 | DATAST / ADDSET
模式B/2 | NOR FLASH | OE在读时序片选过程不翻转 | DATAST / ADDSET
模式C | NOR FLASH | OE在读时序片选过程翻转 | DATAST / ADDSET
模式D | 带地址扩展的异步操作 | OE在读时序片选过程翻转 | DATAST / ADDSET、ADDHLK
7.3，FMC时序介绍

## Slide 42
写时序
读时序
写数据
读数据
模式A时序

## Slide 43
参考资料：ILI9341.pdf P232
重点时序：
读ID低电平脉宽(trdl)
读ID高电平脉宽(trdh)
读FM低电平脉宽(trdlfm)
读FM高电平脉宽(trdhfm)
写控制低电平脉宽(twrl)
写控制高电平脉宽(twrh)
ID：指LCD的ID号
FM指帧缓存即GRAM
RD/WR低电平持续时间即DATAST
RD/WR高电平持续时间即ADDSET
注意：读和写时序存在不同，写时序中为DATAST+1
一个HCLK时钟周期：1/(系统主频Mhz)

## Slide 44
7.4，FMC地址映射
使用FMC外接存储器，其存储单元是映射到STM32的内部寻址空间的。
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
FMC存储块1被分为4个区，每个区管理64M字节空间
从FMC角度看，把外部存储器划分为固定大小为256M字节的6个存储块(1.5GB)。
BANK1选区 | 片选信号 | 地址范围 | HADDR | 
 |  |  | [27:26] | [25:0]
第1区 | FMC_NE1 | 0x6000 0000 ~ 0x63FF FFFF | 00 | FMC_A[25:0]
第2区 | FMC_NE2 | 0x6400 0000 ~ 0x67FF FFFF | 01 | 
第3区 | FMC_NE3 | 0x6800 0000 ~ 0x6BFF FFFF | 10 | 
第4区 | FMC_NE4 | 0x6C00 0000 ~ 0x6FFF FFFF | 11 | 
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 45
HADDR与FMC_A关系
HADDR总线是转换到外部存储器的内部AHB地址线
简单来说，从CPU通过AHB总线到外部信号线之间的关系。
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
HADDR是字节地址，而存储器访问不都是按字节访问，接到存储器的地址线与其数据宽度相关。
LCD使用16位数据线
注意：数据宽度为16位时，地址存在偏移
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 46
LCD的RS信号线与地址线关系
8080接口中RS(数据/命令选择线)，用FMC的某根A地址线进行替换。
当FMC_A19为高电平时（即RS为高电平），FMC_D[15:0]被理解为数据。
当FMC_A19为低电平时（即RS为低电平），FMC_D[15:0]被理解为命令。
FMC_A19接到RS线上
究竟发送什么地址代替？
1、确认FMC_NE1基地址
2、确认FMC_A19对应地址值
3、确认两个地址
219 x 2 = 0x100000
0x6000 0000
NEx(x=1…4)：0x6000 0000 + (0x400 0000 * (x - 1))
FMC_Ay(y=0…24)： 2y x 2
代表LCD命令的地址：0x6000 0000
代表LCD数据的地址：0x6010 0000
#define FMC_ADDR_CMD ((uint32_t) 0x6000 0000)
#define FMC_ADDR_DATA ((uint32_t) 0x6010 0000)
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 47
7.5，FMC相关寄存器介绍
对于NOR_FLASH/PSRAM控制器(存储块1)配置工作，通过FMC_BCRx、FMC_BTRx和FMC_BWTRx寄存器设置（其中x=1~4，对应4个区）。
寄存器 | 名称 | 作用
FMC_BCR1 | 片选控制寄存器 | 包含存储器块的信息（存储器类型/数据宽度等）
FMC_BTR1 | 片选时序寄存器 | 设置读操作时序参数（ADDSET/DATAST）
FMC_BWTR1 | 写时序寄存器 | 设置写操作时序参数（ADDSET/DATAST）
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
LCD的读写时序存在比较大差异，所以FMC的读写时序也得分开配置
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 48
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
SRAM/NOR闪存片选控制寄存器（FMC_BCRx）
EXTMOD：扩展模式使能位，控制是否允许读写不同的时序。
WREN：写使能位。
MWID[1:0]：存储器数据总线宽度。00，表示8位数据模式；01表示16位数据模式；10和11保留。
MTYP[1:0]：存储器类型。00表示SRAM、ROM；01表示PSRAM；10表示NOR FLASH；11保留。
MBKEN：存储块使能位。
读和写用不同的时序，该位设置为1
向TFTLCD写入数据，该位设置1
该位设置1

## Slide 49
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
SRAM/NOR闪存片选时序寄存器（FMC_BTRx）
ACCMOD[1:0]：访问模式。00：模式A；01：模式B；10：模式C；11：模式D。
DATAST[7:0]：数据保持时间，等于DATAST个HCLK时钟周期，DATAST最大为255。
如果未设置EXTMOD位，则读写共用这个时序寄存器！
对于ILI9341来说，其实就是RD低电平持续时间，最小为355ns。
对于F429，一个HCLK = 5ns(1/180M)，设置为70
对于F767，一个HCLK = 4.6ns(1/216M)，设置为80
对于H743/H750，一个HCLK = 4.5ns(1/220M) ，设置为78
对于ILI9341来说，相当于RD高电平持续时间，为90ns。
F429/F767/H743/H750设置15
ADDSET[3:0]：地址建立时间。表示ADDSET个HCLK时钟周期，ADDSET最大为15。

## Slide 50
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
SRAM/NOR闪存写入时序寄存器（FMC_BWTRx）
ACCMOD[1:0]：访问模式。00：模式A；01：模式B；10：模式C；11：模式D。
DATAST[7:0]：数据保持时间，等于DATAST个HCLK时钟周期，DATAST最大为255。
对于ILI9341来说，其实就是WR低电平持续时间，最小为15ns。
对于F429，一个HCLK = 5ns(1/180M)，设置为15
对于F767，一个HCLK = 4.6ns(1/216M)，设置为15
对于H743/H750，一个HCLK = 4.5ns(1/220M) ，设置为15
对于ILI9341来说，相当于WR高电平持续时间，为15ns。
F429/F767/H743/H750设置15
ADDSET[3:0]：地址建立时间。表示ADDSET(+1)个HCLK时钟周期，ADDSET最大为15。

## Slide 51
FMC寄存器组合说明
在ST官方提供的寄存器定义里面，并没有定义FMC_BCRx、FMC_BTRx、FMC_BWTRx等这个单独的寄存器，而是将他们进行了一些组合，规则如下：
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
FMC_BCRx和FMC_BTRx，组合成BTCR[8]寄存器组，他们的对应关系如下：
BTCR[0]对应FMC_BCR1，BTCR[1]对应FMC_BTR1
BTCR[2]对应FMC_BCR2，BTCR[3]对应FMC_BTR2
BTCR[4]对应FMC_BCR3，BTCR[5]对应FMC_BTR3
BTCR[6]对应FMC_BCR4，BTCR[7]对应FMC_BTR4
FMC_BWTRx则组合成BWTR[7]寄存器组，他们的对应关系如下：
BWTR[0]对应FMC_BWTR1，BWTR[2]对应FMC_BWTR2，
BWTR[4]对应FMC_BWTR3，BWTR[6]对应FMC_BWTR4，
BWTR[1]、BWTR[3]和BWTR[5]保留，没有用到
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 52
7.6，FMC相关HAL库函数简介
本例程涉及HAL库相关函数如下：
__HAL_RCC_FMC_CLK_ENABLE(); /* 使能FMC时钟 */
HAL_StatusTypeDef HAL_SRAM_Init ( SRAM_HandleTypeDef *hsram,
FMC_NORSRAM_TimingTypeDef *Timing,
FMC_NORSRAM_TimingTypeDef *ExtTiming )
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
FMC初始化函数：
HAL_SRAM_Init
HAL_SRAM_MspInit
编写你想要初始化的底层接口（时钟、GPIO）
SRAM_HandleTypeDef?
FMC_NORSRAM_TimingTypeDef?
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 53
SRAM_HandleTypeDef
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
typedef struct
{
FMC_NORSRAM_TypeDef *Instance; /* 寄存器基地址 */ FMC_NORSRAM_EXTENDED_TypeDef *Extended; /* 扩展模式寄存器基地址 */
FMC_NORSRAM_InitTypeDef Init; /* SRAM初始化结构体*/
HAL_LockTypeDef Lock; /* SRAM锁对象结构体 */
__IO HAL_SRAM_StateTypeDef State; /* SRAM设备访问状态 */
DMA_HandleTypeDef *hdma; /* DMA结构体 */
} SRAM_HandleTypeDef;
FMC_NORSRAM_DEVICE
FMC_NORSRAM_EXTERNDEVICE
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 54
FSMC_NORSRAM_InitTypeDef
typedef struct {
uint32_t NSBank; /* 存储区块号 */
uint32_t DataAddressMux; /* 地址/数据复用使能 */
uint32_t MemoryType; /* 存储器类型 */
uint32_t MemoryDataWidth; /* 存储器数据宽度 */
uint32_t BurstAccessMode; /* 设置是否支持突发访问模式，只支持同步类型的存储器 */
uint32_t WaitSignalPolarity; /* 设置等待信号的极性 */
uint32_t WaitSignalActive; /* 等待信号在等待状态之前或等待状态期间有效 */
uint32_t WriteOperation; /* 存储器写使能 */
uint32_t WaitSignal; /* 是否使能等待状态插入 */
uint32_t ExtendedMode; /* 是否使能扩展模式 */
uint32_t WriteBurst; /* 是否使能写突发操作*/
uint32_t AsynchronousWait; /* 是否使能等待信号 */
uint32_t ContinuousClock; /* 是否使能FMC时钟输出到外部存储设备 */
uint32_t WriteFifo; /* 是否使能FIFO */
uint32_t PageSize; /* 设置页大小 */
} FSMC_NORSRAM_InitTypeDef;
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
FMC_NORSRAM_BANK1
FMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE
FMC_MEMORY_TYPE_SRAM
FMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16
FMC_WRITE_OPERATION_ENABLE
FMC_EXTENDED_MODE_ENABLE
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 55
FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef
typedef struct
{
uint32_t AddressSetupTime; /* 地址建立时间 */
uint32_t AddressHoldTime; /* 地址保持时间 */
uint32_t DataSetupTime; /* 数据建立时间 */
uint32_t BusTurnAroundDuration; /* 总线周转阶段的持续时间 */
uint32_t CLKDivision; /* CLK时钟输出信号的周期 */
uint32_t DataLatency; /* 同步突发NOR FLASH的数据延迟 */
uint32_t AccessMode; /* 异步模式配置 */
} FSMC_NORSRAM_InitTypeDef;
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
FMC_ACCESS_MODE_A
写时序和读时序
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 56
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
FMC模拟8080时序读写简化代码
void lcd_wr_data(volatile uint16_t data)
{
data = data;
*(uint16_t *)(FMC_ADDR_DATA) = data;
}
void lcd_wr_cmd(volatile uint16_t cmd)
{
cmd = cmd;
*(uint16_t *)(FMC_ADDR_CMD) = cmd;
}
手把手教你学STM32
uint16_t lcd_rd_data(void)
{
volatile uint16_t ram;
ram = *(uint16_t *)(FMC_ADDR_DATA);
return ram;
}
方法1

## Slide 57
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
typedef struct
{
volatile uint16_t LCD_REG;
volatile uint16_t LCD_RAM;
} LCD_TypeDef
手把手教你学STM32
方法2
代表LCD命令的地址
代表LCD数据的地址
#define LCD_BASE (uint32_t)(0x6010 0000 - 2)
#define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
写数据
写寄存器
读数据
LCD->LCD_RAM = data
LCD->LCD_REG = data
data = LCD->LCD_REG
0x6010 0000
0x6010 0000 - 2

## Slide 58
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
8， 编程实战2（掌握）
1，开发板例程源码解读（Mini Pro H750）

## Slide 59
硬件IO连接关系（Mini Pro H750）
LCD信号 | MCU引脚 | 作用
LCD_RST | RESET | LCD复位引脚，连接MCU复位脚，一起复位
LCD_BL | PB5 | LCD背光引脚，控制LCD背光亮灭，高电平亮
LCD_CS (FMC_NE1) | PD7 | LCD片选，选中LCD，低电平有效
LCD_WR (FMC_NWE) | PD5 | LCD写信号，上升沿有效，用于数据/命令写入
LCD_RD(FMC_NOE) | PD4 | LCD读信号，上升沿有效，用于数据/命令读取
LCD_RS(FMC_A19) | PE3 | LCD数据/命令线，表示当前是读写数据还是命令
LCD_D0~D15 (FMC_Dx) | D[1:0]PD[15:14] D[3:2]PD[1:0] D[12:4]PE[15:7] D[15:13]PD[10:8] | LCD数据线，16位，一次可以写入一个像素
1，参考资料：Mini Pro STM32H750_SCH.pdf

## Slide 60
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
9，课堂总结（掌握）
LCD实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 61
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
手把手教你学STM32