## Slide 1
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
SDRAM实验
手把手教你学STM32

## Slide 2
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，SDRAM介绍（熟悉）
2，FMC介绍（熟悉）
3，SDRAM模块驱动步骤（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 3
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
SDRAM介绍
1、SDRAM简介
2、SDRAM操作命令介绍
3、SDRAM工作流程介绍

## Slide 4
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
存储器类型
存储器
RAM
ROM
FLASH
DRAM
SRAM
SDRAM
DDR 等
PROM
EEPROM 等
NOR FLASH
NAND FLASH

## Slide 5
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
为什么需要外部SDRAM?
芯片型号 | 主频（MHz） | FLASH容量（B） | SRAM容量（B）
STM32F103RCT6 | 72 | 256K | 48K
STM32F103ZET6 | 72 | 512K | 64K
STM32F407ZGT6 | 168 | 1024K | 192K
STM32F429IGT6 | 180 | 1024K | 256K
STM32F76IGT6 | 216 | 1024K | 512K
STM32H743IIT6 | 400 | 2048K | 1060K
STM32F750N8H6 | 216 | 64K | 320K
STM32H750XBH6 | 400 | 128K | 1060K
STM32H750VBT6 | 480 | 128K | 1060K
跑算法
跑GUI
LTDC驱动RGB屏

## Slide 6
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，SDRAM简介（熟悉）
正点原子阿波罗 / 北极星开发板核心板板载一颗 32M 字节容量的SDRAM芯片：W9825G6KH，满足大内存使用需求。
手把手教你学STM32
同步动态随机访问存储器
容量大、读写速度快、价格相对便宜
同步
动态
随机
内存工作需要同步时钟，内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准
存储阵列 需要不断的刷新来保证数据不丢失
Synchronous Dynamic Random Access Memory
优点
缺点
控制逻辑复杂
数据不是线性依次存储，而是自由指定地址进行数据读写

## Slide 7
W9825G6KH 结构框图
CLK
时钟信号，提供SDRAM工作时钟
CKE
时钟使能，SDRAM正常工作模式
时钟失能，SDRAM进入休眠模式
CS
片选信号，低电平有效
RAS
行地址选通信号，低电平有效，表示行地址
CAS
列地址选通信号，低电平有效，表示列地址
WE
读写指令切换信号
低电平:写指令，高电平:读指令
A0~A12
地址线（行 / 列）
BS0/BS1
BANK地址线
DQ0~15
数据线
L/UDQM
数据掩码，表示DQ的有效部分
SDRAM信号线
核心控制器
自刷新模式
指令线

## Slide 8
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
如何定位存储单元？
Bank?
行地址?
列地址?
容量：8192*512*4*16 = 32 MB
存储空间被划分为4个Bank
SDRAM寻址：
指定BANK
该BANK中选择对应行与列

## Slide 9
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
SDRAM寻址
选通行地址
RAS信号为低电平
传输行地址
地址线A0~12表示的地址，锁存到行地址译码器
确定BANK地址
BS0/1表示BANK地址，被锁存
选通列地址
CAS信号为低电平
传输列地址
地址线A0~12表示的地址，锁存到列地址译码器

## Slide 10
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
SDRAM存储单元
行地址与列地址选通使得存储电容与数据线导通，
从而可进行放电（读取）与充电（写入）操作。
SDRAM存储数据是利用电容的充放电特性以及保持电荷的能力。
周期性刷新

## Slide 11
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
SDRAM介绍
1、SDRAM简介
2、SDRAM操作命令介绍
3、SDRAM工作流程介绍

## Slide 12
SDRAM 操作命令
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
其中，H表示高电平，L表示低电平，X表示任意电平
CS引脚为高电平，表示“命令禁止”(COMMAND INHIBIT)

## Slide 13
NO-Operation
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
空操作命令，用于选中SDRAM，防止SDRAM接受错误的命令，为接下来的命令发送做准备。
Active
激活命令，该命令必须在读写操作之前被发送，用于设置所需要的BANK和行地址（同时设置），BANK地址由BS0(BA0)，BS1(BA1)决定，行地址由A0~12决定。
（用于存储单位寻址）
①
②
① 通过指令线发送行有效命令，其中RAS线为低电平
② 通过BA线和A线决定发送的BANK地址和行地址

## Slide 14
Read / Write
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
读 / 写命令，在发送完激活命令后， 再发送列地址就可以完成对SDRAM的寻址，并进行读写操作。读/写命令和列地址的发送，是通过一次传输完成的。
①
②
①
②
① 通过指令线发送读/写命令,
WE信号控制读(高)/写(低)命令，
CAS线为低电平
② 通过A线决定发送的列地址，使用到A[8:0]，A10线用于控制预充电(高电平使能，低电平关闭)
注意:DQM线表示有效的DQ数据线

## Slide 15
Precharge
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
当A10=1，使能所有BANK的预充电，读/写完成后，自动预充电。
两种方式：
独立命令发送
在发送读/写命令时，使用地址线A10来设置自动预充电
好处：下次读写操作之前，就不需要再发预充电命令，提高读写速度。
预充电指令，用于关闭BANK中所打开的行地址，准备打开新行。
进行完读写操作后，要对同一BANK的另一行进行寻址，
就要将原来有效(打开)的行关闭，重新发送行/列地址。
SDRAM寻址具有独占性
①
②
① 通过指令线发送预充电命令
② 通过A10控制操作区域
（高电平:所有BANK都预充电
低电平:使用BA线选择要预充电BANK）

## Slide 16
Refresh
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
刷新指令，用于刷新一行数据，可以依次对所有的行进行刷新操作。
有两种方式（发送Refresh命令时，由CKE引脚决定）：
① 自动刷新（Auto Refresh）
② 自我刷新（Self Refresh）
SDRAM存储的数据需要不断进行刷新操作才能保存
刷新周期（完成一次所有行的刷新所需要的时间）：64ms
刷新过程中，所有Bank停止工作
进入自我刷新模式后，不再依靠系统时钟工作，根据内部时钟进行刷新操作。
CKE高电平时退出自刷新模式进入正常操作模式
高电平
低电平
自动刷新：依靠刷新计数器(行地址生成器)自动依次生成要刷新的行地址。
自我刷新：用于休眠低功耗状态下的数据保存。（发出AR命令后，将CKE至于无效状态(低电平)）
刷新时间：9个CLK

## Slide 17
Mode Register Set
设置模式寄存器。SDRAM芯片内部有一个逻辑控制单元，控制单元的相关参数由模式寄存器提供。该命令在每次对SDRAM进行初始化时都需要用到。
Burst Length 突发长度：
连续传输涉及存储单元（列）
解决啥弊病：效率问题
起始列地址 + 突发长度
Addressing Mode 突发访问地址模式：
A3低电平为顺序，高电平为交错
CAS Latency 列地址选通延迟（CL）
读命令发送后，等待几个CLK后，DQ数据线上有效（2 / 3个周期）
Write Mode 写模式
用于设置单次写模式，可以选择突发写入或单次写入
决定怎么写、读

## Slide 18
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
SDRAM介绍
1、SDRAM简介
2、SDRAM操作命令介绍
3、SDRAM工作流程介绍

## Slide 19
发送自动刷新命令
上电
发送预充电命令
设置模式寄存器
完成
给SDRAM供电，使能CLK，发送NOP
发送预充电命令，给所有Bank预充电
至少发送8次自刷新命令
配置SDRAM的工作参数
SDRAM初始化完成
①
②
③
④
⑤
SDRAM初始化
tRSC
自动刷新命令间隔时间
500us
MRS与其他命令延迟

## Slide 20
使能自动预充电
发送激活命令
发送写命令
执行预充电
完成一次数据写入
设置行地址和BANK地址
同时设置列地址，完成寻址
拉高A10地址线，使能自动预充电
发送激活命令后tRAS时间启动
发送2nd激活命令，启动下一次
写操作
单次写并自动预充电
①
②
③
④
⑤
行有效与写命令间延迟
写命令和预充电间延迟
预充电与其他命令间延迟
行有效与预充电间延迟

## Slide 21
使能自动预充电
发送激活命令
发送读命令
执行预充电
完成一次数据读取
设置行地址和BANK地址
同时设置列地址，完成寻址
拉高A10地址线，使能自动预充电
发送激活命令后tRAS时间后启动
发送2nd激活命令，启动下一次
读操作
①
②
③
④
⑤
单次读并自动预充电

## Slide 22
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，SDRAM介绍（熟悉）
2，FMC介绍（熟悉）
3，SDRAM模块驱动步骤（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 23
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
2， FMC介绍（熟悉）
FMC，灵活的存储控制器，能驱动SRAM、NOR/NAND Flash以及SDRAM等存储器。
引脚说明
外部器件地址映射
SDRAM相关寄存器
SDRAM相关HAL库驱动
SDRAM控制器特点
两个SDRAM存储区域，可独立配置
支持8/16/32位数据总线宽度
支持13位行地址，11位列地址，4个内部存储区域
支持字、半字和字节访问
自动进行行和存储区域边界管理
多存储区域乒乓访问
可编程时序参数
支持自动刷新操作，可编程刷新速率
自刷新模式
读FIFO可缓存

## Slide 24
2.1，FMC-SDRAM 引脚说明介绍
FMC_NBL
FMC_A
FMC_D
FMC_SDCLK
FMC_SDNWE
FMC_SDCKE
FMC_SDNE
FMC_NRAS
FMC_NCAS
数据掩码信号
地址总线
双向数据总线
同步时钟信号
写使能
SDRAM存储区域时钟使能
行地址选通信号
列地址选通信号
SDRAM存储区域芯片使能

## Slide 25
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
SDRAM | FMC | STM32
A[0:12] | FMC_A[0:18] | …
BA[0:1] | FMC_BA[0:1] | PG4/5
D[0:15] | FMC_D[0:15] | …
CKE | FMC_SDCKE0 | PC3
CLK | FMC_SDCLK | PG8
UDQM | FMC_NBL1 | PE1
LDQM | FMC_NBL0 | PE0
WE | FMC_SDNWE | PC0
CAS | FMC_SDNCAS | PG15
RAS | FMC_SDNRAS | PF11
CS | FMC_SDNE0 | PC2
F429原理图

## Slide 26
2.2，外部器件地址映射
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
FMC有两个存储块用来连接SDRAM器件（每个存储区域一个器件）
使用FMC外接存储器，其存储单元是映射到STM32的内部寻址空间的。
选择两个存储区域
使用SDRAM Bank 1
地址范围：0xC000 0000 ~ 0xCFFF FFFF
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 27
外部SDRAM具体地址怎么确定？
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
数据大小
行大小
列大小
内部存储区域数量
8、16或32位
11、12或13位
8、9、10或11位
两个或四个内部存储区域
对SDRAM控制器配置
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 28
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
寄存器 | 名称 | 作用
FMC_SDCRx(1/2) | 控制寄存器 | 配置SDRAM存储区域的控制参数
FMC_SDTRx(1/2) | 时序寄存器 | 用于控制SDRAM时序（各种时间延迟）
FMC_SDCMR | 命令模式寄存器 | 用于发送SDRAM命令
FMC_SDRTR | 刷新定时器寄存器 | 用来设置循环之间的刷新速率
2.3，SDRAM相关寄存器

## Slide 29
控制寄存器（FMC_SDCRx）
RPIPE：CAS延迟后延后多少个HCLK读取数据。
RNBURST：用于使能突发读模式（ 0禁止 1使能）。
SDCLK：用于配置SDRAM时钟，需在禁止SDRAM时钟下配置。
WP：用于设置写保护（0写使能 1写保护）。
CAS：设置SDRAM的CAS延迟。
NB：设置SDRAM内部存储区域BANK数量（0:2 1:4）
MWID：定义存储器数据总线宽度（00~10表示8~32位）
NR：定义行地址的位数（00~10表示11~13）
NC：定义列地址的位数（00~11表示8~11位）
设置为00即可
该位设置1，使能突发读
W9825G6KH可设置2/3，这里设置11
包含每个SDRAM存储区域的控制参数
W9825G6KH最快200M，设置10
需要用到写操作，设置0
W9825G6KH内部有4个BANK，设置1
W9825G6KH数据位宽16位，设置01
W9825G6KH有13位行地址，设置10
W9825G6KH有9位列地址，设置01
针对F429进行设置
(FMC时钟180MHz / [2或3])

## Slide 30
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
时序寄存器（FMC_SDTRx）
TRCD：定义激活命令与读/写命令之间的延迟。
TRP：定义预充电命令与其他命令之间的延迟。
TWR：定义写命令和预充电命令之间的延迟。
TRC：定义刷新和激活命令之间延迟以及两个相邻刷新命令之间延迟。
TRAS：用于设置自刷新周期。
TXSR：定义从发出自刷新命令到发出激活命令之间的延迟。
TMRD：定义加载模式寄存器命令和激活或刷新命令之间的延迟。
tRCD(min 15ns)，设置1，2个CLK
tRP为(min 15ns)，设置1，2个CLK
自刷新周期(min 42ns) ，设置5，6个CLK
包含每个SDRAM存储区域的时序参数
tWR(min 2tck)，设置1，2个CLK
tRC(min 60ns) ,设置5,6个CLK
tXSR(min 72ns) ，设置7，8个CLK
tRSC (min 2tck) ，设置1，2个CLK
时钟周期指的是SDRAM时钟周期，F429为11.1ns

## Slide 31
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
命令模式寄存器（FMC_SDCMR）
MRD：定义SDRAM模式寄存器的内容（地址线发送），MODE=100时需配置。
NRFS：在MODE=011时表示所发出的连续自刷新命令的个数。
CTB2/CTB1：用于指定命令所发送的目标存储器，由于SDRAM控制器能够外挂2个SDRAM，发送命令时，需通过CTB1/2指定命令发送给哪个存储器。
MODE：定义发送到SDRAM存储器的命令。000正常模式 001时钟配置使能 010预充电所有存储区 011自刷新命令 100配置模式寄存器 101自刷新命令 110掉电命令
我们使用的是第一个存储器，设置CTB1即可
包含访问SDRAM设备时所发出的命令
初始化至少需要发送8个自刷新命令

## Slide 32
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
刷新定时器寄存器（FMC_SDRTR）
W9825G6KH 刷新周期为64ms，行数为8192行，刷新速率为：
用来设置刷新循环之间的刷新速率
COUNT = (SDRAM刷新周期 / 行数) / SDRAM时钟周期 - 20
SDRAM刷新速率 = 64ms / 8192 = 7.81us /行
SDRAM时钟频率 = 180MHz / 2 = 90MHz，tHCLK为11.1ns
COUNT1 = 7.81us / 11.1ns ≈ 703
SDRAM接收读请求后若出现内部刷新请求，必须将刷新速率增加20个SDRAM时钟周期，获得充足余量
设置COUNT为683即可

## Slide 33
2.4 FMC SDRAM 相关HAL驱动
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
驱动函数 | 关联寄存器 | 功能描述
HAL_SDRAM_Init(...) | SD(C/T)R1 | 使能SDRAM控制参数以及时间参数
HAL_SDRAM_MspInit(…) | 初始化回调 | 进行底层初始化工作(时钟使能/IO配置)
FMC_SDRAM_Init(…) | SDCR1 | 设置地址线宽度、CAS延迟以及SDRAM时钟
FMC_SDRAM_Timing_Init(…) | SDTR1 | 设置自刷新时间、恢复延迟、预充电延迟
HAL_SDRAM_SendCommand(…) |  | 用于命令发送
HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate(…) |  | 设置刷新频率
SDRAM_HandleTypeDef
FMC SDRAM HAL库相关结构体
FMC_SDRAM_InitTypeDef
FMC_SDRAM_TimingTypeDef
FMC_SDRAM_CommandTypeDef
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 34
SDRAM_HandleTypeDef
typedef struct
{
FMC_SDRAM_TypeDef *Instance; /* 寄存器基地址*/
FMC_SDRAM_InitTypeDef Init; /* SDRAM初始化结构体 */
__IO HAL_SDRAM_StateTypeDef State; /* SDRAM访问状态 */
HAL_LockTypeDef Lock; /* SDRAM锁对象 */
DMA_HandleTypeDef *hdma; /* DMA控制结构体 */
} SDRAM_HandleTypeDef;
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
FMC_SDRAM_DEVICE
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 35
FMC_SDRAM_InitTypeDef
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
typedef struct {
uint32_t SDBank; /* 选择FMC的SDRAM存储区域 */
uint32_t ColumnBitsNumber; /* 列地址数量 */
uint32_t RowBitsNumber; /* 行地址数量 */
uint32_t MemoryDataWidth; /* 存储器数据总线宽度 */
uint32_t InternalBankNumber; /* SDRAM内部存储区域数量 */
uint32_t CASLatency; /* SDRAM的CAS延迟 */
uint32_t WriteProtection; /* 写保护 */
uint32_t SDClockPeriod; /* SDRAM时钟 */
uint32_t ReadBurst; /* 使能突发读模式 */
uint32_t ReadPipeDelay; /* 读取数据延迟 */
} FMC_SDRAM_InitTypeDef;
FMC_SDRAM_BANK1
FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_9
FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_13
FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_16
FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4
FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_3
FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE
FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_2
FMC_SDRAM_RBURST_ENABLE
FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_1
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 36
FMC_SDRAM_TimingTypeDef
typedef struct
{
uint32_t LoadToActiveDelay; /* TMRD 加载模式寄存器命令或刷新命令后的延迟*/
uint32_t ExitSelfRefreshDelay; /* TXSR 自刷新命令到发出激活命令之间的延迟 */
uint32_t SelfRefreshTime; /* TRAS 自刷新周期 */
uint32_t RowCycleDelay; /* TRC (刷新和激活/两个相邻刷新)命令之间的延迟 */
uint32_t WriteRecoveryTime; /* TWR 写命令和预充电命令之间的延迟 */
uint32_t RPDelay; /* TRP 预充电命令与其他命令之间的延迟 */
uint32_t RCDDelay; /* TRCD 激活命令与读写命令之间的延迟 */
} FMC_SDRAM_TimingTypeDef;
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
2：2个时钟周期
2：2个时钟周期
8：8个时钟周期
6：6个时钟周期
6：6个时钟周期
2：2个时钟周期
2：2个时钟周期
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 37
FMC_SDRAM_CommandTypeDef
typedef struct
{
uint32_t CommandMode; /* 命令类型（7种） */
uint32_t CommandTarget; /* 目标SDRAM存储区域 */
uint32_t AutoRefreshNumber; /* 自刷新次数（发送自动刷新命令才有效） */
uint32_t ModeRegisterDefinition; /* SDRAM模式寄存器内容（发送MRS命令） */
} FMC_SDRAM_CommandTypeDef;
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
FMC_SDRAM_CMD_(CLK_ENABLE/PALL/
AUTOREFRESH_MODE/LOAD_MODE)
FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1
设置自刷新时，AutoRefreshNumber要设置为8
设置模式寄存器，ModeRegisterDefinition要设置为
SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL
SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3
SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD
SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE
SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1
Notes: HADDR[27:26]是内部存在的，你查看不了。
假如你设置PG12复用为FSMC_NE4，HADDR[27:26]为11。
AHB（HADDR）是32位的数据总线，所以其地址最高可以达到232Bytes， 即 4G Bytes，为什么不是 4G Bits 而是 4G Bytes，这个是芯片内部设计决定的，没有为什么。 之前我们说过 Bank1 为 256M Bytes，并且分成 4 块 64M Bytes 的内存， 64M = 226，所以我 们需要 26 条地址线来进行寻址， 即 HADDR[25:0]， 这对应了外部 FSMC 的 26 条外部地址 线A[25:0]，这时8位的数据线连接到FSMC_D[7:0]。另外HADDR[27:26]确定了HADDR[25:0] 选定的 64M 的内存是 Bank1 中的 4 块内存中的哪一块，对应到外部的信号线就是 FSMC 的 4 条片选信号 NE[1:4]，所以外部存储器的片选信号都会连接到这 4 根中的其中一根，一旦 硬件上连接确定了，软件也应该设置为对应的内存块。

## Slide 38
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，SDRAM介绍（熟悉）
2，FMC介绍（熟悉）
3，SDRAM模块驱动步骤（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 39
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
3，SDRAM驱动步骤（掌握）
手把手教你学STM32
1、配置FMC
2、设置SDRAM相关参数
3、发送SDRAM初始化序列
初始化控制参数和时间参数，调用HAL_SDRAM_Init实现
时钟配置使能、所有存储区预充电、设置自刷新次数、设置模式寄存器
使能FMC时钟，并配置FMC相关的IO(复用输出)及其时钟使能
4、设置刷新频率
通过HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate函数去设置
直接指定变量存储到SDRAM空间
uint16_t g_test_buffer[250000] __attribute__((at(SDRAM_BASE_ADDR)));
g_test_buffer[i] = i;
0xC000 0000

## Slide 40
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，课堂工程源码解读
2，开发板例程源码解读
4， 编程实战（掌握）

## Slide 41
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，SDRAM介绍（熟悉）
2，FMC介绍（熟悉）
3，SDRAM模块驱动步骤（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 42
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
5，课堂总结（掌握）
SDRAM实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 43
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
手把手教你学STM32