## Slide 1
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RTC实验
手把手教你学STM32

## Slide 2
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RTC简介（了解）
2，STM32 RTC框图介绍（熟悉）
3，RTC相关寄存器介绍（熟悉）
4，RTC相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，RTC基本驱动步骤（掌握）
6，时间设置和读取（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 3
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
实时时钟(Real Time Clock，RTC)，本质是一个计数器，计数频率常为秒，专门用来记录时间。
PSC
时钟源
CNT
RTC_CLK
读取时间
应用
1，能提供时间（秒钟数）
2，能在MCU掉电后运行
3，低功耗
设置时间
普通定时器拿来作时钟可行吗？
普通定时器无法掉电运行！
RTC特性
手把手教你学STM32
1，RTC简介（了解）

## Slide 4
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
常用的RTC方案？
1，一般都需要设计RTC外围电路；
2，一般都可以给RTC设置独立的电源；
3，多数RTC的寄存器采用BCD码存储时间信息；
对比因素 | 内部RTC | 外置RTC
信息差异 | 提供秒/亚秒信号 | 提供秒信号和日历
功耗 | 功耗高 | 功耗低
体积 | 不用占用额外体积 | 体积大
成本 | 成本低 | 成本高
RTC
芯片
晶振、电源等辅助RTC工作的外围
片上RTC外设方案
主控芯片
独立RTC芯片
独立RTC芯片方案
RTC外围
BCD码：https://baike.baidu.com/item/BCD%E7%A0%81/826461?fr=aladdin
手把手教你学STM32

## Slide 5
1，RTC预分频器
2，32位可编程计数器
3，待机唤醒
4，RTC控制寄存器与APB1接口
3个时钟源（HSE / 128）
(LSI 40kHz)
（LSE 32.768kHz）
RTC工作在后备区域，VDD掉电仍正常
2，STM32 F1 RTC框图介绍（熟悉）

## Slide 6
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RTC简介（了解）
2，STM32 RTC框图介绍（熟悉）
3，RTC相关寄存器介绍（熟悉）
4，RTC相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，RTC基本驱动步骤（掌握）
6，时间设置和读取（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 7
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
后备寄存器和RTC寄存器特性（F1）
部分寄存器写保护
RTC_PRL、RTC_ALR、RTC_CNT和RTC_DIV寄存器不会被系统复位
数据存储功能
RTC和后备寄存器不会被系统或电源复位源复位；当从待机模式唤醒时，也不会被复位。 后备寄存器可用于保存掉电时的数据。
RTC和后备寄存器通过一个开关供电，在VDD有效时该开关选择VDD供电，否则由VBAT引脚供电。在VBAT供电时仍可继续工作。
独立工作
2个独立复位
APB1接口由系统复位；RTC核心只能由后备域复位；
手把手教你学STM32

## Slide 8
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
激活LSE，设置RTC的计数时钟源为LSE
等待 RTOFF位为1，设置CNF位为1
设置分频值、计数值等，一般先只设置分频值，CNT的设置独立
清除CNF位，等待RTOFF 为1即配置完成
1、使能对RTC的访问
2、设置RTC时钟源
3、进入配置模式
4、设置RTC寄存器
5、退出配置模式
使能PWR && BKP时钟、使能对后备寄存器和RTC的访问权限
手把手教你学STM32
RTC基本配置步骤
RTC_CRL
RCC_APB1ENR
PWR_CR
RTC_CRL
RCC_BDCR
RTC_PRL
RTC_CNT
3，F1 RTC相关寄存器介绍（熟悉）

## Slide 9
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RCC_APB1ENR寄存器
手把手教你学STM32
使能PWR && BKP时钟

## Slide 10
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
使能后备域和RTC的访问权限
PWR_CR寄存器
手把手教你学STM32

## Slide 11
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RCC_BDCR寄存器
通过RCC_BDCR配置：
1，开启RTC时钟
2，开启LSE时钟；
3，选择RTC计数时钟源；
选择LSE的原因，见F1参考手册V10 59页关于RTC时钟的描述
手把手教你学STM32

## Slide 12
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RTC_CRL寄存器
RTC进入配置模式，关注的位
RTC_CRH寄存器
复位值为0，置1可开启相关中断
手把手教你学STM32

## Slide 13
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RTC_PRLH寄存器
RTC_PRLL寄存器
手把手教你学STM32
使计数器每计数一次就是1秒，即需要32768分频。
与RTC_PRL相似的寄存器RTC_DIV可以在不停止分频计数器的工作，获得预分频计数器的当前值。

## Slide 14
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RTC_CNTH寄存器
RTC_CNTL寄存器
手把手教你学STM32
注意：进入配置模式才能对寄存器进行操作
与RTC_CNT相似的寄存器还有RTC_ALR，这里就不做介绍。

## Slide 15
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
4，RTC相关的HAL库驱动介绍（F1）（掌握）
驱动函数 | 关联寄存器 | 功能描述
HAL_RTC_Init(...) | CRL/CRH/PRLH/PRLL | 初始化RTC
HAL_RTC_MspInit(…) | 初始化回调 | 使能RTC时钟
HAL_RCC_OscConfig(…) | RCC_CR/PWR_CR | 开启LSE时钟源
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(...) | RCC_BDCR | 设置RTC时钟源为LSE
HAL_PWR_EnableBkUpAccess(...) | PWR_CR | 使能备份域的访问权限
HAL_RTCEx_BKUPWrite/Read() | BKP_DRx | 读/写备份域数据寄存器
以下是需要开启的时钟源：
__HAL_RCC_RTC_ENABLE()
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE()
__HAL_RCC_BKP_CLK_ENABLE()
手把手教你学STM32

## Slide 16
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RTC简介（了解）
2，STM32 RTC框图介绍（熟悉）
3，RTC相关寄存器介绍（熟悉）
4，RTC相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，RTC基本驱动步骤（掌握）
6，时间设置和读取（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 17
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
HAL_RTC_Init 初始化RTC
HAL_RTC_MspInit 完成RTC底层初始化工作
操作寄存器方式实现rtc_set_time
定义rtc_get_time函数
1、使能电源时钟并使能后备域访问
2、开启LSE/选择RTC时钟源/使能RTC时钟
3、初始化RTC，设置分频值以及工作参数
4、设置RTC的日期和时间
5、获取RTC当前日期和时间
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE 使能电源时钟
__HAL_RCC_BKP_CLK_ENABLE 使能备份时钟
HAL_PWR_EnableBkUpAccess 使能备份访问
手把手教你学STM32
5，RTC基本驱动步骤(F1)（掌握）
HAL_RCC_OscConfig 开启LSE
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig 选择RTC时钟源
__HAL_RCC_RTC_ENABLE 使能RTC时钟

## Slide 18
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
驱动函数 | 功能描述
rtc_get_time(…) | 总秒数转成日历时间
rtc_is_leap_year(…) | 判断是否闰年
uint8_t rtc_get_week(…) | 计算公历日历对应的星期几
static long rtc_date2sec(…) | 日历时间转成对应总秒数
由于F1的RTC没有日历寄存器，使用时只存储总秒数，不利于直接设置和显示，所以我们还需要编写函数把时间变成我们日常的日历时间
全局的结构体变量calendar存储时间信息
手把手教你学STM32
6，时间设置和读取（掌握）

## Slide 19
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
7， 编程实战（掌握）
1，驱动RTC，使用串口打印当前时间
2，开发板例程源码解读

## Slide 20
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RTC简介（了解）
2，STM32 RTC框图介绍（熟悉）
3，RTC相关寄存器介绍（熟悉）
4，RTC相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，RTC基本驱动步骤（掌握）
6，时间设置和读取（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 21
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
8，课堂总结（掌握）
RTC实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 22
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
手把手教你学STM32