## Slide 1
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RTC实验
手把手教你学STM32

## Slide 2
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RTC简介（了解）
2，STM32 RTC框图介绍（熟悉）
3，RTC相关寄存器介绍（熟悉）
4，RTC相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，RTC基本驱动步骤（掌握）
6，时间设置和读取（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 3
F4/F7/H7 RTC特点
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RTC差异 | F1 | F4 / F7 / H7
功能 | 计数器、闹钟(1) | 日历、闹钟(2)、自动唤醒
记录时间寄存器 | 两个16bit寄存器（RTC_CNT） | 两个32bit时间寄存器（RTC_DR / TR）
可屏蔽中断/事件 | 闹钟中断、秒中断、溢出中断 | 闹钟A/B、唤醒中断、时间戳、入侵检测(io)
F4 / F7 / H7 RTC自动将月份的天数补偿为28、29(闰年)、30和31天，还可以进行夏令时补偿 。
脱胎换骨
提高精准度方面，有数字校准功能对晶振精度的偏差进行补偿。
可使用更加精确的第二时钟源（50Hz或60Hz）来提供日历的精确度。
利用亚秒级移位特性与外部时钟实现精确同步。
时间戳即时间点，某个时刻的时间

## Slide 4
预分频器
时钟源
RTC和日历
rtc_cnt_clk
1Hz
闹钟
闹钟中断
时间戳
入侵检测引脚
备份和RTC入侵控制寄存器
LSI
HSE_RTC
LSE(32.768KHz)
唤醒自动重载寄存器
唤醒预分频器
2，STM32 F4 / F7 / H7 RTC结构框图介绍（熟悉）
入侵检测
闹钟A / B
唤醒中断
时间戳
RTC_CLK
异步预分频器
ck_apre
同步预分频器
亚秒寄存器
ck_spre

## Slide 5
3，F4 / F7 / H7 RTC相关寄存器介绍（熟悉）
寄存器 | 名称 | 作用
RTC_TR(WP) | RTC时间寄存器 | 可以设置时间（PM / H / M / S）BCD格式
RTC_DR(WP) | RTC日期寄存器 | 可以设置日期（Y / W / M /D）BCD格式
RTC_CR(WP) | RTC控制寄存器 | 用于配置中断使能位
RTC_ISR(WP) | RTC初始化和状态寄存器 | 用于查看当前RTC状态，中断标记
RTC_PRER(WP) | RTC预分频寄存器 | 用于RTC分频
RTC_WUTR(WP) | RTC唤醒定时器寄存器 | 用于设置自动唤醒重装载值，可用于设置唤醒周期
RTC_ALRAMAR(WP) | RTC闹钟A寄存器 | 用于设置闹钟A的各种信息（D、W、H、M、S）
RTC_WPR | RTC写保护寄存器 | 对受写保护的寄存器进行解锁，依次写入0xCA、0x53
RTC_BKPxR | RTC备份寄存器 | 用于存储用户数据
RCC_BDCR(WP) | 备份区域控制寄存器 | 用于RTC时钟源选择及使能设置
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
BCD码，二进码十进制数格式

## Slide 6
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RTC_TR寄存器
手把手教你学STM32
RTC_DR寄存器
PM 0：AM或24小时制 1：PM

## Slide 7
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RTC_CR寄存器
手把手教你学STM32
粗略数字校准使能
内部事件时间戳使能
WUTIE 唤醒定时器中断使能位（1）
ALRAIE 闹钟A中断使能位（1）
WUTE 唤醒定时器使能位（1）
ALRAE 闹钟A使能位（1）
FMT 小时格式选择位（0：24小时/天格式 1：AM/PM小时格式）
唤醒时钟选择（ 10x：选择ck_spre时钟(通常为1Hz) ）
用到闹钟和唤醒功能
跟RTC_TR的PM位相关
夏令时相关

## Slide 8
RTC_ISR寄存器
内部时间戳标记
入侵检测事件
WUTF 唤醒定时器标志
ALRAF 闹钟A标志
INIT 初始化模式（置1进入初始化模式 ）
INITF 初始化标志（查看是否可以对RTC寄存器进行操作：1允许 0不允许）
RSF 寄存器同步标志 （日历寄存器和影子寄存器同步：1同步 0未同步）
WUTWF 唤醒定时器写标志（判断是否能对唤醒定时器操作：1允许 0不允许）
ALRAWF 闹钟A写标志（判断是否能对闹钟A操作：1允许 0不允许）
闹钟和唤醒功能相关状态标志、初始化配置标志
进入初始化模式
初始化阶段模式
操作寄存器
退出初始化模式
INIT = 1
INITF == 1 ?
INIT = 0

## Slide 9
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RTC_PRER寄存器
手把手教你学STM32
注意：在初始化模式（INITF=1）下，才可以配置
PREDIV_A 异步预分频系数（7位）
PREDIV_S 同步预分频系数（15位）
fck_apre = fRTCCLK / (PREDIV_A + 1)
fck_spre = fck_apre / (PREDIV_S + 1)
为了获得1Hz频率同步预分频时钟
PREDIV_A = 127
PREDIV_S = 255
fck_spre = frtcclk / {(PREDIV_A + 1) * (PREDIV_S + 1)}
为了最大程度降低功耗，推荐将异步预分频器配置为较高的值

## Slide 10
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
RTC_WUTR寄存器
注意：等待RTC_ISR的WUTWF为1，才可以配置
WUT 唤醒自动重载值
当使能唤醒定时器时（WUTE置1），每（WUT[15:0]+1）个ck_wut周期将WUTF标志置1一次。
唤醒中断时间 = (WUT[15:0] + 1) / ck_wut
唤醒中断时间设置为1秒
ck_wut = 1Hz WUT[15:0] = 0

## Slide 11
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RTC_ALRMAR寄存器
手把手教你学STM32
注意：在RTC_ISR的ALRAWF为1，才可以配置
MSK4 闹钟A日期掩码（0：如果匹配上，则闹钟A置1 1：在闹钟A比较中，XX无关）
MSK3 闹钟A小时掩码
MSK2 闹钟A分钟掩码
MSK1 闹钟A秒掩码
闹钟格式：[星期/日期]-[时]-[分]-[秒]
假如MASK[星期/日期]，即星期和日期字段不关心，则闹钟每天都会响。

## Slide 12
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
RTC_WPR寄存器
注意：写一个错误的关键词将再次激活RTC的寄存器写保护
KEY 写保护关键字，写入秘钥使能对RTC寄存器的写保护
备份域复位后，所有RTC寄存器均受写保护
1 . 将“0xCA”写入RTC_WPR寄存器
2 . 将“0x53”写入RTC_WPR寄存器

## Slide 13
RTC_BKPxR寄存器
RCC_BDCR寄存器
寄存器组共有32个，每个32位，可以存储128个字节数据，需要电池来维持它的数据。

## Slide 14
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RTC简介（了解）
2，STM32 RTC框图介绍（熟悉）
3，RTC相关寄存器介绍（熟悉）
4，RTC相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，RTC基本驱动步骤（掌握）
6，时间设置和读取（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 15
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
4，RTC相关的HAL库驱动介绍（F4 / F7 / H7）（掌握）
以下是需要开启的时钟源：
__HAL_RCC_RTC_CLK_ENABLE()
手把手教你学STM32
驱动函数 | 关联寄存器 | 功能描述
HAL_RTC_Init(...) | RTC_CR/PRER/WPR | 初始化RTC
HAL_RTC_MspInit(…) | 初始化回调 | 使能RTC时钟
HAL_RCC_OscConfig(…) | RCC_CR | 开启LSE时钟源
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(…) | RCC_BDCR | 设置RTC时钟源为LSE
HAL_RTC_Set/GetTime(…) | RTC_TR | 设置/读取时间（时/分/秒）
HAL_RTC_Set/GetDate(…) | RTC_DR | 设置/读取日期（年/月/日/星期）
HAL_PWR_EnableBkUpAccess(…) | PWR_CR | 使能备份域的访问权限
HAL_RTCEx_BKUPWrite/Read() | RTC_BKPxR | 读/写备份域数据寄存器
日历功能
__HAL_RCC_RTC_ENABLE() 使能RTC

## Slide 16
typedef struct
{
uint32_t HourFormat; /* 小时格式 RTC_CR(FMT) */
uint32_t AsynchPrediv; /* 异步预分频系数 RTC_PRER(PREDIV_A) */
uint32_t SynchPrediv; /* 同步预分频系数 RTC_PRER(PREDIV_S) */
uint32_t OutPut; /* 连接到RTC_ALARM输出标志 RTC_CR(OSEL) */
uint32_t OutPutPolarity; /* 设置RTC_ALARM的输出极性 RTC_CR(POL) */
uint32_t OutPutType; /* 设置RTC_ALARM的输出类型为开漏输出还是推挽输出 */
} RTC_InitTypeDef;
RTC_InitTypeDef
HAL_RTC_Init(RTC_HandleTypeDef *hrtc);
HAL_RTC_MspInit(RTC_HandleTypeDef *hrtc);
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 17
typedef struct
{
uint8_t Hours; /* 小时设置 */
uint8_t Minutes; /* 分钟设置 */
uint8_t Seconds; /* 秒设置 */
uint8_t TimeFormat; /* AM/PM设置 */
uint32_t SubSeconds; /* 亚秒设置 */
uint32_t SecondFraction; /* 亚秒预分频系数 */
uint32_t DayLightSaving; /* 夏令时日历时间设置*/
uint32_t StoreOperation /* 记录是否对夏令时修改*/
} RTC_TimeTypeDef;
RTC_TimeTypeDef
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
typedef struct
{
uint8_t WeekDay; /* 星期设置 */
uint8_t Month; /* 月份设置 */
uint8_t Date; /* 日期设置 */
uint8_t Year; /* 年份设置 */
} RTC_DateTypeDef;
RTC_DateTypeDef
HAL_RTC_Set/GetTime(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_TimeTypeDef *sTime, uint32_t Format);
HAL_RTC_Set/GetDate(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_DateTypeDef *sDate, uint32_t Format);

## Slide 18
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
HAL_RTC_Init 初始化RTC
HAL_RTC_MspInit 完成RTC底层初始化工作
HAL_RTC_SetTime 设置RTC时间
HAL_RTC_SetDate 设置RTC日期
1、使能电源时钟并使能后备域访问
2、开启LSE/选择RTC时钟源/使能RTC
3、初始化RTC（同/异步分频系数和时钟格式）
4、设置RTC的日期和时间
5、获取RTC当前日期和时间
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE 使能PWR时钟
HAL_PWR_EnableBkUpAccess 使能备份访问
手把手教你学STM32
5，RTC基本驱动步骤（掌握）
HAL_RCC_OscConfig 开启LSE
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig 选择RTC时钟源
__HAL_RCC_RTC_CLK_ENABLE 使能RTC时钟
HAL_RTC_GetTime 获取当前RTC时间
HAL_RTC_GetDate 获取当前RTC日期

## Slide 19
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
HAL_NVIC_SetPriority
HAL_NVIC_EnableIRQ
RTC_Alarm_IRQHandler
HAL_RTC_AlarmIRQHandler
HAL_RTC_AlarmAEventCallback
1、RTC已经初始化好相关参数
2、配置闹钟参数并开启中断
3、设置闹钟中断优先级
4、编写中断服务函数
手把手教你学STM32
RTC闹钟配置一般步骤
HAL_RTC_SetAlarm_IT
HAL_RTC_AlarmIRQHandler()
RTC_Alarm_IRQHandler()
HAL_RTC_AlarmAEventCallback
重定义中断回调函数
中断服务函数
HAL库RTC中断共用处理函数

## Slide 20
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
HAL_NVIC_SetPriority
HAL_NVIC_EnableIRQ
RTC_WKUP_IRQHandler
HAL_RTCEx_WakeUpTimerIRQHandler
HAL_RTCEx_WakeUpTimerEventCallback
1、RTC已经初始化好相关参数
2、清除RTC WKUP标志位
3、设置闹钟参数并开启中断
4、设置中断优先级
手把手教你学STM32
RTC周期性自动唤醒配置一般步骤
HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT
5、编写中断处理逻辑
__HAL_RTC_WAKEUPTIMER_CLEAR_FLAG

## Slide 21
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，RTC简介（了解）
2，STM32 RTC框图介绍（熟悉）
3，RTC相关寄存器介绍（熟悉）
4，RTC相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，RTC基本驱动步骤（掌握）
6，时间设置和读取（掌握）
7，编程实战（掌握）
8，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 22
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
7， 编程实战（掌握）
1，驱动RTC，使用串口打印当前时间
2，开发板例程源码解读