## Slide 1
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
低功耗实验
手把手教你学STM32

## Slide 2
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，STM32 电源系统结构介绍（了解）
2，低功耗模式介绍（熟悉）
3，低功耗相关寄存器介绍（熟悉）
4，低功耗相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，低功耗模式的使用步骤（掌握）
6，编程实战（掌握）
7，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 3
1，STM32 电源系统结构介绍（H7）
①，USB稳压器域
②，内核域
③，VDD域
VSS是所有电源和模拟稳压器的公共地
VDD50USB为USB稳压器供电的外部电源
VDD33USB为USB接口供电的USB稳压器供电输出
④，备份域
⑤，模拟域
VDDLDO是稳压器供电的外部电源
VCAP数字内核域电源，独立于所有其他电源
VCORE可通过稳压器或外部电源(VCAP)供电
除备份域和待机电路以外所有数字电路都由VCORE供电
VDD为I/O和系统模拟模块(复位/电源管理/时钟)供电的外部电源
VBAT是后备电源
备份域的电源来自VSW ，VSW来自VDD域的VDD和VBAT
VDDA独立于所有其他电源，是外部模拟电源
VSSA是独立的模拟和参考电压地
VREF是ADC和DAC的外部参考电压
重点

## Slide 4
D1 高性能域：用于执行一些非常紧急、重要的或快速、高优先级的程序。用于从TCM和L1中提取紧急的或优先级较高的用户程序，在480M主频下执行，确保实现最快速响应 。
D2 通信接口域：主要进行数据通信工作，减轻CPU的负担。用于执行外部程序，因为系统不是孤立的，需要更多的通讯，不管通过以太网、USB还是其他的串口。
D3 数据批处理域：用于系统需要进入睡眠模式，某些应用依然需要他进行工作，抓取数据，这些数据当用于需要唤醒时马上拿到这些数据进行批量处理，这是批处理模式。
D1：CPU(CM7)、外设和FLASH
D2：外设
D3：系统控制、IO逻辑和低功耗外设

## Slide 5
2、低功耗模式介绍
STM32H750 提供了6种低功耗模式，以达到不同层次的降低功耗的目的。
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
模式 | 主要影响
CSleep模式 | CPU时钟停止，CPU停止工作，外设仍可以运行
CStop模式 | CPU与其子系统时钟停止，CPU停止工作，大部分外设也停止工作
DStop模式 | CPU停止工作，域总线矩阵时钟停止，D1，D2域进入停止模式
Stop模式 | CPU停止工作，D3域进入停止模式，D1/D2域进入停止/待机模式
DStandby模式 | CPU停止工作，域掉电，D1/D2/D3域进入待机模式
Standby模式 | 系统掉电，达到最低功耗
功
耗
依
次
减
少
运行模式下，可通过降低系统时钟频率来降低功耗或关闭无需用到的外设时钟。

## Slide 6
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
内核域（ VCORE ）
D3域
（系统逻辑、EXTI、外设、RAM、IO逻辑）
稳压器
（默认）
外部电源（VCAP）
手把手教你学STM32
D2域
（外设、RAM）
D1域
（CPU、外设、RAM、FLASH）
开关
开关
复位后默认
VCORE不同电压级别（ VOS0、VOS1、VOS2、VOS3 ）
MR / LP / 关闭 模式
系统运行 / 停止 / 待机模式
稳压器提供三种不同的工作模式：主(MR)模式、低功耗模式(LP)或关闭模式，根据系统工作模式进行使用。
D1、D2、D3 工作模式：DRun 、DStop 、DStandby
POWER
CLK
ON ON OFF
ON OFF OFF

## Slide 7
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
内核域（ VCORE ）
D3域
（系统逻辑、EXTI、外设、RAM、IO逻辑）
稳压器
手把手教你学STM32
D2域
（外设、RAM）
D1域
（CPU、外设、RAM、FLASH）
开关
开关
复位后默认
MR 模式
系统在运行模式下，可以通过软件调节为不同电压级别，进而使功耗得到优化。
系统运行模式
VCORE不同电压级别（ VOS0、VOS1、VOS2、VOS3 ）
DRun/DStop/DStandby
DRun/DStop/DStandby
DRun

## Slide 8
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
内核域（ VCORE ）
D3域
（系统逻辑、EXTI、外设、RAM、IO逻辑）
稳压器
手把手教你学STM32
D2域
（外设、RAM）
D1域
（CPU、外设、RAM、FLASH）
开关
开关
默认（MR/LP）
VCORE不同电压级别（ SVOS5、SVOS4、SVOS3 ）
MR / LP 模式
系统在停止模式下，若稳压器设置为MR模式可以快速唤醒。
若稳压器设置为LP模式会获得较低的VCORE电源电压级别， 增加唤醒时间
系统停止模式
LP 模式
DStop/DStandby
DStop/DStandby
DStop

## Slide 9
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
内核域（ VCORE ）
D3域
（系统逻辑、EXTI、外设、RAM、IO逻辑）
稳压器
手把手教你学STM32
D2域
（外设、RAM）
D1域
（CPU、外设、RAM、FLASH）
开关
开关
关闭 模式
系统待机模式
系统在待机模式下，稳压器关闭且VCORE域掉电。除待机电路和备份域外，寄存器和存储器的内容。
DStandby
DStandby
DStandby

## Slide 10
不同电压等级对应的VCORE电压值
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
电压等级 | VCORE 电源 | 最大频率（MHz） | VCORE 电压值(典型) | 最小VDD(V)
VOS0 | LDO | 480 | 1.35（1.26~1.40） | 1.7
VOS1 | LDO | 400 | 1.2（1.15~1.26） | 1.62
VOS2 | LDO | 300 | 1.1（1.05~1.26） | 1.62
VOS3 | LDO | 200 | 1.0（0.95~1.26） | 1.62
SVOS4 | LDO | N/A | Not Found | 1.62
SVOS5 | LDO | N/A | Not Found | 1.62
整理于《STM32H750VBT6芯片数据手册》7.3小节Table120和Table121
注意：VOS0是在H750 V版本才会有设计，所以关于VOS0的资料需要在英文版参考手册中才能找到
sys_stm32_clock_init完成切换VOS3VOS1VOS0

## Slide 11
低功耗模式汇总表
系统提供了多个低功耗模式，可在CPU不需要执行代码时节省功耗。
根据应用选择具体的模式，以在低功耗、短启动时间和可用唤醒源之间寻求最佳平衡。

## Slide 12
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
H750低功耗模式的功耗
详看《STM32H750VBT6数据手册》6.3.6小节
手把手教你学STM32

## Slide 13
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，STM32 电源系统结构介绍（了解）
2，低功耗模式介绍（熟悉）
3，低功耗相关寄存器介绍（熟悉）
4，低功耗相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，低功耗模式的使用步骤（掌握）
6，编程实战（掌握）
7，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 14
3，低功耗相关寄存器介绍（H7）（熟悉）
寄存器 | 名称 | 作用
SCB_SCR | 系统控制寄存器 | 选择休眠和深度休眠模式
PWR_CR1 | PWR 控制寄存器1 | 设置进入深度睡眠后的VCORE和电源监控相关
PWR_CPUCR | PWR CPU控制寄存器 | 用于设置域的低功耗模式和查询当前相关标志
PWR_WKUPEPR | PWR 唤醒使能和极性寄存器 | 设置唤醒源（使能、极性、控制上拉/下拉）
PWR_WKUPCR | PWR 唤醒清除寄存器 | 清除唤醒源的标志位
EXTI_CPUIMR1 | 中断屏蔽寄存器 | 用于设置事件的CPU中断屏蔽
EXTI_CPUPR1 | 可配置事件挂起请求寄存器 | 用于设置管理EXTI0到EXTI21线的中断标志位
EXTI_(R/F)TSR1 | (上/下)升沿触发选择寄存器 | 用于设置输入线的极性（上升沿/下降沿触发）
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 15
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
系统控制寄存器(SCB_SCR)
来自:《 Cortex M7 Generic User Guide》 pdf
手把手教你学STM32
要进入待机模式，该位置1即可

## Slide 16
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
PWR控制寄存器1(PWR_CR1)
手把手教你学STM32
要进入停止模式，为获得更低功耗，可设置稳压器为低功耗模式（即LPDS置1），等待中断唤醒

## Slide 17
PWR CPU控制寄存器 (PWR_CPUCR)
位PDDS_D1~PDDS_D3设置为0，保持D1/D2/D3进入深度睡眠模式后，进入停止模式
位PDDS_D1~PDDS_D3设置为1，保持D1/D2/D3进入深度睡眠模式后，进入待机模式

## Slide 18
PWR唤醒使能和极性寄存器 (PWR_WKUPEPR)
`
使用WKUP(PA0)的上升沿来唤醒MCU，怎么操作呢？
1、设置WKUPEN1位为1，使能WKUP1唤醒功能
2、设置WKUPPP1位为0，选择上升沿唤醒
3、设置WKUPPUPD1[1:0]位为2，选择使用下拉电阻，以保持WKUP1引脚的低电平状态
`
`

## Slide 19
PWR唤醒清除寄存器 (PWR_WKUPCR)
使用WKUP(PA0)引脚作为唤醒源，对WKUPC1位置1，即清除PA0的唤醒标志位

## Slide 20
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
内核指令，使用函数的格式“__WFI()”和“__WFE()”来调用。__wfi和__wfe是编译器内置的函数，函数内部调用了相对应的汇编指令。更详细的描述参考《CM7指南》。
WFI命令和WFE命令
手把手教你学STM32
AC5模式下 cmsis_armcc.h AC6模式下cmsis_armclang.h

## Slide 21
PWR D3域控制寄存器(PWR_D3CR)
运行模式下，可以通过VOS位进行配置，降低电压级别进而降低功耗
特别注意：电压级别对应的最大时钟频率
（附加讲解，正常流程电压等级变化）

## Slide 22
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
SYSCFG 电源控制寄存器(SYSCFG_PWRCR)
对ODEN位置1，使得电压等级VOS1激活为VOS0，最终可以获得480MHz的主频
手把手教你学STM32
注意：VOS1模式下，VOS0模式才会被激活

## Slide 23
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
4、低功耗相关HAL库驱动介绍（掌握）
手把手教你学STM32
驱动函数 | 关联寄存器 | 功能描述
HAL_PWR_EnterSLEEPMode(...) | SCB_SCR | 进入睡眠模式
HAL_PWR_EnterSTOPMode(…) | PWR_CR1/PWR_CPUCR/SCB_SCR | 进入停止模式
HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(…) | PWR_CPUCR/SCB_SCR | 进入待机模式
HAL_PWR_EnableWakeUpPin(…) | PWR_WKUPEPR | 使能WKUP管脚唤醒功能