## Slide 1
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA实验
手把手教你学STM32

## Slide 2
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，DMA介绍（了解）
2，DMA结构框图介绍（熟悉）
3，DMA相关寄存器介绍（熟悉）
4，DMA相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，DMA配置步骤（掌握）
6，编程实战（掌握）
7，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 3
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，DMA介绍
DMA，全称Direct Memory Access，即直接存储器访问。
手把手教你学STM32
DMA传输 将数据从一个地址空间复制到另一个地址空间。
外设
内存
内存
外设
内存
内存
数据搬运工
DMA传输无需CPU直接控制传输，也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场过程，通过硬件为RAM和IO设备开辟一条直接传输数据的通道，使得CPU的效率大大提高
作用：为CPU减负

## Slide 4
STM32F1 DMA框图
①，DMA请求
②，DMA通道
③，DMA优先级
DMA传输数据，先向DMA控制器发送请求
不同外设向DMA的不同通道发送请求
DMA1有7个通道，DMA2有5个通道
多个DMA通道同时发来请求时，就有先后响应处理的顺序问题，这个由仲裁器管理
（优先级管理也分软件阶段和硬件阶段）
2
2
1
3
注意：DMA2仅存在大容量产品和互联型产品
DMA就是建立数据传输通道

## Slide 5
DMA处理过程
每个通道用来管理来自于一个或多个外设对存储器访问的请求。且都有一个仲裁器，用于处理DMA请求间的优先级。
DMA控制器
外设
发送请求
返回应答信号
释放请求
启动DMA传输
DMA通道
外设想通过DMA发送数据，先发送请求
DMA控制器收到请求后，给外设一个ack
外设收到ack后，释放请求
外设启动DMA数据传输，直至传输结束
源地址 目标地址 传输数量
DMA1

## Slide 6
DMA优先级
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
仲裁器管理DMA通道请求分为两个阶段：软件阶段(1)、硬件阶段(2)
第一阶段（软件阶段）：每个通道的优先级可在DMA_CCRx寄存器中设置，有四个等级：最高、高、中和低优先级。
第二阶段（硬件阶段）：如果两个请求有相同软件优先级，较低编号的通道比较高编号的通道有较高的优先级。
注意：多个请求通过逻辑或输入到DMA控制器，只能有一个请求有效。
（大容量芯片中，DMA1控制器拥有高于DMA2控制器的优先级）

## Slide 7
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，DMA介绍（了解）
2，DMA结构框图介绍（熟悉）
3，DMA相关寄存器介绍（熟悉）
4，DMA相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，DMA配置步骤（掌握）
6，编程实战（掌握）
7，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 8
3，DMA相关寄存器介绍 F1（熟悉）
寄存器 | 名称 | 作用
DMA_CCRx | DMA通道x配置寄存器 | 用于配置DMA（核心控制寄存器）
DMA_ISR | DMA中断状态寄存器 | 用于查询当前DMA传输状态
DMA_IFCR | DMA中断标志清除寄存器 | 用来清除DMA_ISR对应位
DMA_CNDTRx | DMA通道x传输数量寄存器 | 用于控制DMA通道x每次传输的数据量
DMA_CPARx | DMA通道x外设地址寄存器 | 用于存储STM32外设地址
DMA_CMARx | DMA通道x存储器地址寄存器 | 用于存放存储器的地址
USART_CR3 | USART控制寄存器3 | 用于使能串口DMA发送
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 9
DMA通道x配置寄存器（DMA_CCRx）
数据传输方向
循环模式
外设/存储器增量模式
外设/存储器数据宽度
通道优先级
中断使能
通道开启

## Slide 10
DMA中断状态寄存器（DMA_ISR）
查询当前DMA传输状态
传输一半的数据
数据传输结束
传输出现错误
注意：当设置了允许中断时，将会产生中断
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 11
DMA中断标志清除寄存器（DMA_IFCR）
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 12
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA通道x传输数量寄存器（DMA_CNDTR）
手把手教你学STM32
最大数据传输数目：65535
非循环模式下传输结束后，要开始新的DMA传输，需要在关闭DMA通道情况下，在该寄存器中重新写入传输数目。

## Slide 13
DMA通道x外设地址寄存器（DMA_CPARx）
DMA通道x存储器地址寄存器（DMA_CMARx）
从哪里传？传哪里？

## Slide 14
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
4、DMA相关HAL库驱动介绍（掌握）
手把手教你学STM32
驱动函数 | 关联寄存器 | 功能描述
__HAL_RCC_DMAx_CLK_ENABLE(…) | RCC_AHBENR | 使能DMAx时钟
HAL_DMA_Init(…) | DMA_CCR | 初始化DMA
HAL_DMA_Start_IT(…) | DMA_CCR/CPAR/CMAR/CNDTR | 开始DMA传输
__HAL_LINKDMA(…) |  | 用来连接DMA和外设句柄
HAL_UART_Transmit_DMA(…) | CCR/CPAR/CMAR/CNDTR/USART_CR3 | 使能DMA发送，启动传输
__HAL_DMA_GET_FLAG(…) | DMA_ISR | 查询DMA传输通道的状态
__HAL_DMA_ENABLE(…) | DMA_CCR(EN) | 使能DMA外设
__HAL_DMA_DISABLE(…) | DMA_CCR(EN) | 失能DMA外设
DMA外设相关结构体：DMA_HandleTypeDef 和 DMA_InitTypeDef

## Slide 15
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DMA_HandleTypeDef
手把手教你学STM32
uint32_t Direction /* DMA传输方向 */
uint32_t PeriphInc /* 外设地址(非)增量 */
uint32_t MemInc /* 存储器地址(非)增量*/
uint32_t PeriphDataAlignment /* 外设数据宽度 */
uint32_t MemDataAlignment /* 存储器数据宽度 */
uint32_t Mode /* 操作模式 */
uint32_t Priority /* DMA通道优先级 */
DMA_InitTypeDef
DMA_Channel_TypeDef *Instance
DMA_InitTypeDef Init

## Slide 16
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，DMA介绍（了解）
2，DMA结构框图介绍（熟悉）
3，DMA相关寄存器介绍（熟悉）
4，DMA相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，DMA配置步骤（掌握）
6，编程实战（掌握）
7，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 17
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
以DMA方式传输串口数据配置步骤
1、使能DMA时钟
2、初始化DMA
3、使能串口的DMA发送，启动传输
查询DMA传输状态
DMA中断使用
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE
HAL_UART_Transmit_DMA
__HAL_DMA_GET_FLAG 查询通道传输状态
__HAL_DMA_GET_COUNTER 获取当前传输剩余数据量
HAL_NVIC_EnableIRQ
HAL_NVIC_SetPriority
编写中断服务函数 xxx_IRQHandler
手把手教你学STM32
HAL_DMA_Init函数初始化DMA相关参数
__HAL_LINKDMA函数连接DMA和外设
USART1_TX DMA1_CH4

## Slide 18
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
6， 编程实战（掌握）
1，按下按键KEY0，实现内部RAM中内存到内存的数据传输
2，DMA实验例程源码解读

## Slide 19
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，DMA介绍（了解）
2，DMA结构框图介绍（熟悉）
3，DMA相关寄存器介绍（熟悉）
4，DMA相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，DMA配置步骤（掌握）
6，编程实战（掌握）
7，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 20
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
7，课堂总结（掌握）
DMA实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 21
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
手把手教你学STM32