## Slide 1
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
IIC实验
手把手教你学STM32

## Slide 2
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，IIC总线协议介绍（掌握）
2，AT24C02介绍（了解）
3，AT24C02读写时序（掌握）
4，AT24C02驱动步骤（掌握）
5，编程实战（掌握）
6，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 3
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，IIC总线协议介绍
IIC：Inter Integrated Circuit，集成电路总线，是一种同步 串行 半双工通信总线。
总线/协议？
总线就是传输数据通道
协议就是传输数据的规则
手把手教你学STM32

## Slide 4
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
IIC总线结构图
① 由时钟线SCL和数据线SDA组成，并且都接上拉电阻，确保总线空闲状态为高电平
② 总线支持多设备连接，允许多主机存在，每个设备都有一个唯一的地址
④ 数据传输速率：标准模式100k bit/s 快速模式400k bit/s 高速模式3.4Mbit/s
③ 连接到总线上的数目受总线的最大电容400pf限制
手把手教你学STM32

## Slide 5
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
IIC协议
可以归纳为：
三个信号
两个注意
起始信号
停止信号
应答信号
数据有效性
主机
从机
一个状态
空闲状态
数据传输顺序
手把手教你学STM32

## Slide 6
IIC协议时序
起始信号
停止信号
应答信号
发送0x80
数据先发送高位
数据以字节(8bit)传输
空闲状态：高电平
nack
ack
数据在SCL高电平稳定
注意:释放SDA
起始信号(S)：当SCL为高电平时，SDA从高电平变为低电平
停止信号(P)：当SCL为高电平时，SDA从低电平变为高电平
应答信号：上拉电阻影响下SDA默认为高，而从机拉低SDA就是确认收到数据即ACK，否则NACK

## Slide 7
起始信号
停止信号
void iic_start(void)
{ /* SCL为高电平期间, SDA从高电平往低电平跳变*/
IIC_SDA ( 1 );
IIC_SCL ( 1 );
iic_delay( );
IIC_SDA ( 0 );
iic_delay( );
IIC_SCL ( 0 );
iic_delay( ); /* 钳住总线, 准备发送/接收数据 */
}
void iic_stop(void)
{ /* SCL为高电平期间, SDA从低电平往高电平跳变*/
IIC_SDA ( 0 );
iic_delay( );
IIC_SCL ( 1 );
iic_delay( );
IIC_SDA ( 1 ); /* 发送总线停止信号*/
iic_delay( );
}

## Slide 8
检测应答信号
发送非应答信号
uint8_t iic_wait_ack (void) /* return 1:fail 0:succeed*/
{
IIC_SDA (1); /* 主机释放SDA线 */
iic_delay( );
IIC_SCL (1); /* 从机返回ACK*/
iic_delay( );
if ( IIC_READ_SDA ) /* SCL高电平读取SDA状态*/
{
iic_stop(); /* SDA高电平表示从机nack */
return 1;
}
IIC_SCL(0); /* SCL低电平表示结束ACK检查 */
iic_delay( );
return 0;
}
void iic_ack(void)
{
IIC_SCL (0);
iic_delay( );
IIC_SDA (0); /* 数据线为低电平，表示应答 */
iic_delay( );
IIC_SCL (1);
iic_delay( );
}
void iic_nack(void)
{
IIC_SCL (0);
iic_delay( );
IIC_SDA (1); /* 数据线为高电平,表示非应答 */
iic_delay( );
IIC_SCL (1);
iic_delay( );
}
发送应答信号

## Slide 9
void iic_send_byte(uint8_t data)
{
for (uint8_t t = 0; t < 8; t++)
{ /* 高位先发 */
IIC_SDA((data & 0x80) >> 7);
iic_delay( );
IIC_SCL ( 1 );
iic_delay( );
IIC_SCL ( 0 );
data <<= 1; /* 左移1位, 用于下一次发送 */
}
IIC_SDA ( 1 ); /* 发送完成,主机释放SDA线 */
}
uint8_t iic_read_byte (uint8_t ack) /* 1:ack 0:nack*/
{
uint8_t receive = 0 ;
for (uint8_t t = 0; t < 8; t++)
{ /* 高位先输出，先收到的数据位要左移 */
receive <<= 1;
IIC_SCL ( 1 );
iic_delay( );
if ( IIC_READ_SDA ) receive++;
IIC_SCL ( 0 );
iic_delay( );
}
if ( !ack ) iic_nack();
else iic_ack();
return receive;
}
发送1字节数据
读取1字节数据

## Slide 10
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
1，IIC总线协议介绍（掌握）
2，AT24C02介绍（了解）
3，AT24C02读写时序（掌握）
4，AT24C02驱动步骤（掌握）
5，编程实战（掌握）
6，课堂总结

## Slide 11
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
2，AT24C02介绍
AT24C02是一个2K bit的EEPROM存储器，使用IIC通信方式。
EEPROM是一种掉电后数据不丢失的储存器，常用来存储一些配置信息，在系统重新上电时就可以加载。
A0/1/2 : 设备地址决定引脚
WP : 写保护引脚
SCL : 时钟线
SDA : 数据线
手把手教你学STM32
24C02由32页(page)组成且每页8Byte

## Slide 12
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
AT24Cxx | 容量（bit） | 页数 | 页内字节数 | 数据地址(占用bit数)
AT24C01 | 1K bit (128 B) | 16 | 8 Byte | 7bit
AT24C02 | 2K bit (256 B) | 32 | 8 Byte | 8bit
AT24C04 | 4K bit (512 B) | 32 | 16 Byte | 9bit
AT24C08 | 8K bit (1024 B) | 64 | 16 Byte | 10bit
AT24C16 | 16K bit (2048 B) | 128 | 16 Byte | 11bit
AT24C32 | 32K bit (4096 B) | 128 | 32 Byte | 12bit
AT24C64 | 64K bit (8192 B) | 256 | 32 Byte | 13bit
AT24C128 | 128K bit (16384 B) | 256 | 64 Byte | 14bit
AT24C256 | 256K bit (32768 B) | 512 | 64 Byte | 15bit
AT24C512 | 512K bit (65535 B) | 512 | 128 Byte | 16bit

## Slide 13
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
AT24C02通讯地址
可编程部分
不可编程部分
通讯地址
由硬件管脚A0/1/2决定
数据传输方向
读数据‘1’还是写数据‘0’
1010
设备地址
写操作地址：0xA0 读操作地址：0xA1
手把手教你学STM32

## Slide 14
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
1，IIC总线协议介绍（掌握）
2，AT24C02介绍（了解）
3，AT24C02读写时序（掌握）
4，AT24C02驱动步骤（掌握）
5，编程实战（掌握）
6，课堂总结

## Slide 15
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
AT24C02支持的读写操作
手把手教你学STM32
写操作
读操作
AT24C02支持字节写模式和页写模式。
字节写模式就是一个地址一个数据进行写入。
页写模式就是连续写入数据。只需要写一个地址，连续写入数据时地址会自增，但存在页的限制，超出一页时，超出数据覆盖原先写入的数据。但读会自动翻页。
AT24C02支持当前地址读模式，随机地址读模式和顺序读模式。
当前读模式是基于上一次读/写操作的最后位置继续读出数据。
随机地址读模式是指定地址读出数据。
顺序读模式是连续读出数据。
3，AT24C02读写时序

## Slide 16
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
AT24C02写时序
起始信号
地址和方向
应答信号
内存地址
应答信号
数据内容
应答信号
停止信号
主机
从机
1010 0000
0~255
注意:EEPROM比较慢，必须等到10ms后再写下一个字节
手把手教你学STM32

## Slide 17
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
AT24C02读时序
起始信号
地址和方向
应答信号
内存地址
应答信号
数据内容
应答信号
停止信号
主机
从机
1010 0000
0~255
起始信号
地址和方向
应答信号
1010 0001
nack
手把手教你学STM32

## Slide 18
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
1，IIC总线协议介绍（掌握）
2，AT24C02介绍（了解）
3，AT24C02读写时序（掌握）
4，AT24C02驱动步骤（掌握）
5，编程实战（掌握）
6，课堂总结

## Slide 19
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
IIC | 用法 | 速度 | 稳定性 | 管脚
硬件IIC | 比较复杂 | 快 | 较稳定 | 需使用特定管脚
软件IIC | 操作过程比较清晰 | 较慢 | 稳定 | 任意管脚，比较灵活
硬件和软件IIC对比
手把手教你学STM32
4， AT24C02驱动步骤（掌握）

## Slide 20
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
AT24C02模块与各开发板引脚硬件连接说明
手把手教你学STM32
分类 | AT24C02模块引脚 | 串行数据脚 | 地 | 
 | 供电脚（3.3V） | 时钟线（SCL） | 数据线（SDA） | 地（GND）
MINI板 | VCC | PC12 | PC11 | GND
精英板 | VCC | PB6 | PB7 | GND
战舰板 | VCC | PB6 | PB7 | GND
探索板 | VCC | PB8 | PB9 | GND
阿波罗 | VCC | PH4 | PH5 | GND
北极星 | VCC | PH4 | PH5 | GND
MINIPro H750 | VCC | PB10 | PB11 | GND

## Slide 21
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
IIC配置步骤
1、使能SCL和SDA对应时钟
IIC配置步骤
2、设置GPIO工作模式
3、编写基本信号
4、编写读和写函数
SDA开漏/SCL推挽输出模式，使用HAL_GPIO_Init初始化
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
起始信号 停止信号 应答信号
iic_read_byte
iic_send_byte
注意：发送完成，主机释放SDA
主机
从机
send ack
send nack
wait ack
手把手教你学STM32

## Slide 22
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
为什么IIC总线SDA建议用开漏模式？
IIC的SDA脚即要作为输出，又要作为输入，用开漏输出模式，很好实现输出输入共用，避免IO模式频繁切换带来的麻烦。
输出时：主机（MCU）输出0，可以拉低信号，来实现低电平发送，主机输出1（实际不起作用），由外部上拉电阻上拉，实现高电平发送。
输入时：主机（MCU）设置输出1状态，此时因为MCU无法输出1，相当于释放了SDA脚，此时外部器件可以主动拉低SDA脚/释放SDA脚（同样由上拉电阻提供“输出1的功能”），实现SDA脚的高低电平变化。
由于开漏输出模式下，MCU还是可以读取IDR状态寄存器，来获取引脚高低电平，因此MCU读取IDR，即可获得SDA脚的高低电平状态，从而实现输入检测。

## Slide 23
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
AT24C02配置步骤
1、初始化IIC接口
AT24C02驱动步骤
2、编写写入/读取一个字节数据函数
3、编写连续读和连续写函数
遵循时序流程编写
在2的基础上进行实现
手把手教你学STM32

## Slide 24
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
1，IIC总线协议介绍（掌握）
2，AT24C02介绍（了解）
3，AT24C02读写时序（掌握）
4，AT24C02驱动步骤（掌握）
5，编程实战（掌握）
6，课堂总结

## Slide 25
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
5， 编程实战（掌握）
1，驱动AT24C02实现读和写1字节数据
2，例程源码解读

## Slide 26
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
6，课堂总结
IIC实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 27
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
0 0 0 0 1 0 1 0 0
MSB
bit7 6 5 4 3 2 1 0
ACK
S 1 0 1 0 0 0 0 0 0
MSB
bit7 6 5 4 3 2 1 0
ACK
传输第一个字节数据（通讯地址）
传输第二个字节数据（内存地址）

## Slide 28
0 1 0 0 0 0 0 1 0 P
MSB
bit7 6 5 4 3 2 1 0
ACK
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
传输第三个字节数据（数据）

## Slide 29
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
手把手教你学STM32