## Slide 1
SPI实验
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32

## Slide 2
1，SPI介绍（了解）
2，SPI结构框图介绍（熟悉）
3，SPI工作模式介绍（熟悉）
4，SPI相关寄存器介绍（熟悉）
5，SPI相关HAL库驱动介绍（掌握）
6，NOR FLASH介绍（掌握）
7，NOR FLASH基本驱动步骤（掌握）
8，编程实战（掌握）
9，课堂总结
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 3
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，SPI介绍（了解）
SPI：串行外设设备接口（Serial Peripheral Interface），是一种高速的，全双工，同步的通信总线。
功能说明 | SPI总线 | IIC总线
通信方式 | 同步 串行 全双工 | 同步 串行 半双工
总线接口 | MOSI、MISO、SCL、CS | SDA、SCL
拓扑结构 | 一主多从/一主一从 | 多主从
从机选择 | 片选引脚选择 | SDA上设备地址片选
通信速率 | 一般50MHz以下 | 100kHz、400kHz、3.4MHz
数据格式 | 8位/16位 | 8位
传输顺序 | MSB/LSB | MSB
手把手教你学STM32
SPI接口主要应用在存储芯片、AD转换器以及LCD中。

## Slide 4
主机模式
2，SPI结构框图介绍（熟悉）
① SPI相关引脚
MOSI（输出数据线）
MISO（输入数据线）
SCK（时钟）
NSS（片选）
② 数据发送和接收
与缓冲区、移位寄存器以及引脚相关
③ 时钟信号
SPI时钟信号是通过SPI_CR1寄存器配置
④ 主控制逻辑
涉及两个控制寄存器SPI_CR1/2用于配置SPI工作，SPI_SR用于查看工作状态

## Slide 6
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
STM32芯片有多个SPI外设，每个SPI外设输出的信号会到不同的GPIO口。
F1 | 引脚 | SPI1 | SPI2 | SPI3
 | NSS | PA4 | PB12 | PA15
 | CLK | PA5 | PB13 | PB3
 | MISO | PA6 | PB14 | PB4
 | MOSI | PA7 | PB15 | PB5
手把手教你学STM32
不同系列的SPI外设用到的引脚是不一样的，具体可以查看芯片的datasheet。
SPI外设对应的引脚
F4 / F7 / H7 系列芯片SPI外设都有6个，分别为SPI1、SPI2、SPI3、SPI4、SPI5和SPI6。
STM32F1有三个SPI。

## Slide 7
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
数据发送
发送缓冲区
移位寄存器
MOSI
数据接收
MISO
移位寄存器
接收缓冲区
地址&数据总线
地址&数据总线
帧格式8bit/16Bit
主机模式
主机模式
DATA
MSB在先/LSB在先
TXE
RXNE
empty
SPI_SR
SPI_SR
DATA
手把手教你学STM32

## Slide 8
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
MSB
MSB
主机
从机
0
1
MOSI
MISO
0
1
SPI工作原理
0xAA
0x55
移位寄存器
移位寄存器
怎么移？
主机只向从机进行写操作，可以忽略接收到的从机数据。
主机要对从机进行读操作，需要发送一个空数据来引发从机发送数据。

## Slide 9
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
时钟极性(CPOL)
时钟相位(CPHA)
没有数据传输时时钟线的空闲状态电平
0：SCK在空闲状态保持低电平
1：SCK在空闲状态保持高电平
时钟线在第几个时钟边沿采样数据
0：SCK的第一(奇数)边沿进行数据位采样，数据在第一个时钟边沿被锁存
1：SCK的第二(偶数)边沿进行数据位采样，数据在第二个时钟边沿被锁存
上升沿or下降沿？
SPI工作模式 | CPOL | CPHA | SCL空闲状态 | 采样边沿 | 采样时刻
0 | 0 | 0 | 低电平 | 上升沿 | 奇数边沿
1 | 0 | 1 | 低电平 | 下降沿 | 偶数边沿
2 | 1 | 0 | 高电平 | 下降沿 | 奇数边沿
3 | 1 | 1 | 高电平 | 上升沿 | 偶数边沿
手把手教你学STM32
3，SPI工作模式介绍（熟悉）
决定数据的有效性

## Slide 10
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
SPI工作模式
SCL
MOSI
0x55
传输顺序：MSB
传输帧格式：8bit
手把手教你学STM32

## Slide 11
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，SPI介绍（了解）
2，SPI结构框图介绍（熟悉）
3，SPI工作模式介绍（熟悉）
4，SPI相关寄存器介绍（熟悉）
5，SPI相关HAL库驱动介绍（掌握）
6，NOR FLASH介绍（掌握）
7，NOR FLASH基本驱动步骤（掌握）
8，编程实战（掌握）
9，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 12
寄存器 | 名称 | 作用
SPI_CR1 | SPI控制寄存器1 | 用于配置SPI工作参数
SPI_SR | SPI状态寄存器 | 用于查询当前SPI传输状态（TXE、RXNE）
SPI_DR | SPI数据寄存器 | 用于存放待发送数据或接收数据，有两个缓冲区（TX/RX）
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
4，SPI相关寄存器介绍（熟悉） F1 / F4 / F7
对于H7来说，用到的寄存器有所差异，相关寄存器如下：
SPI时钟源选择 RCC_D2CCIP1R
使能SPI SPI_CR1
配置SPI工作参数 SPI_CFG1（SPI传输速率以及帧格式）
配置SPI工作参数 SPI_CFG2 （SPI工作模式 / NSS引脚 / 传输顺序等）
选择SPI模式 SPI_I2SCFGR（SPI模式）
查看SPI传输状态 SPI_SR
发送数据寄存器 SPI_TXDR（与TxFIFO连接）
接收数据寄存器 SPI_RXDR（与RxFIFO连接）

## Slide 13
SPI控制寄存器1
（SPI_CR1）
SPI模式
方向
NSS
数据帧
CPOL
帧格式
波特率
CPHA

## Slide 14
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
续上表
手把手教你学STM32

## Slide 15
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
SPI状态寄存器（SPI_SR）
手把手教你学STM32
当TXE位置1时，表示数据已经全部发送出去
当RXE位置1时，表示已经接收到数据

## Slide 16
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
SPI数据寄存器（SPI_DR）
手把手教你学STM32

## Slide 17
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
5，SPI相关HAL库驱动介绍（掌握） F1 / F4 / F7 / H7
手把手教你学STM32
驱动函数 | 关联寄存器 | 功能描述
__HAL_RCC_SPIx_CLK_ENABLE(…) | RCC_APB2ENR | 使能SPIx时钟
HAL_SPI_Init(…) | SPI_CR1 | 初始化SPI
HAL_SPI_MspInit(…) | 初始化回调 | 初始化SPI相关引脚
HAL_SPI_Transmit(…) | SPI_DR/SPI_SR | SPI发送
HAL_SPI_Receive(…) | SPI_DR/SPI_SR | SPI接收
HAL_SPI_TransmitReceive(…) | SPI_DR/SPI_SR | SPI接收发送
__HAL_SPI_ENABLE(…) | SPI_CR1(SPE) | 使能SPI外设
__HAL_SPI_DISABLE(…) | SPI_CR1(SPE) | 失能SPI外设
SPI外设相关结构体：SPI_HandleTypeDef 和 SPI_InitTypeDef
对于H7来说，还需要HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig函数设置时钟源。

## Slide 18
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
SPI_HandleTypeDef
手把手教你学STM32
uint32_t Mode /* SPI模式（主机） */
uint32_t Direction /* 工作方式（全双工） */
uint32_t DataSize /* 帧格式（8位） */
uint32_t CLKPolarity /* 时钟极性（CPOL = 0） */
uint32_t CLKPhase /* 时钟相位 （CPHA = 0）*/
uint32_t NSS /* SS控制方式（软件） */
uint32_t BaudRatePrescaler /* SPI波特率预分频值 */
uint32_t FirstBit /* 数据传输顺序（MSB）*/
uint32_t TIMode /* 帧格式：Motorola / TI */
uint32_t CRCCalculation /* 设置硬件CRC校验 */
uint32_t CRCPolynomial /* 设置CRC校验多项式 */
…
(对于F7/H7来说，还有一些附加功能相关成员(NSS/CRC/IOSwap))
SPI_InitTypeDef
SPI_TypeDef *Instance
SPI_InitTypeDef Init
帧格式 F1(8/16bit)
DataSize F4(8/16bit)
F7(4~16bit)
H7(4~32bit)

## Slide 19
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，SPI介绍（了解）
2，SPI结构框图介绍（熟悉）
3，SPI工作模式介绍（熟悉）
4，SPI相关寄存器介绍（熟悉）
5，SPI相关HAL库驱动介绍（掌握）
6，NOR FLASH介绍（掌握）
7，NOR FLASH基本驱动步骤（掌握）
8，编程实战（掌握）
9，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 20
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
NOR FLASH介绍
1、NOR FLASH介绍
2、NM25Q128简介
3、NM25Q128存储结构
4、NM25Q128常用指令
5、NM25Q128 读/擦除/写 步骤
手把手教你学STM32
Notes: XIP即eXecute In Place，在芯片内执行

## Slide 21
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
2，NOR FLASH介绍
FLASH主要有NOR Flash和NAND Flash两种类型，NOR和NAND是两种数字门电路。
FLASH是常用的用于储存数据的半导体器件，它具有容量大，可重复擦写、按“扇区/块”擦除、掉电后数据可继续保存的特性。
https://blog.csdn.net/ffdia/article/details/87437872
手把手教你学STM32
类型 | 特点 | 应用举例
NOR FLASH | 基于字节读写，读取速度快，独立地址/数据线，无坏块，支持XIP | 25Qxx、程序ROM
NAND FLASH | 基于块读写，读取速度稍慢，地址数据线共用，有坏块，不支持XIP | EMMC、SSD、U盘等
FLASH是有一个物理特性：只能写0，不能写1，写1靠擦除。

## Slide 22
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
NM25Q128 简介
NM25Q128，串行闪存器件，属于NOR FLASH中的一种，容量为128 Mb。擦写周期可达10W次，可以将数据保存达20年之久。
CS : 片选信号输入
WP : 写保护功能
HOLD : 暂停通讯
SO : 数据输出
CLK : 时钟输入
SI : 数据输入
SPI数据传输时序
支持模式0（CPOL = 0 , CPHA = 0）和模式3（CPOL = 1, CPHA = 1）
数据格式
数据长度8位大小，先发高位，再发低位
传输速度
支持标准模式104M bit/s
手把手教你学STM32

## Slide 23
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
NM25Q128存储结构
1 page = 1 byte * 256
1 sector = 1 page * 16
1 block = 1 sector * 16
25Q128 = 1 block * 256
25Q128存储容量为128M bit，即16M Byte
地址范围（0x0 ~ 0xFFFFFF）
手把手教你学STM32

## Slide 24
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
NOR FLASH介绍
1、NOR FLASH介绍
2、NM25Q128简介
3、NM25Q128存储结构
4、NM25Q128常用指令
5、NM25Q128 读/擦除/写 步骤
手把手教你学STM32

## Slide 25
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
NM25Q128常用指令
NOR FLASH的指令总数比较多, 但是如果只需要实现基本操作, 还是比较简单的.
参考资料：NM25Q128.pdf
一般我们只需要：5条指令即可完成对NOR FLASH的基本使用（以NM25Q128为例）
指令(HEX) | 名称 | 作用
0X06 | 写使能 | 写入数据/擦除之前，必须先发送该指令
0X05 | 读SR1 | 判定FLASH是否处于空闲状态，擦除用
0X03 | 读数据 | 用于读取NOR FLASH数据
0X02 | 页写 | 用于写入NOR FLASH数据，最多写256字节
0X20 | 扇区擦除 | 扇区擦除指令，最小擦除单位（4096字节）
手把手教你学STM32

## Slide 26
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
写使能 Write Enable (06H)
执行 Page Program页写，Sector Erase扇区擦除，Block Erase块擦除，Chip Erase片擦除，
Write Status Register写状态寄存器等指令前，需要写使能
拉低CS片选
发送06h
拉高CS片选
手把手教你学STM32

## Slide 27
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
读状态寄存器Read Status Reg1（05H）
拉低CS片选
发送05h
返回SR1的值
拉高CS片选
读状态寄存器1
手把手教你学STM32

## Slide 28
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
读时序 Read Data Bytes（03H）
拉低CS片选
发送03h
发送24位地址
读取数据1
拉高CS片选
读取数据n
手把手教你学STM32

## Slide 29
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
页写时序 PageProgram (02H)
页写命令最多可以向FLASH传输256个字节的数据
拉低CS片选
发送02h
发送24位地址
发送数据1
拉高CS片选
发送数据n
手把手教你学STM32

## Slide 30
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
扇区擦除时序 Sector Erase（20H）
FLASH存储器的特性决定了它只能把原来为“1”的数据位改写成“0”，而原来为“0”的数据位不能直接改写为“1”。
写入数据前，检查内存空间情况是否满足，不满足需擦除
拉低CS片选
发送20h
拉高CS片选
发送24位地址
手把手教你学STM32

## Slide 31
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
状态寄存器表
状态寄存器 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
状态寄存器1 | SPR | RV | TB | BP2 | BP1 | BP0 | WEL | BUSY
状态寄存器2 | SUS | CMP | LB3 | LB2 | LB1 | (R) | QE | SRP1
状态寄存器3 | HOLD/RST | DRV1 | DRV0 | (R) | (R) | WPS | ADP | ADS
BUSY位 指示当前状态 0：空闲状态(硬件自动清除) 1：当前处于忙碌状态
WEL位 执行WriteEnable指令该位为1，可以页写/扇区or块or片擦除/写状态寄存器
0：写禁止，不能页编程/扇区or块or片擦除/写状态寄存器
SR寄存器：跟踪芯片的状态
手把手教你学STM32

## Slide 32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
NM25Q128读操作步骤
1，发送读命令（03H）
2，发送地址（24位）
3，读取数据
发送0X03读数据指令
地址范围：0 ~ 0XFFFFFF，分3次发送
发送空字节（0XFF），读取数据，支持连续读
手把手教你学STM32

## Slide 33
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
NM25Q128擦除扇区步骤
1，发送写使能命令（06H）
2，等待空闲
3，发送擦除扇区命令（20H）
发送0X06，写使能命令
等待NOR FLASH空闲
发送擦除扇区命令0X20
4，发送地址（24位）
发送要擦除的字节地址，自动擦除该地址所在扇区
5，等待空闲
等待擦除完成（等待空闲状态）
手把手教你学STM32

## Slide 34
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
NM25Q128写操作步骤（极简）
1，擦除扇区（20H）
2，发送写使能命令（06H）
3，发送页写命令（02H）
通过前面的擦除步骤实现
发送0X06，写使能命令
发送页写命令后，一次最多写入256字节
4，发送地址（24位）
发送要写入的地址
5，发送数据
发送要写入的数据，一次最多写入256字节
6，等待空闲
等待写入完成（等待空闲状态）
页写时序
手把手教你学STM32

## Slide 35
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，SPI介绍（了解）
2，SPI结构框图介绍（熟悉）
3，SPI工作模式介绍（熟悉）
4，SPI相关寄存器介绍（熟悉）
5，SPI相关HAL库驱动介绍（掌握）
6，NOR FLASH介绍（掌握）
7，NOR FLASH基本驱动步骤（掌握）
8，编程实战（掌握）
9，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 36
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
7，NOR FLASH基本驱动步骤
1、SPI工作参数配置初始化
SPI配置步骤
2、使能SPI时钟和初始化相关引脚
3、使能SPI
4、SPI传输数据
GPIO模式设为复用推挽输出模式
HAL_SPI_MspInit
工作模式、时钟极性、时钟相位等
HAL_SPI_Init
__HAL_SPI_ENABLE
HAL_SPI_Transmit 发送数据
HAL_SPI_Receive 接收数据
HAL_SPI_TransmitReceive 进行发送与接收
操作SPI_CR1寄存器中的波特率控制位
5、设置SPI传输速度
手把手教你学STM32

## Slide 37
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1、初始化片选引脚与SPI接口
NM25Q128驱动步骤
2、NM25Q128 读取
3、NM25Q128 扇区擦除
0x03指令 + 24位地址 + 读取数据
0x06指令 + 等待空闲 + 0x20指令 + 24位地址 + 等待空闲
4、 NM25Q128 写入
擦除扇区（可选）+ 0x06指令 + 0x02指令+ 24位地址 + 写入数据
+ 等待空闲
手把手教你学STM32
相关GPIO初始化、SPI初始化（模式、位数、分频、MSB等）
NOR FLASH驱动核心在写数据，写数据需要注意：
1，是否需要擦除？
2，写入数据（是否需要换页？是否需要换扇区？）
3，遵循：读、改、写 的原则

## Slide 38
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
8， 编程实战（掌握）
1，驱动NM25Q128实现读和写1字节数据
2，例程源码解读

## Slide 39
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，SPI介绍（了解）
2，SPI结构框图介绍（熟悉）
3，SPI工作模式介绍（熟悉）
4，SPI相关寄存器介绍（熟悉）
5，SPI相关HAL库驱动介绍（掌握）
6，NOR FLASH介绍（掌握）
7，NOR FLASH基本驱动步骤（掌握）
8，编程实战（掌握）
9，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 40
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
9，课堂总结（掌握）
SPI实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 41
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
手把手教你学STM32