## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN实验

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，CAN基础知识介绍（熟悉）
2，STM32 CAN控制器介绍（熟悉）
3，CAN相关寄存器介绍（熟悉）
4，CAN相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，CAN基本驱动步骤（掌握）
6，编程实战（掌握）
7，课堂总结

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，CAN基础知识介绍（熟悉）
1） CAN介绍
a) 什么是CAN?
b) CAN总线特点
c) CAN应用场景
2）CAN物理层
a) CAN物理层特性
b) CAN收发器芯片介绍
3）CAN协议层
a) CAN帧种类介绍
b) CAN数据帧介绍
c) CAN位时序介绍
d) CAN总线仲裁

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1）CAN介绍
CAN（Controller Area Network），是ISO国际标准化的串行通信协议。
1986
博世公司开发出CAN通信协议
1993
ISO发布CAN标准 ISO11898 及 ISO11519
t
高速CAN
低速CAN
为了满足汽车产业的“减少线束的数量”、“通过多个LAN，进行大量数据的高速通信”的需求。
2011
博世公司开发出CAN FD
低速CAN(ISO11519)通信速率10~125Kbps，总线长度可达1000米
高速CAN(ISO11898)通信速率125Kbps~1Mbps，总线长度≤40米
更多CAN的历史知识，可以上CAN in Automation(CiA) 官网了解。
经典CAN
现在
汽车网络标准协议
CAN FD 通信速率可达5Mbps，并且兼容经典CAN，遵循ISO 11898-1 做数据收发

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN总线拓扑图
高速CAN
低速CAN
闭环总线
开环总线
CAN总线由两根线（ CANL 和 CANH ）组成，允许挂载多个设备节点（低速CAN:20 高速CAN:30）。
CAN芯片电路
CAN芯片电路
芯片内CAN外设
芯片内CAN外设
终端电阻，用于阻抗匹配，以减少回波反射

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN总线特点
1）多主控制 每个设备都可以主动发送数据
2）系统的柔软性 没有类似地址的信息，添加设备不改变原来总线的状态
3）通信速度 速度快，距离远
4）错误检测&错误通知&错误恢复功能
5）故障封闭 判断故障类型，并且进行隔离
6）连接节点多 速度与数量找个平衡
CAN总线协议已广泛应用在汽车电子、工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。
CAN应用场景

## Slide 7
高速CAN
总线电平分为显性电平(逻辑0)和隐性电平(逻辑1)，二者必居其一。
低速CAN
CAN使用差分信号进行数据传输，根据CAN_H和CAN_L上的电位差来判断总线电平。
电平 | 高速CAN | 低速CAN
显性电平（0） | UCAN_H – UCAN_L= 2V | UCAN_H – UCAN_L = 3V
隐性电平（1） | UCAN_H – UCAN_L = 0V | UCAN_H – UCAN_L = - 1.5V
显性电平具有优先权。发送方通过使总线电平发生变化，将消息发送给接收方。
2）CAN物理层

## Slide 8
CAN收发器芯片介绍
D : CAN发送引脚
RS : 高速 / 静音模式选择（低电平为高速）
Vref : 参考电压输出
R : CAN接收引脚
CANH : 高电位CAN电压输入输出端
CANL : 低电位CAN电压输入输出端
跳线帽选择
CAN收发器芯片
TJA1050、TJA1042、SIT1050T
用于阻抗匹配，减少回波反射
SIT1050T 支持高速CAN，传输速率可达1Mbps
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com

## Slide 9
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，CAN基础知识介绍
1） CAN介绍
a) 什么是CAN?
b) CAN总线特点
c) CAN应用场景
2）CAN物理层
a) CAN物理层特性
b) CAN收发器芯片介绍
3）CAN协议层
a) CAN帧种类介绍
b) CAN数据帧介绍
c) CAN位时序介绍
d) CAN总线仲裁

## Slide 10
CAN总线以“帧”形式进行通信。CAN协议定义了5种类型的帧：数据帧、遥控帧、错误帧、过载帧、间隔帧，其中数据帧最为常用。
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
3）CAN协议层
帧类型 | 帧作用
数据帧（Data Frame） | 用于发送单元向接收单元传输数据的帧
遥控帧（Remote Frame） | 用于接收单元向具有相同ID的发送单元请求数据的帧
错误帧（Error Frame） | 用于当检测出错误时向其他单元通知错误的帧
过载帧（Overload Frame） | 用于接收单元通知其尚未做好接收准备的帧
间隔帧（Inter Frame Space） | 用于将数据帧 及遥控帧与前面的帧分离开来的帧
重点
常用

## Slide 11
数据帧介绍
标准数据帧
扩展数据帧
数据帧由7段组成。数据帧又分为标准帧(CAN2.0A)和扩展帧(CAN2.0B)，主要体现在仲裁段和控制段。
帧起始：表示数据帧开始的段，显性信号
仲裁段：表示该帧优先级的段，优先级
控制段：表示数据的字节数及保留位的段
数据段：数据的内容，一帧可发送0~8字节数据
CRC段：检查帧的传输错误的段
ACK段：表示确认正常接收的段
帧结束：表示数据帧结束的段，7个隐性信号
标识符位
远程发送请求位
0 数据帧 1遥控帧
扩展标识符位
数据长度编码位
循环校验序列
界定符
确认位
用在扩展格式，替代RTR

## Slide 12
CAN总线以“位同步”机制，实现对电平的正确采样。位数据都由四段组成：同步段(SS)、传播时间段(PTS)、相位缓冲段1(PBS1)和相位缓冲段2(PBS2)，每段又由多个位时序Tq组成。
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN位时序介绍
采样点是指读取总线电平，并将读到的电平作为位值的点。
根据位时序，就可以计算CAN通信的波特率。
（1Tq）
（8~25）
（1~8Tq）
（1~8Tq）
（2~8Tq）
注意 : 节点监测到总线上信号的跳变在SS段范围内，表示节点与总线的时序是同步，此时采样点的电平即该位的电平。

## Slide 13
数据同步过程
CAN为了实现对总线电平信号的正确采样，数据同步分为硬件同步和再同步。
硬件同步
节点通过CAN总线发送数据，一开始发送帧起始信号。总线上其他节点会检测帧起始信号在不在位数据的SS段内，判断内部时序与总线是否同步。
假如不在SS段内，这种情况下，采样点获得的电平状态是不正确的。所以，节点会使用硬件同步方式调整， 把自己的SS段平移到检测到边沿的地方，获得同步，同步情况下，采样点获得的电平状态才是正确的。
时钟频率误差、传输上的相位延迟引起偏差

## Slide 14
再同步
再同步利用普通数据位的边沿信号（帧起始信号是特殊的边沿信号）进行同步。
再同步的方式分为两种情况：超前和滞后，即边沿信号与SS段的相对位置。
再同步时，PSB1和PSB2中增加或者减少的时间被称为“再同步补偿宽度（SJW）”,其范围：1~4 Tq。
限定了SJW值后，再同步时，不能增加限定长度的SJW值。SJW值较大时，吸收误差能力更强，但是通讯速度会下降。
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com

## Slide 15
CAN总线处于空闲状态，最先开始发送消息的单元获得发送权。
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN总线仲裁
优先级决定
多个单元同时开始发送时，从仲裁段(报文ID)的第一位开始进行仲裁。连续输出显性电平最多的单元可继续发送，即首先出现隐性电平的单元失去对总线的占有权变为接收。
竞争失败单元，会自动检测总线空闲，在第一时间再次尝试发送。

## Slide 16
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，CAN基础知识介绍（熟悉）
2，STM32 CAN控制器介绍（熟悉）
3，CAN相关寄存器介绍（熟悉）
4，CAN相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，CAN基本驱动步骤（掌握）
6，编程实战（掌握）
7，课堂总结

## Slide 17
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
2，STM32 CAN控制器介绍（熟悉）
1）CAN控制器介绍
2）CAN控制器模式
3）CAN控制器框图
4）CAN控制器位时序

## Slide 18
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN控制器介绍
STM32 CAN控制器（bxCAN），支持CAN 2.0A 和 CAN 2.0B Active版本协议。
CAN 2.0A 只能处理标准数据帧且扩展帧的内容会识别错误，而CAN 2.0B Active 可以处理标准数据帧和扩展数据帧。CAN 2.0B Passive只能处理标准数据帧且扩展帧的内容会忽略。
bxCAN主要特点：
波特率最高可达1M bps
支持时间触发通信（CAN的硬件内部定时器可以在TX/RX的帧起始位的采样点位置生成时间戳）
具有3级发送邮箱
具有3级深度的2个接收FIFO
可变的过滤器组（最多28个）

## Slide 19
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN控制器模式
CAN控制器的工作模式有三种：初始化模式、正常模式和睡眠模式。
降低功耗
进行软件初始化
CAN总线同步，开始接收和发送
对寄存器配置需进入到初始化模式

## Slide 20
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN控制器模式
CAN控制器的测试模式有三种：静默模式、环回模式和环回静默模式。
静默模式
环回模式
环回静默模式
只向总线发送1不能发送0，
可从总线接收数据
发送的数据直接到输入（总线可监测数据），不能从总线接收数据
发送的数据直接到输入（总线不可监测到数据），不能从总线接收数据
正常模式
可向总线发送或接收数据
可统计总线的流量
自检
自检(不影响总线)
总线的正常节点
初始化模式下进行配置

## Slide 21
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
2，STM32 CAN控制器介绍（熟悉）
1）CAN控制器介绍
2）CAN控制器模式
3）CAN控制器框图
4）CAN控制器位时序

## Slide 22
CAN控制器框图
1）CAN内核
2）发送邮箱
①
②
③
④
包含各种控制/状态/配置寄存器，可以配置模式、波特率等
用来缓存待发送的报文，最多可以缓存3个报文
3）接收FIFO
缓存接收到的有效报文
4）接收过滤器
筛选有效报文
注意：F1中互联型产品才有2个CAN控制器
F4 / F7 产品都有2个CAN控制器

## Slide 23
发送处理
发送优先级由邮箱中报文的标识符决定。标识符数值越低有最高优先级。如果标识符值相同，邮箱小的先被发送。
选择空置邮箱
邮箱退出空状态
设置ID/DLC/DATA
挂号状态
预定发送状态
发送状态
空置状态
等待成为最高优先级的邮箱
等待总线进入空闲状态
报文被成功发送
CAN_TSR的RQCP和TXOK置1
接收处理
空置FIFO
挂号_1
挂号_2
挂号_3
溢出状态
空置状态
收到有效报文
有效报文指的是（数据帧直到EOF段的最后一位都没有错误），且通过过滤器组对标识符过滤。
有效报文数量可从FMP位得知
读取FIFO输出邮箱读出邮箱中的报文
收到有效报文
收到有效报文
收到有效报文
FIFO已满
出现报文丢失问题
取决FIFO锁定功能
放入优先级最高的邮箱
请求数据发送

## Slide 24
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
接收过滤器
位宽可设置32位或16位，寄存器存储的内容就有所区别。
当总线上报文数据量很大时，总线上的设备会频繁获取报文，占用CPU。过滤器的存在，选择性接收有效报文，减轻系统负担。
每个过滤器组都有两个32位寄存器CAN_FxR1和CAN_FxR2。根据过滤器组的工作模式不同，寄存器的作用不尽相同。
位宽和选择模式
过滤器组Reg | 32位 | 16位（寄存器由两部分组成）
CAN_FxR1 | STDID[10:0]、EXTID[17:0]、IDE、RTR | STDID[10:0]、EXTID[17:15]、IDE、RTR
CAN_FxR2 | STDID[10:0]、EXTID[17:0]、IDE、RTR | STDID[10:0]、EXTID[17:15]、IDE、RTR
选择模式可设置屏蔽位模式或标识符列表模式，寄存器内容的功能就有所区别。
  屏蔽位模式，可以选择出一组符合条件的报文。寄存器内容功能相当于是否符合条件。
  标识符列表模式，可以选择出几个特定ID的报文。寄存器内容功能就是标识符本身。
REG中bit值代表的是匹配与否：1必须匹配 0不用关心

## Slide 25
过滤出：1组符合条件的报文
CAN_FxR1 作为标识符寄存器
CAN_FxR2 作为屏蔽位寄存器
过滤出：2个符合条件的报文
CAN_FxR1 作为标识符寄存器
CAN_FxR2 作为标识符寄存器
过滤出：2组符合条件的报文
CAN_FxR1 作为标识符和屏蔽位寄存器
CAN_FxR2 作为标识符和屏蔽位寄存器
过滤出：4个符合条件的报文
CAN_FxR1 作为2个标识符寄存器
CAN_FxR2 作为2个标识符寄存器

## Slide 26
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
32位过滤器-标识符屏蔽模式（过滤出一组标识符） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
ID CAN_F0R1 (0xFFFF0000) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屏蔽 CAN_F0R2 (0xFF00FF00) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
映像 | STID[10:3] |  |  |  |  |  |  |  | STID[2:0] |  |  | EXID[17:13] |  |  |  |  | EXID[12:5] |  |  |  |  |  |  |  | EXID[4:0] |  |  |  |  | IDE | RTR | 0
过滤出ID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
接收过滤器
在使能过滤器情况下，总线上广播的报文ID与过滤器的配置都不匹配，CAN控制器会丢弃该报文，不会进入到接收FIFO中。
屏蔽位寄存器中位值为1，表示与ID要必须匹配；位值为0，表示可不与ID匹配。
注意：标识符选择位IDE和帧类型RTR需要一致。不同过滤器组的工作模式可以设置为不同。

## Slide 27
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN控制器位时序
STM32F103，设TS1=8、TS2=7、BRP=3，波特率 = 36000 / [( 9 + 8 + 1 ) * 4] = 500Kbps。
STM32F407，设TS1=6、TS2=5、BRP=5，波特率 = 42000 / [( 7 + 6 + 1 ) * 6] = 500Kbps。
STM32的CAN外设位时序分为三段：
同步段 SYNC_SEG
时间段1 BS1
时间段2 BS2
PTS + PBS1
注意：通信双方波特率需要一致才能通信成功。

## Slide 28
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，CAN基础知识介绍（熟悉）
2，STM32 CAN控制器介绍（熟悉）
3，CAN相关寄存器介绍（熟悉）
4，CAN相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，CAN基本驱动步骤（掌握）
6，编程实战（掌握）
7，课堂总结

## Slide 29
寄存器 | 名称 | 作用
CAN_MCR | CAN主控制寄存器 | 主要负责CAN工作模式的配置
CAN_BTR | 位时序寄存器 | 用来设置分频/TBS1/TBS2/TSWJ等参数，设置测试模式
CAN_(T/R)IxR | 标识符寄存器 | 存放(待发送/接收)的报文ID、扩展ID、IDE位及RTR位
CAN_(T/R)DTxR | 数据长度和时间戳寄存器 | 存放(待发送/接收)报文的DLC段
CAN_(T/R)DLxR | 低位数据寄存器 | 存放 (待发送/接收)报文数据段的Data0~Data3的内容
CAN_(T/R)DHxR | 高位数据寄存器 | 存放 (待发送/接收)报文数据段的Data4~Data7的内容
CAN_FM1R | 过滤器模式寄存器 | 用于设置各过滤器组的工作模式
CAN_FS1R | 过滤器位宽寄存器 | 用于设置各过滤器组的位宽
CAN_FFA1R | FIFO关联寄存器 | 用于设置报文通过过滤器后，被存入的FIFO
CAN_FA1R | 过滤器激活寄存器 | 用于开启对应的过滤器组
CAN_FxR(1/2) | 过滤器组x寄存器 | 根据位宽和模式设置不同，CAN_FxR1和FxR2功能不同
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
3，CAN相关寄存器介绍（熟悉） F1 / F4 / F7

## Slide 30
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN主控制寄存器（CAN_MCR）
手把手教你学STM32
INRQ位，用于控制初始化请求。

## Slide 31
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN位时序寄存器（CAN_BTR）
手把手教你学STM32
设置测试模式
设置波特率
BRP = 3
STM32F103，设TS1=8、TS2=7、BRP=3，波特率 = 36000 / [( 9 + 8 + 1 ) * 4] = 500Kbps
TS1 = 8
TS2 = 7
TSJW = 1

## Slide 32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN 标识符寄存器（CAN_(T/R)IxR）
手把手教你学STM32
注意：报文使用扩展标识符时，STID[10:0]等效于EXID[28:18]，与EXID[17:0]组成29位扩展标识符。
报文使用标准标识符，EXID[17:0]值无效
x范围：1~3，3个发送邮箱
TxRQ位置1，请求邮箱发送
x范围：1~2，2个接收FIFO邮箱

## Slide 33
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
数据长度和时间戳寄存器（CAN_(T/R)DTxR）
手把手教你学STM32
注意：DLC是多少，数据内容就有多少字节被发送，并不是每次都发送8个字节数据。
x范围：1~3，3个发送邮箱
x范围：1~2，2个接收FIFO邮箱

## Slide 34
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN低位数据寄存器（CAN_(T/R)DLxR）
手把手教你学STM32

## Slide 35
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN高位数据寄存器（CAN_(T/R)DHxR）
手把手教你学STM32
使用时间戳功能DLC必须为8字节

## Slide 36
CAN过滤器模式寄存器（CAN_FM1R）
CAN过滤器位宽寄存器（CAN_FS1R）
设置过滤器的工作模式（4）
注意：CAN外设只能使用的有的过滤器组，不能使用没有的过滤器组。

## Slide 37
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN 过滤器FIFO关联寄存器（CAN_FFA1R）
手把手教你学STM32
该寄存器决定了哪个FIFO寄存器有效（即RIxR、RDTxR、RDLxR、RDHxR的‘x’)。

## Slide 38
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN 过滤器激活寄存器（CAN_FA1R）
手把手教你学STM32
使用哪个过滤器组，就在对应位置1即可。前提：过滤器组需设置在初始化模式。

## Slide 39
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN 过滤器组x寄存器（CAN_FxR(1/2)）
手把手教你学STM32

## Slide 40
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，CAN基础知识介绍（熟悉）
2，STM32 CAN控制器介绍（熟悉）
3，CAN相关寄存器介绍（熟悉）
4，CAN相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，CAN基本驱动步骤（掌握）
6，编程实战（掌握）
7，课堂总结

## Slide 41
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
4，CAN相关HAL库驱动介绍（掌握）
驱动函数 | 关联寄存器 | 功能描述
__HAL_RCC_CANx_CLK_ENABLE(…) |  | 使能CAN时钟
HAL_CAN_Init(…) | MCR / BTR | 初始化CAN
HAL_CAN_ConfigFilter(…) | 过滤器寄存器 | 配置CAN接收过滤器
HAL_CAN_Start(…) | MCR / MSR | 启动CAN设备
HAL_CAN_ActivateNotification(…) | IER | 使能中断
__HAL_CAN_ENABLE_IT(…) | IER | 使能CAN中断允许
HAL_CAN_AddTxMessage(…) | TSR/TIxR/TDTxR/TDLxR/TDHxR | 发送消息
HAL_CAN_GetTxMailboxesFreeLevel(…) | TSR | 等待发送完成
HAL_CAN_GetRxFifoFillLevel(…) | RF0R/RF1R | 等待接收完成
HAL_CAN_GetRxMessage(…) | RF0R/RF1R/RDLxR/RDHxR | 接收消息
CAN外设相关重要结构体：CAN_InitTypeDef、CAN_FilterTypeDef和CAN_(T/R)xHeaderTypeDef

## Slide 42
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN_FilterTypeDef
手把手教你学STM32
uint32_t Prescaler /* 预分频 */
uint32_t Mode /* 工作模式 */
uint32_t SyncJumpWidth /* 再次同步跳跃宽度 */
uint32_t TimeSeg1 /* 时间段1(BS1)长度 */
uint32_t TimeSeg2 /* 时间段1(BS1)长度 */
uint32_t TimeTriggeredMode /* 时间触发通信模式 */
uint32_t AutoBusOff /* 总线自动关闭 */
uint32_t AutoWakeUp /* 自动唤醒 */
uint32_t AutoRetransmission /* 自动重传 */
uint32_t ReceiveFifoLocked /* 接收FIFO锁定 */
uint32_t TransmitFifoPriority /* 传输FIFO优先级 */
CAN_InitTypeDef
uint32_t FilterIdHigh /* ID高字节 */
uint32_t FilterIdLow /* ID低字节 */
uint32_t FilterMaskIdHigh /* 掩码高字节 */
uint32_t FilterMaskIdLow /* 掩码低字节 */
uint32_t FilterFIFOAssignment /* 过滤器关联FIFO */
uint32_t FilterBank /* 选择过滤器组 */
uint32_t FilterMode /* 过滤器模式*/
uint32_t FilterScale /* 过滤器位宽 */
uint32_t FilterActivation /* 过滤器使能 */
Uint32_t SlaveStartFilterBank /* 从CAN选择启动过 滤器组 单CAN没有意义*/

## Slide 43
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
结构体成员与寄存器情况
过滤器配置模式 | CAN_FxR1[31:16] | CAN_FxR1[15:0] | CAN_FxR2[31:16] | CAN_FxR2[15:0]
32位标识符屏蔽模式 | FilterIdHigh | FilterIdLow | FilterMaskIdHigh | FilterMaskIdLow
32位标识符列表模式 | FilterIdHigh | FilterIdLow | FilterMaskIdHigh | FilterMaskIdLow
16位标识符屏蔽模式 | FilterMaskIdLow | FilterIdLow | FilterMaskIdHigh | FilterIdHigh
16位标识符列表模式 | FilterMaskIdLow | FilterIdLow | FilterMaskIdHigh | FilterIdHigh
需要结合映射去赋值。
32位位宽
16位位宽
STID[10:3] STID[2:0] EXID[17:13] EXID[12:5] EXID[4:0] IDE RTR 0
STID[10:3] STID[2:0] RTR IDE EXID[17:15]

## Slide 44
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
CAN_RxHeaderTypeDef
手把手教你学STM32
uint32_t StdId /* 标准标识符 */
uint32_t ExtId /* 扩展标识符 */
uint32_t IDE /* 帧格式（标准帧或扩展帧） */
uint32_t RTR /* 帧类型（数据帧或远程帧） */
uint32_t DLC /* 数据长度 */
uint32_t TransmitGlobalTime /* 发送时间标记(时间戳) */
CAN_TxHeaderTypeDef
uint32_t StdId
uint32_t ExtId
uint32_t IDE
uint32_t RTR
uint32_t DLC
Uint32_t Timestamp /* 时间戳 */
uint32_t FilterMatchIndex /* 过滤器号 */

## Slide 45
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，CAN基础知识介绍（熟悉）
2，STM32 CAN控制器介绍（熟悉）
3，CAN相关寄存器介绍（熟悉）
4，CAN相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，CAN基本驱动步骤（掌握）
6，编程实战（掌握）
7，课堂总结

## Slide 46
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
5，CAN基本驱动步骤
1、CAN参数初始化
2、使能CAN时钟和初始化相关引脚
3、设置过滤器
4、CAN数据接收和发送
GPIO模式设为复用功能模式
HAL_CAN_MspInit
工作模式、波特率等
HAL_CAN_Init
HAL_CAN_ConfigFilter 完成过滤器的初始化
HAL_CAN_AddTxMessage 发送消息
HAL_CAN_ GetRxMessage 接收数据
5、使能CAN相关中断/设置NVIC/编写中断服务函数
手把手教你学STM32
__HAL_CAN_ENABLE_IT （可选）

## Slide 47
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
6，编程实战（掌握）
1，使用回环模式实现自发自收
2，例程源码解读

## Slide 48
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，CAN基础知识介绍（熟悉）
2，STM32 CAN控制器介绍（熟悉）
3，CAN相关寄存器介绍（熟悉）
4，CAN相关HAL库驱动介绍（掌握）
5，CAN基本驱动步骤（掌握）
6，编程实战（掌握）
7，课堂总结

## Slide 49
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
7，课堂总结（掌握）
CAN实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 50
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com