## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
触摸屏实验

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，触摸屏介绍（了解）
2，触摸屏原理介绍（熟悉）
3、触摸IC介绍（熟悉）
4，触摸屏驱动步骤（掌握）
5，编程实战（掌握）
6，课堂总结

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，触摸屏介绍（了解）
触摸屏（Touch Panel），又称为“触控面板”。简单来讲，就是一种可以把触摸位置转化为坐标数据的输入设备。
触摸屏本质上与液晶屏是分离开来的。触摸屏负责检测触摸点，而液晶屏负责显示。
触摸屏按工作原理和传输介质可分为：
红外线式、表面声波式、电阻式和电容式
显示屏
触摸IC
单片机
触摸屏

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
触摸屏分类
1）电阻式触摸屏
分类：四线，五线，七线和八线
2）电容式触摸屏
分类：① 表面电容式（利用电场感应感测屏幕触摸，只能识别一次触摸）
② 投射式（利用触摸屏电极发射出静电场线）
自我电容（扫描电极与地构成的电容）
交互电容（玻璃表面的横向和纵向的ITO电极的交叉处形成的电容）

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
电阻触摸屏
电容触摸屏
触摸点(X,Y)转换代表X坐标和Y坐标的电压
利用人体感应进行触点检测控制，只需要轻微接触，通过检测感应电流定位触摸坐标。
优点：精度高，价格便宜，抗干扰能力强，稳定性好
缺点：需校准，容易被划伤，透光性较差，不支持多点触摸
应用场景：广泛用于工业领域
优点：手感好、无需校准、支持多点触摸、透光性好
缺点：成本高、精度不高、抗干扰能力差
应用场景：广泛用于智能手机，平板电脑

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
2，触摸屏原理介绍（熟悉）
电阻触摸屏原理
表面应涂层：保护作用
玻璃底层：用于支撑上面的结构
透明隔离点：用来分隔开外层ITO和内层ITO
ITO层：触摸屏关键结构，是涂有铟锡金属氧化物的导电层
PET层：聚脂薄膜，很薄有弹性，触摸时向下弯曲，使得ITO层接触

## Slide 7
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
电容触摸屏原理
交互电容式触摸屏，在玻璃表面的横向和纵向的ITO电极的交叉处形成电容，扫描每个交叉处的电容变化，来判断触摸位置，即利用充电时间检测电容大小，进而通过检测出的电容值变化来获得触摸坐标。

## Slide 8
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，触摸屏介绍（了解）
2，触摸屏原理介绍（熟悉）
3、触摸IC介绍（熟悉）
4，触摸屏驱动步骤（掌握）
5，编程实战（掌握）
6，课堂总结

## Slide 9
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
3，触摸IC介绍（熟悉）
1）电阻式触摸屏驱动IC
XPT2046、TSC2046、HR2046
2）电容式触摸屏驱动IC
GT9147、GT917S、GT911、GT1151、FT5426

## Slide 10
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
电阻触摸IC（XPT2046）
  XPT2046是4线触摸屏控制器，支持SPI的3线接口。
XPT2046是一个内含12位分辨率125KHz转换速率逐步逼近型AD转换器。通过执行两次A/D转换查出被按的屏幕位置。
XP/YP/XN/YN:接触摸屏
CS:片选线
DCLK:时钟线
DIN:串行数据输入线
DOUT:串行数据输出线
BUSY:转换状态信号
PENINQ:中断线
VREF:电压参考源
若CS为低，数据在DCLK上升沿被锁存
若CS为低，数据在DCLK下降沿移出

## Slide 11
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
XPT2046 通信时序
①
②
③
拉低片选
发送命令字
清除BUSY
读取16位数据
拉高片选
只有高12位数据有效

## Slide 12
要发送什么命令字？
X坐标、Y坐标和触摸压力测量中，为达到最佳性能，首选差分工作模式。
1
101(X) / 001(Y)
0
0
0
0
X，Y方向与屏幕相同：0xD0（读取X坐标的AD值） 0x90（读取Y坐标的AD值）
X，Y方向与屏幕相反：0x90（读取X坐标的AD值） 0xD0（读取Y坐标的AD值）

## Slide 13
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
如何做到电阻触摸屏的精确触摸？
多次采集计算处理
前提条件：已经进行屏幕校准
tp_read_ad
读取触摸屏IC的AD值
tp_read_xoy
读取一个坐标AD值(X / Y)
tp_read_xy
读取一次坐标AD值(X & Y)
tp_read_xy2
连续读取两次坐标AD值(X & Y)
tp_scan
坐标AD值(X & Y)转换为屏幕坐标值

## Slide 14
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
电阻触摸屏触摸校准
触摸屏的AD的Xad、Yad可以构成一个逻辑平面，LCD屏的屏幕坐标X，Y是物理平面，由于误差，两个平面并不重合，校准的作用就是要将逻辑平面映射到物理平面上，即得到触点在显示屏上的位置坐标。
为什么需要屏幕校准？
怎么屏幕校准？
建立一个映射函数，进行线性校准，精确算出X和Y方向的比例缩放系数。

## Slide 15
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
电容触摸IC（GT9147）
  GT9147是电容触摸屏控制器，使用IIC的通信接口，支持5点触摸。
INT：中断信号
/RSTB：系统复位引脚
I2C_SCL：I2C时钟信号
I2C_DATA：I2C数据信号
边沿触发寄存器可设极性
需外部10K上拉，拉低复位

## Slide 16
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
GT9147的IIC通讯地址
GT9147的IIC通讯地址有两种，分别为0xBA/0xBB和0x28/0x29。主控在上电初始化时控制
Reset和INT口状态进行设定。
  设定地址为0x28/0x29时序：
  设定地址为0xBA/0xBB时序：

## Slide 17
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
对GT9147写操作时序
对GT9147读操作时序
Address_W：带写控制位的从设备地址 ACK：应答信号
Register_H、Register_L：待写入的16位寄存器首地址 Data_1至Data_n：数据字节1-n
E：停止信号
支持连续写入，地址自增

## Slide 18
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
GT9147关键寄存器
寄存器名称 | 寄存器地址 | 作用
控制命令寄存器 | 0x8040 | 设置设备的模式（0：读坐标状态）（0x02：软件复位）
配置寄存器组 | 0x8047~0x8100 | 配置信息(版本信息、X/Y输出最大值和支持触点数目等)
产品ID寄存器 | 0x8140~0x8143 | 读取产品ID
状态寄存器 | 0x814E | 当前检测到的触摸情况
坐标数据寄存器 | 0x81(50/58/60/68/70) | 5组坐标的起始地址
注意：配置寄存器共有168个寄存器，用于配置触摸IC的各个参数，这些配置一般由厂家提供给我们（一个数组），所以我们只需要将厂家给我们的配置，写入到这些寄存器中，即可完成对触摸IC的配置。

## Slide 19
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
对该寄存器写入不同值，实现不同的控制。一般硬复位后，需要写2进行软复位，然后写0结束软复位。
控制命令寄存器
产品ID寄存器由4个寄存器组成，用于保存产品ID。
对于GT9147来说，这4个寄存器读出来就是9,1,4,7四个字符（ASCII码格式）。
产品ID寄存器

## Slide 20
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
通常以Bit7和Bit0~3为判断依据，进而读取坐标信息。
状态寄存器

## Slide 21
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
一般只用触点的x，y坐标，所以只需要读取0X8150~0X8153的数据，组合即可得到触点坐标。其他4组分别是：0X8158、0X8160、0X8168和0X8170等开头的16个寄存器组成，分别针对触点2~4的坐标。设备支持寄存器地址自增，我们只需要发送寄存器组的首地址，然后连续读取即可，地址自增，从而提高读取速度。
坐标数据寄存器
共分为5组，每组6个寄存器存储数据，以触点1的坐标数据寄存器组为例。

## Slide 22
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
如何实现电容触摸屏的触摸检测？
rd State_Reg
自定义触摸屏控制器结构体类型
rd point_reg
读取触摸IC的状态寄存器值
读取到四字节数据
get x/y
坐标数据整合(X和Y坐标)
illegal data
非法数据处理，丢弃

## Slide 23
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，触摸屏介绍（了解）
2，触摸屏原理介绍（熟悉）
3、触摸IC介绍（熟悉）
4，触摸屏驱动步骤（掌握）
5，编程实战（掌握）
6，课堂总结

## Slide 24
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
4，触摸屏驱动步骤（掌握）
1、初始化通信接口与其IO口
2、编写通信协议基础读写函数
3、编写触摸IC的读写驱动函数
4、编写坐标获取函数
在IIC驱动或SPI驱动基础上，编写基础读写函数
XPT2046使用的是SPI、GT9147使用的是IIC
根据触摸IC的读写时序进行编写
查阅数据手册获取命令词/寄存器
手把手教你学STM32
触摸校准
对于电阻触摸屏需要实现

## Slide 25
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
5，编程实战（掌握）
1，在触摸屏上触摸，打印出坐标信息（电阻触摸屏、电容触摸屏）
2，例程源码解读

## Slide 26
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，触摸屏介绍（了解）
2，触摸屏原理介绍（熟悉）
3、触摸IC介绍（熟悉）
4，触摸屏驱动步骤（掌握）
5，编程实战（掌握）
6，课堂总结

## Slide 27
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
6，课堂总结（掌握）
触摸屏实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 28
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com