## Slide 1
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
游戏手柄实验

## Slide 2
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，游戏手柄简介（了解）
2，FC 手柄时序介绍（熟悉）
3，编程实战（掌握）
4，课堂总结

## Slide 3
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，游戏手柄介绍（了解）
FC游戏机（又称：红白机 / 小霸王游戏机）手柄。
FC手柄大致可分为两种：一种插口是11针，一种是9针，可以直接和DR9的串口头对插。
A和A连发是一个键值，而B和B连发也是一个键值，只是连发按键会在你一直按下时，不停发送（方便快速按键，比如发炮弹之类的功能）。
上
下
左
右
Start
Select
B
A
B连发
A连发
10个按键（实际是8个键值）：
上、下、左、右、
START、SELECT、
A、B、A连发、B连发

## Slide 4
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
FC手柄的控制电路，由1个8位并入串出的移位寄存器（CD4021），外加一个时基集成电路（NE555，用于连发）构成。
读取手柄按键值的信息十分简单：先Latch(锁存键值)，然后就得到了第一个按键值(A，下降沿采集)，之后在7个Clock的作用下，依次读取其他按键的键值，总共8个按键键值。
VCC
GND
LATCH
DATA
CLOCK
5V供电
地线
锁存信号，由主机发出
时钟信号，由主机发出
串行数据线，低电平有效
2，FC 手柄时序介绍（熟悉）

## Slide 5
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
程序实现
uint8_t joypad_read(void)
{
volatile uint8_t temp = 0;
uint8_t t;
JOYPAD_LAT(1); /* 锁存当前状态 */
joypad_delay(80);
JOYPAD_LAT(0);
for (t = 0; t < 8; t++) /* 移位输出数据*/
{
temp >>= 1;
if (JOYPAD_DATA == 0)
{
temp |= 0x80; /* LATCH之后，就得到第一个数据*/
}
JOYPAD_CLK(1);
joypad_delay(80);
JOYPAD_CLK(0);
joypad_delay(80);
}
return temp;
}
A
B
SELECT
START
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
输出顺序
按键结果
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
每给一个脉冲，输出一位数据
1
2
4
8
16
32
64
128

## Slide 6
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
3，编程实战（掌握）
1，例程源码解读

## Slide 7
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
原理图
硬件连接图
Data : PB10
4脚
3脚
2脚
Latch : PB11
Clock : PD3

## Slide 8
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
4，课堂总结（掌握）
游戏手柄实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 9
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com