## Slide 1
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DS18B20实验
手把手教你学STM32

## Slide 2
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，DS18B20介绍（了解）
2，DS18B20工作时序（掌握）
3，DS18B20基本操作步骤（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 3
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，DS18B20介绍（了解）
DS18B20是由DALLAS半导体公司推出的一种“单总线”接口的温度传感器。
其特点如下：
手把手教你学STM32
4、支持多点组网功能
1、硬件开销小
5、精度高
2、抗干扰能力强
数字信号传输
分辨率可编程为9~12位 (-10℃~+85℃ 精度±0.5℃)
多个DS18B20（最多8个）可以并联在总线上
使用单总线接口方式，一个IO口即可进行双向通信
3、测温范围广
-55℃ ~ +125℃

## Slide 4
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DS18B20常见封装和引脚说明
手把手教你学STM32
引脚说明：
1：GND为电源地
2：DQ为数字信号输入/输出端（配置开漏模式）
3：VDD为外接供电电源输入端

## Slide 5
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DS18B20模块与各开发板引脚硬件连接说明
手把手教你学STM32
分类 | DS18B20模块引脚 | 串行数据脚 | 地
 | 供电脚（3~5.5V） | 串行数据脚（DQ） | 地（GND）
MINI板 | VCC | PA0 | GND
精英板 | VCC | PG11 | GND
战舰板 | VCC | PG11 | GND
探索板 | VCC | PG9 | GND
阿波罗 | VCC | PB12 | GND
北极星 | VCC | PG10 | GND
MINIPro H750 | VCC | PC13 | GND

## Slide 6
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DS18B20结构框图
手把手教你学STM32
唯一的序列号
分辨率
参考资料：DS18B20.pdf

## Slide 7
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，DS18B20介绍（了解）
2，DS18B20工作时序（掌握）
3，DS18B20基本操作步骤（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 8
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DS18B20信号类型可以归纳为：
六个信号
复位脉冲
应答脉冲
写0
主机
从机
手把手教你学STM32
写1
读0
读1
2、DS18B20工作时序（掌握）
检测初始化情况

## Slide 9
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
复位脉冲和应答脉冲
手把手教你学STM32
输出低电平保持时间至少480us
释放总线，4.7K上拉电阻将总线拉高，延时15~60us
等待拉低总线约在240us内
主机
从机
产生复位脉冲
进入接收模式（RX）
低电平应答脉冲
主机发送复位脉冲后检测从机给主机返回的存在脉冲，检测到正确脉冲表明器件初始化成功
释放总线240us内
上拉电阻作用

## Slide 10
复位脉冲
void ds18b20_reset(void)
{
DQ_OUT(0); /* 拉低DQ, 复位 */
delay_us(750); /* 延时750us */
DQ_OUT(1); /* DQ=1, 释放总线 */
delay_us(15); /* 延时15us */
}
Notes: 单总线上的所有通信都是以初始化序列开始

## Slide 11
uint8_t ds18b20_check(void) /* return 0:succeed 1:fail */
{
uint8_t retry, rval = 0; /* 定义变量 */
while (DQ_IN && retry < 200)
{
retry++;
delay_us(1);
} /* 等待DQ变低，等待200us*/
if (retry >= 200) /* 超时 */
rval = 1;
else
{
retry = 0;
while (! DQ_IN && retry < 240)
{
retry++;
delay_us(1);
} /* 等待DQ变高，等待240us */
if (retry >= 240) /* 超时 */
rval = 1;
}
return rval；
}
应答脉冲

## Slide 12
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
写时序
手把手教你学STM32
输出低电平延时60us
释放总线
延时2us
输出低电平延时2us
释放总线
延时60us

## Slide 13
写0时序
void ds18b20_write_0(void)
{
DQ_OUT(0); /* 拉低DQ */
delay_us(60); /* 延时60us */
DQ_OUT(1); /* 释放DQ */
delay_us(2); /* 延时2us */
}
写1时序
void ds18b20_write_1(void)
{
DQ_OUT(0); /* 拉低DQ */
delay_us(2); /* 延时2us */
DQ_OUT(1); /* 释放DQ */
delay_us(60); /* 延时60us */
}
注意:发送所有的命令和数据都是字节的低位在前
void ds18b20_write_byte(uint8_t data)
{
uint8_t j;
for (j = 0; j < 8; j++)
{
if (data & 0x01)
ds18b20_write_1(); /* Write 1*/
else
ds18b20_write_0(); /* Write 0*/
data >>= 1; /* 右移，获取高一位数据 */
}
}

## Slide 14
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
读时序
手把手教你学STM32
输出低电平延时2us
释放总线
延时12us
读取总线电平
延时50us
注意：主机须在读时序开始的15us内检测总线电平状态

## Slide 15
uint8_t ds18b20_read_bit(void)
{
uint8_t data = 0;
DQ_OUT(0); /* 拉低DQ */
delay_us(2); /* 延时2us */
DQ_OUT(1); /* 释放DQ */
delay_us(12); /* 延时12us */
if (DQ_IN)
data = 1;
delay_us(50);
return data；
}
读时序
uint8_t ds18b20_read_byte(void)
{
uint8_t i, b, data = 0;
for (i = 0; i < 8; i++)
{
/* 先输出低位数据 ,高位数据后输出 */
b = ds18b20_read_bit();
/* 填充data的每一位 */
data |= b << i;
}
return data；
}

## Slide 16
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，DS18B20介绍（了解）
2，DS18B20工作时序（掌握）
3，DS18B20基本操作步骤（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 17
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
3、DS18B20基本操作步骤（掌握）
1、初始化
2、对ROM进行操作
3、DS18B20功能命令
对DS18B20进行操作，必须按以下步骤依次进行：
复位脉冲和应答脉冲
发送ROM功能命令
发送DS18B20操作命令
注意：这三板斧是操作流程

## Slide 18
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
ROM功能命令
指令(HEX) | 名称 | 作用
0X33 | Read ROM | 读ROM命令（总线只有一个器件）
0x55 | Match ROM | 对比ROM命令（接收该命令，比对传进来的ROM）
0xCC | Skip ROM | 跳过ROM命令，直接对温度传感器操作（总线只有一个器件）
0xF0 | Search ROM | 搜索ROM命令（多个DS18B2可读取各自的ROM）
0xEC | Alarm Search | 警告搜索命令（与设置温度的上下限值相关）
参考资料：DS18B20.pdf

## Slide 19
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
操作命令
指令(HEX) | 名称 | 作用
0x4E | Write Scratchpad | 写内部RAM，可以写入3字节：TH，TL，配置寄存器值
0xBE | Read Scratchpad | 读整个内部RAM（9字节）（一般读取byte0和byte1即可）
0x48 | Copy Scratchpad | 把内部RAM中的TH，TL，配置值，复制给E2
0X44 | Convert T | 启动温度转换，结果存入内部RAM
0xB8 | Recall E2 | 把E2中的TH，TL，配置值，读到内部RAM
0xB4 | Read Power Supply | 分辨DS18B20的供电方式：电源引脚0 or 数据线1
DS18B20支持的功能还是很多，一般我们简单读取温度，通过以下标红的两条指令即可完成。
参考资料：DS18B20.pdf

## Slide 20
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
配置步骤
6、读取数据命令
DS18B20典型温度读取过程
7、读两个字节数据
8、数据运算
手把手教你学STM32
1、初始化
2、ROM命令
3、启动转换
4、初始化
5、ROM命令
Convert T（0x44）
SKIP ROM（0xCC）
复位脉冲和应答脉冲
SKIP ROM（0xCC）
Read Scratchpad（0xBE）
TL(B0) TH(B1)
注意：遵循DS18B20的温度运算规则
复位脉冲和应答脉冲

## Slide 21
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DS18B20温度运算规则
手把手教你学STM32
注意：最高位为符号位
负温度S=1 正温度S=0
reg_data = LSB(TL) + MSB(TH) << 8
T = reg_data x (分辨率对应最小刻度)
正温度(S = 0)
负温度(S = 1)
reg_data = LSB(TL) + MSB(TH) << 8
T = temp x (分辨率对应最小刻度)
分辨率
9位：0.5℃
10位：0.25℃
11位：0.125℃
12位：0.0625℃
出厂默认状态为12位分辨率
temp = ~reg_data + 1
①按位取反 ②加1

## Slide 22
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
DS18B20温度运算规则
手把手教你学STM32
+ 0.5℃
reg_data = 0000 0000 0000 1000
T = 8 x 0.0625 = 0.5℃
- 0.5℃
reg_data = 1111 1111 1111 1000
T = - (8 x 0.0625) = -0.5℃
~ reg_data : 0000 0000 0000 0111
~ reg_data + 1 : 0000 0000 0000 1000

## Slide 23
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，DS18B20介绍（了解）
2，DS18B20工作时序（掌握）
3、DS18B20基本操作步骤（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 24
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，驱动DS18B20传感器实现每隔100ms读取温度数据并使用串口打印方式输出温度值
2，开发板例程源码解读
4， 编程实战（掌握）

## Slide 25
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
5，课堂总结（掌握）
DS18B20实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 26
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
手把手教你学STM32