## Slide 1
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
无线通信实验
手把手教你学STM32

## Slide 2
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，NRF24L01介绍（了解）
2，NRF24L01工作模式（熟悉）
3、NRF24L01寄存器介绍（了解）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 3
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，NRF24L01介绍（了解）
NRF24L01是由NORDIC公司生产的一款无线通信芯片，集成NORDIC自家的Enhanced ShortBurst协议。且该模块使用SPI进行通信。
手把手教你学STM32
4、硬件CRC和可设置自动应答
1、2.4G全球开放的ISM频段
2、工作速率可达2Mbps，GFSK调制
3、126个可选的频道
满足调频通信的需要
空中传输速度快，抗干扰能力强
免许可证使用
5、支持点对多点的通信地址控制
数据可靠传输
可以实现无线多机通信
电磁波传输数据
参考资料：https://gitee.com/alicedodo/nRF24L01P_internals/wikis/

## Slide 4
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
NRF24L01引脚说明
手把手教你学STM32
引脚说明：
1、GND为电源地
2、VCC为供电电源输入端
3、CE：模式控制线（工作模式相关）
4、CSN：SPI片选线（低电平有效）
5、SCK：SPI时钟线
6、MOSI：SPI数据线（主机输出，从机输入）
7、MISO：SPI数据线（主机输入，从机输出）
8、IRQ：中断信号线（中断时变为低电平）
注意:在CSN拉低情况下,CE协同CONFIG寄存器共同决定24L01的状态
Tx FIFO发完并且收到ACK(使能ACK情况下)、RX FIFO收到数据、达到最大重发次数
最高10M,建议时钟速度不要超过8M
1.9~3.6V
SPI接口交互数据

## Slide 5
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
NRF24L01硬件连接
手把手教你学STM32
分类 | NRF24L01模块引脚 | 串行数据脚 | 地 |  |  | 
 | IRQ | CE | CSN | SCK | MISO | MOSI
MINI板 | PA1 | PA4 | PC4 | PA5 | PA6 | PA7
精英板 | PG6 | PG8 | PG7 | PB13 | PB14 | PB15
战舰板 | PG6 | PG8 | PG7 | PB13 | PB14 | PB15
探索板 | PG8 | PG6 | PG7 | PB3 | PB4 | PB5
阿波罗 | PI11 | PG12 | PG10 | PB13 | PB14 | PB15
北极星 | PB12 | PG6 | PA15 | PB13 | PB14 | PB15
MiniPro H750 | PC3 | PC0 | PE0 | PB13 | PB14 | PB15

## Slide 6
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
NRF24L01工作时序
模块支持SPI工作模式0 即 CPOL = 0（SCK空闲状态为低电平），CPHA = 0（数据在时钟第一个时钟边沿采样）。
Cn ：NRF24L01命令
Sn ：STATUS寄存器位
Dn ：数据位
标准的SPI接口，最大的数据传输率10Mbps
高位bit先出
低字节先出

## Slide 7
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
常规过程
1.操作类型
2.寄存器
3.数据
想让模块干嘛？
操作哪个寄存器？
nrf24l01整合一字节(命令)
NRF命令
寄存器数据位
只带操作信息不带地址信息
带操作和地址信息
Notes: Nrf24l01+内部一共30个寄存器，编码从0x00-0x0D，主机能做的事情也不多，读写寄存器，读写数据等等，总共十多项；

## Slide 8
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
NRF24L01写时序
uint8_t nrf24l01_write_reg(uint8_t reg, uint8_t value)
{
uint8_t status;
NRF24L01_CSN ( 0 ); /* 使能SPI传输 */
status = spi2_read_write_byte ( reg ); /* 发送寄存器号 */
spi2_read_write_byte ( value ); /* 写入寄存器内容 */
NRF24L01_CSN ( 1 ); /* 禁止SPI传输*/
return status; /* 返回状态值*/
}
传参reg并非只是reg

## Slide 9
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
NRF24L01读时序
uint8_t nrf24l01_read_reg(uint8_t reg)
{
uint8_t reg_val;
NRF24L01_CSN ( 0 ); /* 使能SPI传输 */
spi2_read_write_byte ( reg ); /* 发送寄存器号 */
reg_val = spi2_read_write_byte ( 0xFF ); /* 读取寄存器内容 */
NRF24L01_CSN ( 1 ); /* 禁止SPI传输*/
return reg_val; /* 返回状态值*/
}

## Slide 10
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
NRF24L01操作指令
指令名称 | 指令格式 | 操作
R_REGISTER | 000A AAAA | 读寄存器。AAAAA为要读出的寄存器地址
W_REGISTER | 001A AAAA | 写寄存器。AAAAA为要写入的寄存器地址
R_RX_PAYLOAD | 0110 0001 | 读RX有效数据，1~32字节（接收模式下用）
W_TX_PAYLOAD | 1010 0000 | 写TX有效数据，1~32字节（发送模式下用）
FLUASH_TX | 1110 0001 | 清除TX FIFO寄存器（发送模式下用）
FLUASH_RX | 1110 0010 | 清除RX FIFO寄存器（接收模式下用）
0x00 | REG_ADDR
0x20 | REG_ADDR
只带操作信息不带地址信息
带操作和地址信息

## Slide 11
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，NRF24L01介绍（了解）
2，NRF24L01工作模式（熟悉）
3、NRF24L01寄存器介绍（了解）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 12
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
24L01模式 | PWR_UP位 | PRIM_RX位 | CE引脚电平 | FIFO寄存器状态
接收模式 | 1 | 1 | 1 | -
发送模式 | 1 | 0 | 1 | 发送所有TX FIFO数据
发送模式 | 1 | 0 | 1(至少10us)0 | 发送一级TX FIFO数据
待机模式II | 1 | 0 | 1 | TX FIFO 为空
待机模式I | 1 | - | 0 | 无数据包传输
掉电模式 | 0 | - | - | -
由CE和CONFIG寄存器（0x00）的PWR_UP(第1位)和PRIM_RX(第0位)共同控制。
2，NRF24L01工作模式（熟悉）
Notes: 采用红框的发送模式和待机模式II就相对简单了，TX模式下CE管脚一直保持高电平在程序实现上反而更方便，因为使用【路线1】工作流程的时候，每发完一包，我们的程序还必须要主动地为CE管脚制造一个高电平脉冲才能再次触发数据发送。

## Slide 13
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
♦ ShockBurstTM模式
♦ Enhanced ShockBurstTM模式
NRF24L01数据包处理方式
1，与低速MCU通信
2，IRQ引脚高效性
4，自动应答和重发机制
高速信号处理由芯片内部的射频协议处理，无线部分进行高速通信
RX/TX模式下，接收到有效数据/数据发送完毕，IRQ都会通知MCU
TX要求RX在接收到数据后有应答信号，以便TX检测有无数据丢失
一旦数据丢失，则通过重发功能将丢失的数据恢复（无需MCU参与）
3，自动处理字头和CRC
TX时，自动加上字头和CRC；RX时，自动去掉字头和CRC
系统费用低
实时性强
节能
抗干扰能力强
健壮性好
Notes: ShockburstTM模式就是为了向下兼容NRF2401A，nRF2402,nRF24E1和nRF24E2

## Slide 14
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
Enhanced ShockBurstTM模式下的NRF24L01
TX端：通道0的接收地址要与TX地址相等以确保收到正确的应答信号
收到数据
发送ACK
记录TX地址
以TX地址为目的地址
接收ACK
通道0用作接收ACK
发送数据
TX
RX
RX端：接收6路不同通道的数据
P0是唯一可以配置40位自身地址
P1~5都为8位自身地址和32位共用地址

## Slide 15
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
1、配置24L01进入发送模式
2、填充TX_FIFO数据
3、CE拉高
Enhanced ShockBurstTM发送流程
如何配置身份？发去哪里？哪里接应答信号？
发送失败如何处理？无线条件怎么样？
4、判定发送是否成功
要发送的数据存放到TX_FIFO
NRF24L01启动发射
无线系统上电
启动内部16MHz时钟
无线发送数据打包
高速发送数据
读取状态寄存器相关标记位
tx_mode
tx_packet

## Slide 16
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
1、写Tx节点的地址TX_ADDRESS
2、写RX节点的地址RX_ADDRESS
3、使能通道0的自动应答
Enhanced ShockBurstTM发送模式初始化
4、使能通道0的接收地址
5、配置自动重发间隔时间&次数
6、选择通信频率
7、配置发射参数
8、配置基本参数及工作模式
频率计算公式：2400 + RF_CH (Mhz)
发射功率、无线速率
TX_ADDR
RX_ADDR_P0
EN_AA
EN_RXADDR
SETUP_RETR
RF_CH
RF_SETUP
CONFIG
Send / Receive 、TI 、CRC
发送失败如何处理？
发去哪里？
哪里接应答信号？
无线条件怎么样？
选择Enhanced ShockBurstTM模式
如何配置身份？

## Slide 17
发送模式初始化
void nrf24l01_tx_mode( void )
{
NRF24L01_CE ( 0 );
/* 发去哪里？ */
nrf24l01_write_buf ( NRF_WRITE_REG + TX_ADDR, (uint8_t *)TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH );
/* 哪里接收应答信号？ */
nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG + RX_ADDR_P0, (uint8_t *)TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH );
nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG + EN_AA, 0x01); /* 使能通道0的自动应答 */
nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); /* 使能通道0的接收地址 */
/* 发送失败如何处理？ */
nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); /* 设置自动重发间隔时间 */
/* 无线条件怎么样？*/
nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG + RF_CH, 0x01); /* 设置RF通信频率 */
nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG + RF_SETUP, 0x01); /* 设置TX发射参数 */
/* 如何配置身份？*/
nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); /* 配置基本工作模式参数 */
NRF24L01_CE ( 1 );
}

## Slide 18
24L01
启动发送
uint8_t nrf24l01_tx_packet(uint8_t *ptxbuf)
{
uint8_t sta, rval = 0xff;
NRF24L01_CE ( 0 );
nrf24l01_write_buf ( WR_TX_PLOAD, ptxbuf, TX_PLOAD_WIDTH ); /* 写数据到TX_FIFO */
NRF24L01_CE ( 1 ); /* 启动传输 */
while (NRF24L01_IRQ != 0);
sta = nrf24l01_read_reg(STATUS); /* 读取状态寄存器的值 */
nrf24l01_write_reg(NRF_WRITE_REG + STATUS, sta); /* 清除TX_DS或MAX_RT中断标记 */
if ( sta & MAX_TX) { /* 达到最大重发次数 */
nrf24l01_write_reg(FLUSH_TX, 0xff);
rval = 1;
}
if ( sta & TX_OK) rval = 0; /* 发送完成 */
return rval; /* 返回结果*/
}

## Slide 19
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
1、配置24L01进入接收模式
2、读取状态寄存器的值
3、清除中断标记
Enhanced ShockBurstTM接收流程
4、接收到数据，从RX FIFO读出
5、清除RX FIFO寄存器
rx_mode
rx_packet
如何配置身份？接收谁的数据？
如何发送应答信号？无线条件怎么样？
判断接收数据标记是否置位
通过指令从RX_FIFO中取出数据

## Slide 20
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
1、写RX节点的地址RX_ADDRESS
3、选择通道0有效数据宽度
Enhanced ShockBurstTM接收模式初始化
2、使能通道0的接收地址
4、使能通道0的自动应答
5、选择通信频率
6、配置发射参数
7、配置基本参数及工作模式
RX_ADDR_P0
RX_PW_P0
EN_RXADDR
EN_AA
RF_CH
RF_SETUP
CONFIG
Send / Receive 、TI 、CRC
如何发送应答信号？
接收谁的数据？
无线条件怎么样？
如何配置身份？

## Slide 21
接收模式初始化
void nrf24l01_rx_mode( void )
{
NRF24L01_CE ( 0 );
/* 接收谁的数据 */
nrf24l01_write_buf ( NRF_WRITE_REG + RX_ADDR_P0, (uint8_t *)RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH ) nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG + EN_RX_ADDR, 0x01); /* 使能通道0的接收地址 */
nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); /* 选择通道0的有效数据宽度 */
/* 如何发送应答信号？ */
nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG + EN_AA, 0x01); /* 使能通道0的自动应答 */
/* 无线条件怎么样？*/
nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG + RF_CH, 0x01); /* 设置RF通信频率 */
nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG + RF_SETUP, 0x01); /* 设置TX发射参数 */
/* 如何配置身份？*/
nrf24l01_write_reg ( NRF_WRITE_REG CONFIG, 0x0f); /* 配置基本工作模式参数 */
NRF24L01_CE ( 1 );
}

## Slide 22
24L01启动接收
uint8_t nrf24l01_rx_packet(uint8_t *prxbuf) /* return 0:succeed 1:fail */
{
uint8_t sta, rval = 1;
sta = nrf24l01_read_reg(STATUS); /* 读取状态寄存器的值 */
nrf24l01_write_reg(NRF_WRITE_REG + STATUS, sta); /* 清除RX_DS标记 */
if ( sta & RX_OK) /* 接收到数据 */
{
nrf24l01_read_buf(RD_RX_PLOAD, prxbuf, RX_PLOAD_WIDTH); /* 读取数据 */
nrf24l01_write_reg(FLUSH_RX, 0xff); /* 清除RX_FIFO */
rval = 0;
}
return rval; /* 返回结果*/
}

## Slide 23
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，NRF24L01介绍（了解）
2，NRF24L01工作模式（熟悉）
3、NRF24L01寄存器介绍（了解）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 24
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
手把手教你学STM32
地址 | 寄存器名字 | 功能
0x00 | CONFIG | 设置24L01工作模式
0x01 | EN_AA | 设置接收通道的自动应答
0x02 | EN_RXADDR | 使能接收通道地址
0x04 | SETUP_RETR | 设置自动重发数据时间和次数
0x05 | RF_CH | 设置工作通道频率
0x06 | RF_SETUP | 配置发射参数
0x07 | STATUS | 状态寄存器，用来判定工作状态
0x0A | RX_ADDR_P0 | 设置接收通道0地址
0x10 | TX_ADDR | 设置发送地址（先写低字节）
0x11 | RX_PW_P0 | 设置接收通道0的有效数据宽度
3，NRF24L01寄存器（了解）

## Slide 25
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
配置寄存器（CONFIG，0x00）
用于配置NRF24L01的工作状态
参数 | 位 | 复位值 | 类型 | 描述
Reserved | 7 | 0 | R/W | 保留位
MASK_RX_DR | 6 | 0 | R/W | 可屏蔽中断RX_RD（1：IRQ引脚不显示RX_RD中断） （0：RX_RD中断时，IRQ输出低电平）
MASK_TX_DS | 5 | 0 | R/W | 可屏蔽中断TX_RD（1：IRQ引脚不显示TX_DS中断） （0：TX_DS中断时，IRQ输出低电平）
MASK_MAX_RT | 4 | 0 | R/W | 可屏蔽中断MAX_RT（1：IRQ引脚不显示MAX_RT中断） （0：MAX_RT中断时，IRQ输出低电平）
EN_CRC | 3 | 1 | R/W | CRC使能（如果EN_AA中任意一位设置为高，则EN_CRC强迫为高）
CRCO | 2 | 0 | R/W | CRC模式（1：16位CRC校验 0：8位CRC校验）
PWR_UP | 1 | 0 | R/W | 上电/掉电模式设置位（1：上电 0：掉电）
PRIM_RX | 0 | 0 | R/W | 接收/发送模式设置位（1：接收模式 0：发送模式）
TX(0x0e) RX(0x0f)

## Slide 26
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
自动应答使能寄存器（EN_AA，0x01）
用于设置通道0~5的自动应答功能，同时可以使能Enhance模式。
参数 | 位 | 复位值 | 类型 | 描述
Reserved | 7:6 | 00 | R/W | 保留位
ENAA_P5 | 5 | 1 | R/W | 数据通道5，自动应答允许
ENAA_P4 | 4 | 1 | R/W | 数据通道4，自动应答允许
ENAA_P3 | 3 | 1 | R/W | 数据通道3，自动应答允许
ENAA_P2 | 2 | 1 | R/W | 数据通道2，自动应答允许
ENAA_P1 | 1 | 1 | R/W | 数据通道1，自动应答允许
ENAA_P0 | 0 | 1 | R/W | 数据通道0，自动应答允许

## Slide 27
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
RX地址使能寄存器（EN_RXADDR，0x02）
用于设置通道0~5的数据接收使能。
参数 | 位 | 复位值 | 类型 | 描述
Reserved | 7:6 | 00 | R/W | 保留位
ERX_P5 | 5 | 0 | R/W | 数据接收通道5使能
ERX_P4 | 4 | 0 | R/W | 数据接收通道4使能
ERX_P3 | 3 | 0 | R/W | 数据接收通道3使能
ERX_P2 | 2 | 0 | R/W | 数据接收通道2使能
ERX_P1 | 1 | 1 | R/W | 数据接收通道1使能
ERX_P0 | 0 | 1 | R/W | 数据接收通道0使能

## Slide 28
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
地址宽度设置寄存器（SETUP_AW，0x03）
用于所有数据通道的地址宽度设置。
参数 | 位 | 复位值 | 类型 | 描述
Reserved | 7:2 | 00000 | R/W | 保留位
AW | 1:0 | 11 | R/W | RX/TX地址字段宽度： ‘00’非法 ‘01’3字节 ‘10’4字节 ‘11’5字节
默认即可，使用5字节的地址长度

## Slide 29
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
自动重发设置寄存器（SETUP_RETR，0x04）
用于对发送端的自动重发数值和延时进行配置。
参数 | 位 | 复位值 | 类型 | 描述
ADR | 7:4 | 0000 | R/W | 自动重发延时： 0000~1111  86 us + 250 * (ARD + 1) us
ARC | 3:0 | 0000 | R/W | 自动重发计数： 0000~1111 自动重发次数。0代表禁止
写入0x1A 即自动重发间隔时间：500us + 86us
最大自动重发次数：10次

## Slide 30
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
射频频率设置寄存器（RF_CH，0x05）
用于对NRF24L01的频段进行设置
参数 | 位 | 复位值 | 类型 | 描述
Reserved | 7 | 0 | R/W | 保留位
RF_CH | 6:0 | 000010 | R/W | 0~125，设置NRF24L01的射频频率
频率计算公式： 2400 + RF_CH (MHz)
写入40 即 2440MHz

## Slide 31
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
射频配置寄存器（RF_SETUP，0x06）
用于设置NRF24L01的发射功率、无线速率
参数 | 位 | 复位值 | 类型 | 描述
CONT_WAVE | 7 | 0 | R/W | 高电平时，可使载波连续传输
Reserved | 6 | 0 | R/W | 只允许写‘0’
RF_DR_LOW | 5 | 0 | R/W | 设置射频数据速率250kbps（结合RF_DR_HIGH查看）
PLL_LOCK | 4 | 0 | R/W | PLL_LOCK允许，仅用于测试模式
RF_DR_HIGH | 3 | 1 | R/W | 与RF_DR_LOW决定传输速率 [RF_DR_LOW, RF_DR_HIGH] ： ‘ 00 ’: 1Mbps ‘ 01 ’: 2Mbps ‘ 10 ’: 250kbps ‘ 11 ’: 保留
RF_PWR | 2:1 | 11 | R/W | 设置射频输出功率 ‘00’: -18dBm ‘01’: -12dBm ‘10’: -6dBm ‘11’: 0dBm
Obsolete | 0 |  |  | 不用关心
写入0x0f 即0db增益、2Mbps

## Slide 32
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
状态寄存器（STATUS，0x07）
用于反应NRF24L01当前的工作状态
参数 | 位 | 复位值 | 类型 | 描述
Reserved | 7 | 0 | R/W | 保留位
RX_DR | 6 | 0 | R/W | 接收数据标记，收到数据后置1。写1清除中断
TX_DS | 5 | 0 | R/W | 数据发送完成标记，如果工作在自动应答模式，则必须收到ACK才会置1。写1清除中断
MAX_RT | 4 | 0 | R/W | 达到最大重发次数标志。写1清除中断（如果MAX_RX中断产生则必须清除后系统才能进行通信）
RX_P_NO | 3:1 | 111 | R/W | 接收数据通道： 000 ~ 101：数据通道号 110：未使用 111：RX_FIFO寄存器为空
TX_FULL | 0 | 0 | R/W | TX_FIFO寄存器满标志： 1：TX_FIFO寄存器满 0：TX_FIFO寄存器未满

## Slide 33
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
数据通道0接收地址寄存器（RX_ADDR_P0，0x0A）
参数 | 位 | 复位值 | 类型 | 描述
RX_ADDR_P0 | 39:0 | 0XE7E7E7E7E7 | R/W | 数据通道0接收地址设置寄存器，最大长度：5byte 由SETUP_AW(0x03)寄存器控制地址长度位决定(默认5byte)
类似的，还有通道1~5接收地址设置寄存器：RX_ADDR_P1~5，不过P1~P5共用32位高位地址，由P1设置，P2~P5只可以设置8位地址（低8位）

## Slide 34
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
发送地址设置寄存器（TX_ADDR，0x10）
参数 | 位 | 复位值 | 类型 | 描述
TX_ADDR | 39:0 | 0XE7E7E7E7E7 | R/W | 发送地址设置（先写低字节）。 在Enhanced模式下，RX_ADDR_P0的地址与此地址相等
接收通道0有效数据宽度设置寄存器（RX_PW_P0，0x11）
参数 | 位 | 复位值 | 类型 | 描述
Reserved | 7:6 | 00 | R/W | 保留位
RX_PW_P0 | 5:0 | 0 | R/W | 数据通道0，接收区有效数据宽度： 0：非法 1~32：1~32字节
类似的，还有通道1~5有效数据宽度设置寄存器：RX_PW_P1~P5，对应通道1~5的接收有效数据宽度，方法同RX_PW_P0

## Slide 35
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
1，NRF24L01介绍（了解）
2，NRF24L01工作模式（熟悉）
3、NRF24L01寄存器介绍（掌握）
4，编程实战（掌握）
5，课堂总结
手把手教你学STM32

## Slide 36
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
4， 编程实战（掌握）
1，开发板例程源码解读

## Slide 37
手把手教你学STM32
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
5，课堂总结（掌握）
NRF24L01实验（课堂总结）.pdf（脑图）

## Slide 38
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：www.openedv.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
手把手教你学STM32